# 浅谈建筑外墙涂料质量通病分析及预防措施论文_单久秦

大连质量检测中心有限公司 辽宁 大连 116000

一、外墙涂料饰面的通病及产生的原因

涂料饰面在使用过程中，特别是经历较长时间后，饰面会产生一些通病，破坏了饰面的整体效果，严重的还会给居民生活带来诸多烦恼。因此找出饰面易产生的通病及原因是十分重要的，只有这样才可能有的放矢地采取相应的治理措施。产生这些质量通病的主要表现和原因为：

1.墙面变色和褪色。城区许多使用涂料的建筑外墙存在不同程度的变色、褪色，其主要特征是建筑外墙的阴阳面色差突出，原色变淡泛白。其产生原因为：（1）涂料选材不当；（2）基底材料有碱性，侵害了抗碱性弱的颜料或树脂；（3）涂料颜色太艳，色浆易褪色；（4）气候恶劣；（5）底材中湿度过高，水溶性盐结晶在墙的表面造成变色及褪色。

2.涂层起皮脱落。指涂层与基层间失去应有的附着力，以致造成涂层成片的起皮脱落。其原因分析：（1）由于工期等原因，抹灰基层未经过足够的养护期就进行涂装，其基层含水率过高、pH值太大，导致涂层与基层的附着力降低。（2）基层表面有浮浆、油污等污染物而未清除，涂层与基层粘结不牢。特别对于旧建筑物翻新工程，不进行墙面清洗直接进行涂装，导致墙面出现涂层起皮剥落现象。（3）没有使用与涂料相配套的腻子，腻子粘结强度低；腻子刮得太厚；涂料一道涂装太厚或两道间隔时间太短。

3.涂层开裂。即涂层出现大量纵横交错、不规则的裂缝。涂层裂缝轻者影响建筑物外观，重者会引起外墙渗漏。目前建筑外墙的龟裂现象较普遍， 部分存在结构性开裂。 尤其是近年来为提高建筑节能而采用外墙保温的工程，部分建筑物抗裂砂浆柔性不达标或厚度不够，造成外墙呈不规则式开裂，防水性降低，年久造成粘结砂浆碳化，降低了保温效果，亦存在墙面坠落的危险。引起涂层开裂的主要原因：（1）基层的开裂。外墙涂料饰面的基层为水泥砂浆抹灰层，在凝结过程中会产生干缩和温差收缩，如果外墙抹灰施工操作不当，则易造成空鼓、开裂。在涂料面层施工前不注意修补就接着进入下道工序，经一段时间的日晒雨刷后，内部裂缝就会逐渐向外发展，而漆膜很薄的涂料面层很难抵卸这种内部应力，就会随之出现开裂。（2）腻子层的开裂。由于所使用的外墙腻子质量存在缺陷，抗裂性差；或者由于施工操作不当，腻子批刮上墙后因为干缩、开裂从而影响到涂料面层。（3）涂料面层的开裂。某些存在质量问题的涂料由于抗裂性能差，或由于施工不当，涂刷上墙不久即出现干缩龟裂及其它质量问题。

4.涂层粉化。即经过一段时间后，漆膜变成粉状。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆原因分析：（1）涂料的耐候性差；（2）涂装时温度过低，成膜不好；(3)涂料掺水太多。

二、外墙涂料饰面通病的防治

针对以上四类常出现的外墙涂料饰面通病，可在材料选择、基层处理、施工质量等诸多方面进行防治。具体防治措施为：

1.为克服墙面变色和褪色，可用如下预防措施：（1）在外墙涂饰材料的选用上应尽量考虑材料的耐久性，注重涂饰材料在各方面技术指标的优良性，选用弹性、抗裂、防水好的材料作为外墙涂饰材料；（2）抹灰基层要有足够的干燥和“吐碱”时间，要确保基层在涂装前的含水率和含碱量的要求；（3）涂料颜色尽量少用艳丽的色彩；（4）对于气候条件差的地区要使用耐候性较好的外墙涂料；（5）涂料掺水量要根据说明书确定。

2.为克服墙面涂层起皮脱落，可用如下预防措施：（1）抹灰基层应经过足够的养护期，一般常温下应保证2周的养护时间，基层应干燥，含水率应小于8％，pH值应小于10。（2）涂装前应对基层进行清理， 把基层表面的污染物清除干净。 对于旧建筑物墙面，应先用水泥砂浆补平坑凹处，再用弹性腻子修补裂缝，最后把墙面清洗干净，局部刮腻子，再进行涂装。（3）必须使用由涂料生产厂家提供的与涂料配套的腻子，或使用聚合物改性水泥腻子，且腻子层不宜太厚。 (4)每一道涂料应涂装均匀，不能太厚。涂装溶剂型涂料时，后一道应在前一道涂料实干后进行；涂装乳液型涂料时，后一道应在前一道涂料表干后进行。

3.为克服墙面涂层涂层开裂，可用如下预防措施：（1）外墙涂料施工前应对抹灰基层的平整度、 裂缝等质量指标进行验收， 验收合格才能施工。（2）抹灰基层施工质量应严格控制，主要控制点包括：基层ph值均要求在10以下；砂浆的原材料、配合比； 砖墙表面要清理、修补、润湿；分层抹灰的厚度和养护；分隔缝的设置；面层要用木抹子压光，不能用铁抹子压光等。只要砂浆配比合理、施工工艺得当，抹灰基层开裂完全可以避免。（3）应使用与涂料配套的腻子或聚合物改性水泥腻子并控制腻子层厚度。（4）涂料面层根据不同功能，使用不同材料分几层涂刷，后一层的涂刷施工必须保证在上一层漆膜面干后再进行，每道漆膜涂刷前要对上道工序进行认真检查，确认合格再施工。

4.为克服墙面涂层涂层粉化，可用如下预防措施：（1）对于气候条件差的地区要使用耐候性较好的外墙涂料；（2）涂料施工时气温要在5℃以上；（3）涂料掺水量要根据说明书确定。

三、结语

外墙涂饰质量的控制措施，是一项外部影响因素多、施工条件和环境差、对材料的选用和施工工艺、技术水平要求高的综合性工作。 虽然存在着外墙涂饰质量通病，但是随着科学技术的发展、涂料自身质量改进以及施工技术的优化不断提高，只要严格遵循科学的防治措施， 加强施工工艺的技术要求和标准， 建筑外墙涂料的施工质量是可以合理控制的。

论文作者:单久秦

论文发表刊物:《教育学》2016年4月总第99期

论文发表时间:2016/6/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e72b79dec5c81cb95844adff.html