# 简析现代测绘技术在国土资源测绘中的应用论文_李振

山东省菏泽市东明县国土资源局 山东菏泽 274500

摘要：重视现代测绘技术在国土资源管理中的应用，有利于满足国土资源管理的多样化需求，提高国土资源管理水平，提高国土资源管理水平。因此，在了解现代测绘技术功能特点的基础上，有必要将其应用到国土资源管理中，科学评价该技术下的国土资源管理效果，确保现代测绘技术的良好适用性。在此基础上，它将有助于减少土地和资源管理问题的发生，更好地适应国民经济发展的变化。

关键词：现代测绘技术；国土资源；测绘；应用

导言：国土地测绘工作可以为国家提供有效的土地信息，从而合理分配土地资源，这项工作的完成需要一整套现代测绘技术。目前，随着信息技术的发展，现代测绘技术以数字化和计算机技术为载体，确保测量结果准确符合行业需求标准，从而为中国土地测绘工作的顺利开展保驾护航，帮助中国国土资源管理。因此，在收集土地信息的过程中，我国有关部门需要充分利用现代测绘技术，促进土地测绘工作的顺利开展。

1测绘工作相关研究

测绘是由测量与制图构成，地图制图则是对相关数据进行处理，根据作业顺序，可将测绘分为测定与测设两部分。现代测绘技术涉及的范围十分广泛，通常是与先进技术的有效结合，对土地规划管理造成了一定影响。在测绘技术运用中，3S技术的应用频率相对较高，其中包括：GPS全球定位技术、CIS地理信息技术、RS遥感技术系统。随着时代的发展，GPS技术逐渐发展成为新的事实动态载波相位查分定位技术，从而使CM精度得到了有效提升，能更好地满足现代化探测要求。将该技术运用在土地测绘中能使工作流程得到了有效简化，在铁路、公路、河道线性工程中均发挥出一定优势。

在传统的控制测量方案中，例如导线测量，不仅要求点与点之间不受到障碍，而且浪费时间，所测量出的精度也不能够完全保证。而GPS静态的测量，对点与点之间是否有障碍没有要求，并且测量出的精准度比较高。如果精度不精准，是会被要求重新返工。

GPS单点定位技术具有定位精度高、计算模型简单等优点，在我国工程测量中得到广泛应用。它有效地减少了电离层和对流探测延迟效应，并通过组合双差观测消除了遥测接收器和卫星时钟等常见误差，从而大大提高了陆地测绘的准确性和可靠性。特别是随着网络RTK技术的广泛应用，差分GPS技术可以通过发布差分校正信息来实现快速、高效、方便、实时和准确的定位。

其中RS技术通常用于遥感卫星信息资料影像、遥感航片影像的获取，通过专业软件来制图，使影像色彩更加丰富，更加一目了然。GIS技术的运用具有较强的处理功能，能对数据合理分析、存储及处理，面对不同用户可提供丰富的数据信息，确保数据库的及时更新与发展。

2 现代测绘技术在国土资源中的管理应用分析

为了确保在实践中发挥出现代测绘技术的应用优势，保持国土资源良好的管理状况，则需要重视这类技术在国土资源中的管理应用分析。具体表现在以下方面。

2.1土地定级估价方面的应用

为了确保土地定级和评估的准确性，国土资源管理需要现代测绘技术的支持，以实现属性和空间数据的科学处理，避免使用人工计算方法造成数据偏差。在此期间，土地定级评估人员必须能够利用现代测绘技术，在了解其功能特征的基础上，实现科学的统计计算和数据空间分析，且在地理信息系统（GIS）的作用下，给予土地定级估价所需的技术支持，提高其相应工作开展中的数据处理效率。同时，基于现代测绘技术的土地定级估价，也能优化其估价工作方式，满足国土资源管理要求的同时为日后土地定级估价工作开展积累丰富的实践经验。

2.2 基础图件及数据更新方面的应用

通过对国土资源管理状况及要求的考虑，在进行与之相关的基础图件及数据更新工作时，为了确保图件及数据的真实有效性，并提高它们在实践中的工作效率，则需要重视现代测绘技术的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体表现为：

(1) 在遥感技术及全球定位系统的配合作用下，可实现对卫星遥感图片的高效利用，且在这类图片的支持下开展外业调查工作，并确保其工作中所需底图的制作有效性。

(2) GPS被用来辅助实地调查，以精确测量光斑面积并校准正射影像图。在此基础上，GIS平台可以用来更新基础土木工程和数据。同时，通过合理应用现代测绘技术，可以保持基础地图和数据更新的效率，从而满足国土资源科学管理的要求，拓宽其管理思路。

2.3 土地勘测定界方面的应用

在开展国土资源管理工作时，注重土地勘测定界，有利于加强土地资源管理，并为国土资源管理部门的工作开展提供所需参考信息。实践中若能将GPS全球卫星定位技术应用于土地勘测定界方面，则有利于确保其勘测定界有效性。具体表现为：

（1）在土地勘测定界过程中，通过对GPS全球卫星定位技术的合理使用，能够实现对复杂环境的科学应对，使土地勘测定界的整体工作效率加以提高，进而丰富国土资源管理内容，满足其管理方面的多样化需求。

（2）通过灵活运用GPS全球卫星定位技术，可以更科学地开展土地勘测定界工作，从而获得具有很大参考价值的勘测定界结果，为提高我国国土资源管理水平提供保障。同时，实施基于GPS全球卫星定位技术的土地勘测定界作业计划需要注意有效利用实践中获得的数据信息，以便国土资源管理能够达到预期的效果。

2.4 应用于农田的保护工作

在我国国土资源管理工作中，由于各种因素的影响，耕地检查还存在许多问题有待解决，耕地定期检查速度缓慢，耕地保护工作无法有效实现。通过使用现代测绘技术，可以有效地改善农田保护工作中的不足。GPS和手持处理器的结合极大地简化了农田保护检查的整个过程，极大地提高了农村土地的利用率，促进了中国农田项目的建设，并使其效益最大化。现代测绘技术是我国国土资源管理工作顺利开展的重要保障，给其发展和规划提供科学有效的依据。

2.5应用于土地规划

由于其自身的特殊性，土地规划是一项相对复杂的任务，需要收集各种数据，并在工作过程中对其进行详细的分析和处理，数据也相对复杂，例如制作和提取各种图形。使用新的测绘技术可以更好地解决和改善土地规划过程中的问题。在开展相关土地规划工作之前，我们应该特别注意收集相关数据，并改进信息和数据，以提高土地规划的效率。在实际过程中，我们可以利用遥感技术来获取土地的相关信息和数据，并且做好收集以及后期的分析处理工作，以此获取较清晰和直观的图像信息，真实有效的反映该阶段的土地信息。利用土地信息系统，建立土地利用空间，增强土地规划的科学合理性，根据实际情况进行土地规划。此外，土地信息系统还具备可视化功能，根据测绘得到的相关信息数据建立相应的土地分布模型，确保土地规划的有效实用性。

结束语

总而言之，如果我们能够重视在实施国土资源管理中使用现代测绘技术，这将有助于提高国土资源管理的效率和质量，避免在国土资源实践中受到影响。因此，在今后的国土资源管理研究工作中，应通过深入分析形势的变化，更加重视现代测绘技术在国土资源管理中的应用，以促进我国国土资源的长期管理，提高国土资源管理中问题的处理效率。长此以往，能够使我国国土资源管理工作开展更具科学性，并使其管理水平能够保持在更高的层面上。

参考文献：

[1]宋才发.关于闲置土地依法处置的再探讨[J].河北法学，2018（6）：18-29.

[2]杨俊.现代测绘工程技术及其发展趋势分析[J].世界有色金属，2018（5）：42-43.

[3]程炜.浅论国土资源大数据的发展利用[J].科技风，2018（11）：171.

[4]赵雍.建设用地勘界报批数据处理系统的设计与实现[J].西部大开发（土地开发工程研究），2018（4）：17-21.

[5]杨先慧.现代测绘技术在地理国情监测中的运用[J].工程技术研究，2018（4）：78-79

论文作者:李振

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e72f3a51d301529e3c492c37.html