# 浅析建筑工程中混凝土小型空心砌块防裂抗渗技术论文_丛岩,

【摘 要】小型空心砌块本身具有着重量轻盈、成本低廉的特点，用这种材料来进行建筑往往也会有较好的美观性，满足人们的审美需求，所以在近期的建筑中，这种砌体的应用范围很广泛，但是裂缝和渗透是这种砌体的通病，所以在进行这种砌体的施工时，最重要的就是防裂防渗了。本文首先介绍了这种施工材料，并且关于施工工艺和排块方式进行介绍，希望可以让这种材料能够拥有更好的防裂抗渗效果，让其应用范围更加广泛。

【关键词】混凝土小型空心砖块；建筑；防裂；抗渗

总体上来说，混凝土本身就是一种非常容易出现裂缝的结构，所以这种小型混凝土空心砌块所面临的主要问题也是裂缝问题，并且从结构上说，这种砌块本身也没有很好的防渗性能，所以如果在设计环节就确定了采用混凝土小型空心砖块的话，就应该提前采取措施来进行防裂抗渗，这样才能够让工程的质量得到有效的保证。

一、关于保证施工材料的质量

首先针对砌块的选择，采购人员应该按照相应的技术质量来进行砌块的选择，砌块进入施工场地之前，相关的技术人员应该对砌块进行全面检查，内容包括外观、尺寸和其刚度和强度以及抗渗性能进行检查，如果检查结果不合格，则不得进场使用，合格才可以进入场地中。其次针对砌筑砂浆的选择，正常来说，要求砂浆的强度为Mb10，在施工之前，施工方应该和厂家进行商议，听从厂家的意见来对其进行配比，配比完成之后，要进行相应的试验，确保其保水性可以达到要求。最后关于芯柱混凝土，在正常情况下，这种混凝土的强度应该达到Cb25才能够达到使用要求，在进行试验的时候，参考厂家提供的数据，之后不断进行适配，确保其坍落度和和易性等参数都达到相应的要求之后才能使用。此外，配置芯柱混凝土的时候，还要适当加入一些为膨胀剂，防止混凝土因为收缩而导致裂缝出现。一般说来，芯柱混凝土在配置的时候使用直径在0.5-1cm之间的豆石，坍落度应该维持在6cm左右。

二、关于墙体排块

在进行墙体排块的时候，应该采用错缝搭接的方式来进行，同时模数也要达到相应的要求。正常来说，搭接尺寸上最小要维持在9cm，如果没有其他特别要求，应该采用主规格模块，排块的时候应该按照相应的顺序来依次进行，有些位置比较特殊则应该对排块顺序进行调整，例如外墙交叉处、外墙洞口位置等等，都应该进行着重考虑。

如果建筑物上方和下方的结构布局存在着较大差异的情况下，外墙应该尽量保证相同，如果有需要可以进行平稳过渡。施工人员尤其应该注意窗口方面的位置，不能将其变为阴阳缝，两侧应该相同，如果洞口和墙体出现了一些差异，也要考虑水管和采暖管道以及电线的走向，所有工序应该尽量一次性完成，如果在砌体完成施工以后再用工具凿墙，则会导致砌体质量出现问题。和砖墙相比，砌块墙体本身具有较差的抗剪能力，所以灰缝位置很容易出现破坏。在施工前，施工人员应该严格检测空心砌块的空心率，如果空心率太大会导致砌块性能受到影响，进而影响砌体的整体性能，对防渗性特别不利。

三、做好墙体施工工作

（一）结构砌筑之前，施工人员务必要使用水准仪进行找平，保证砌筑基准面整体平整，不会出现明显的凹凸，如果存在明显的不平，施工人员需要使用与楼板相同的混凝土来进行找平。墙体位置线要完全的弹出，并且对门、窗户等特殊位置的位置线必须要标注出来，便于施工人员查找，不会出现误施工。

（二）外墙砖缝必须要做到均匀相同。施工过程中，施工人员可以选择应用标尺来进行控制，如果是整面山墙，既没有洞口，也没有阳台等，施工人员要选择大小相同，颜色相同的砌块，阴阳角的位置务必要选择劈裂纹理基本一致的砌块。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果是外墙砌筑，施工人员务必要选择应用双面挂线施工方法，为了保证整体美观，竖向灰缝要进行吊线，避免孤立发砌筑情况的出现，另外，非常重要的部位，施工人员必须要使用经纬仪来进行有效的控制，防止出现过大偏差。

（三）要求厂家运到现场的砌块都必须经过28天的自然养护，砌块运到现场后必须堆放在专门的砌块堆放场，并用塑料薄膜覆盖防止雨淋，砌筑前经过严格的挑选，有缺陷的砌块严禁上墙，砌块不能浇水，经过雨淋后的砌块墙体必须拆除后重新砌筑。以上措施都是为了减小砌块的干缩变形和徐变。砌块是通过免烧法成型的，其成型后，混凝土在硬化过程中逐步失水而干缩，其干缩量因材质和成型质量不同而异，与用水量也有关系，并且随时间的增长而逐步变小，在防雨的自然养护条件下，经过28天后，其收缩趋于稳定，其干缩率为3×10-4-3.5×10-4，相对含水率小于40%。砌成墙体后，在正常使用条件下，干缩在相当长的时间内延续，相对含水率将继续下降，最终达到10%左右，其干缩率为1.0×10-4-1.5×10-4左右，使墙体处于徐变状态。上墙后的砌块相对含水率越大，其干缩变形也越大，加上砌块的温度线膨胀系数较粘土砖要大一倍，而砌块墙体水平灰缝砂浆接触面仅为粘土砖墙体的40%左右。当收缩应力大于砌体抗拉强度时，就会导致砌块墙体开裂。因此，厂家运到现场的砌块都经过28天的自然养护后，不仅其强度满足设计要求，而且其完成的干缩可占其总干缩的50%以上，这时砌块上墙砌筑后，一般不易出现裂缝。

需要指出的是，砌块墙体对湿度的变化极为敏感。砌块在施工中受水浸湿或砌筑过程中被雨水淋湿后，体积会膨胀，并在其干燥过程中会再一次产生干缩，与成型硬化后的第一次干缩相比，其干缩稳定时间较短，在蔽荫自然通风条件下，约15天，其干缩率为第一次干缩的80%左右。因此，砌块墙体在砌筑过程中被雨淋湿后，如不重新砌筑，被淋湿的砌块产生的徐变效应由于第二次干缩的稳定时间短而加快，产生变形而导致墙体开裂。

四、外墙防水防渗

外墙防水防渗一直是混凝土小型空心砌块清水外墙施工的一个重点和难点，因此，施工时特别重视，并在施工中采取了许多外墙防水防渗的措施：①“堵”，（1）、保证外墙内外灰缝灰浆饱满，外墙随砌随勾缝（用Ф8钢筋镏子将灰缝灰浆压密实），外墙外侧灰缝在勾缝时采取弧形勾缝，使缝内不存水，勾缝砂浆中掺有一定比例防水粉，以防止雨水渗漏；（2）、外墙装修竣工前外墙整面喷刷两遍防水剂，防水剂形成一层无色不透水的保护薄膜，覆盖在外墙劈裂面和灰缝上；②“引”，在每层的第一皮砌块孔内放入麻绳（直径不大于6mm），尾部向外下灰缝，头部向内上灰缝，形成虹吸路径，使内外墙在砌块孔内的凝结水能够顺孔向下后从麻绳排出。

五、结语

结合上文所谈，在过去，建筑墙体主要应用的材料是砖块，而混凝土小型空心砌块存在很多优势，例如可以保护耕地和生态环境，除了节约资源之外，也有很好的环保效果，缓解当前水土流失的现状。并且采用这种砌体进行施工，操作十分简便，工期很短，也降低了工程造价，所以在未来，这种砌体会应用得越来越广泛，进一步推动我国建筑事业的发展。

参考文献

[1] 东华大学成功研制水泥防裂纤维[J]. 纺织信息周刊. 2005(41)

[2] 傅玉芬. 污水处理厂构筑物抗渗防裂施工技术[J]. 供水技术. 2016(06)

[3] 秦家强,丁惠莉. 浅谈砼垃圾存储池的防裂施工[J]. 科技资讯. 2008(23)

论文作者:丛岩,

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7a381a091643916433e3e7d.html