# 发电机自动准同期装置并列参数分析论文_赵光辉

摘要：本文首先对同步发电机的并列运行相关内容进行基本阐述，然后分析发电机自动准同期装置并列相关参数，旨在促进我国电力企业发展提供参考和借鉴。

关键词：发电机；自动准同期装置；并列参数；分析研究

1引言

发电机在对用电设备进行电能输送时，需要借助电力系统。同期并列技术就是将发电机与电力系统进行并列操作，帮助减少发电机并网过程中出现故障的概率。随着我国经济社会和科学技术的不断发展，电力企业电网规模也不断扩大，发电机和数量和性能也在不断提高。因此，加强对发电机自动准同期装置并列技术和相关参数进行不断研究和分析变得更加重要。

2 同步发电机并列运行

同步发电机并列运行是指电力企业的同步发电机和电力系统根据一定的条件和规则并列运行。这种运行情况能够帮助增大供电系统的稳定性，提高供电效果和质量，并使电力负荷的分配更加合理，从而综合性的提高企业的电力运行经济效益。具体的并列运行发电机如下图1所示：

根据运行的不同需要，并列操作是同步发电机的运行操作和电力系统解列这个两部分的共同并列运行操作，也叫同期操作。

图1.电力系统中并列运行的发电机

2.1并列操作的要求和条件

为了使得同步发电机的运行效果更加优异，减少故障的发生，发电机在投入的瞬间冲击电流需要根据实际情况达到最小，保证其最大数值在额定电流的2倍以下。同时，在发电机进行并列运行时，需要控制波动效果在最小范围内，保证运行状态的稳定性。

3 相关自动准同期装置参数分析

3.1基本原理

影响自动准同期运行的因素有许多，其中频率差因素和相角差因素是一对相互影响且相对矛盾的因素。当两个系统中的原有相位差为Δa≠0时，若需要满足频率要素相等，则Δa恒定，且不可能Δa=0。当Δf =fg－fS≠0时, 即存在频率差时，Δa才会出现等于0的机会。

根据运行实际情况，与相位差相比，电压差和频率差对于整体电力运行系统和电力设备的影响更加微小，并且其电压和频率能够通过调整和控制较为简单的满足运行要求。总的来说，同期运行过程就是记录分析 Δa＝0的过程。电压差因素和频率差因素是影响自动准同期运行的限定条件，需要控制在一定范围内。

3.2脉动电压

脉动电压公式原理如下：

受并网系统与发电机的不同频率影响，Us与Ug之间的相角差a随t的变化而变化。下图2中a表示为周期是0-2π的变化情况，ud的幅值出于不断变化之中。此时相邻脉动电压幅值的零点时间，是脉动电压的周期Td。

如图所示，脉动电压幅值的零点时间代表数值为零的相角差；脉动电压的周期Td的长短变化情况能够反映出两电压的频率差值。因此在实际运行过程中，需要根据准同期可利用的脉动电压包络线波形变化情况， 提前发出时间为 tfw 的设备合闸命令，从而帮助并列断路器主触头能够在电压相角差为零的情况时实现瞬间合闸，使得发电机稳定运行电力系统。自动准同期装置的脉动电压波形中含有准同期并列所需检测的信息，即电压幅值差值、频率差值、相角差值中随时间变化和波动的规律。

图2.(a) Ug、Us波形 (b)脉动电压Ud波形

3.3越前时间（导前时间）

越前时间又被称为导前时间，由于并列断路器存在合闸时间，所以为了满足运行要求，自动准同期装置需要在δ=0°的提前时间内进行合闸脉冲，该提前时间即为导前时间时间 tfw 。

在实际运行过程中，不同的断路器的合闸时间是不会发生变化的。受这个特点影响，导前时间也不会随着频差值和压差值发生改变，因此该固定值被称之为恒定导前时间。

3.4自动准同期装置结构

自动准同期装置的整体结构被分为合闸部分、调频部分、调压部分和电源部分。①合闸部分是自动准同期装置中，在频率差和电压差实现准同期并列条件的情况下，对于发电机的电压和整体电力系统电压相位重合之前进行的恒定导前时间进行合闸脉冲的装置。并且合闸装置在未实现上述情况时，进行合闸脉冲回路的关闭和锁定。②调频部分是用来判断发电机频率是否满足电力系统频率的装置，根据实际数值情况，对后续调频脉冲进行相应的增加和减少，从而保障发电机频率与电力系统频率保持在相持平范围内。③调压部分是对发电机电压和电力系统电压进行控制和调整的装置，根据实际需要进行自动的降低压力和增大压力，从未为发电机励磁调节器进行有效影响。该部分与合闸部分进行有效配合，房电业差值在规定电压数值以下时，进行电压关闭，帮助合闸脉冲发出。④电源部分主要为整个自动准同期装置进行控制，帮助电力系统电压和发电机电压形成逻辑回路，促进电流运输稳定运行。

3.5微机自动准同期装置的应用

随着现代科技的发展，涌现出一些新型自动准同期装置，比如微机自动准同期装置。与以前较为老旧的转同期装置相比，微机自动准同期装置的操作和使用过程更加简单快捷，只需较少的操作人员进行按钮控制调节。比如针对合闸部分，微机自动准同期装置不需要进行内部合闸瞬间角度检测，降低了同期并网的冲击效果。同时，微机自动准同期装置能够适应不同的发电机出口断路器，提高合闸效率，提高电力系统的运行效率和运行稳定性。

4结束语

综上所述，自动准同期装置的影响参数和因素较多，目前随着科技的发展，自动准同期装置和技术也在不断提高，帮助我国电力企业的电力电网系统变得更加高效、快捷和稳定，提高电力企业经济效益。

参考文献

[1]孙启建. 发电机自动准同期装置并列参数分析[J]. 广西电力, 41(05):77-78+89.

[2]孙明磊. 同步发电机自动准同期并列算法与装置研究[D]. 郑州大学, 2009.

[3]陈益飞. 发电机微机准同期装置调试及并网分析[J]. 电力工程技术, 2009, 28(5):78-81.

[4]丁涛. 微机型自动准同期装置的研制[D]. 武汉大学, 2004.

[5]马磊. 同步发电机同期并列装置的研究[D]. 西安科技大学, 2015.

论文作者:赵光辉

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7bde9eabb02dc42cbbe22ad.html