# 建筑电气设计中的节能措施探讨论文_朱真

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司福建分公司 福建省福州市 350007

摘要：随着经济以及科学技术水平的不断发展，人类活动对于能源的消耗数量也在不断的增加，所以人们对于电气设计的节能性设计的重视程度不断增加，本文根据实际需要对电气工程的节能设计进行了分析，并提出了一些切实可行的措施。

关键词：电气设计；节能；措施

导言

近年来，随着我国经济的快速发展和科技水平的不断提高，国家大力提倡建筑节能，人们对建筑电气节能设计要求也越来越高。因此，在建筑电气节能设计中，应采取有效的节能措施，降低电能的大量损耗，充分实现建筑电气节能设计节约降耗的效果，实现建筑行业的可持续发展。

1.建筑电气设计中节能措施的重要意义

在建筑电气设计中节能措施的应用，可以有效实现建筑物的环保节能的效果，为了充分放缓我国能源缺失问题，在进行建筑电气设计的过程中应该不断加强实际的环保节能措施，尽可能有效解决我国的生存空间以及环境污染等多方面制约问题。电气节能措施贯穿于建筑电气的全过程，例如:空调系统的智能控制、变频控制;合理选择照明光源及照度标准、满足照明节能指标等等。这些过程中都需要使用相应的电器，并且需要进行长时间的工作，依据电器及建筑物的使用寿命计算下来，会消耗大量的能源，而且与其他专业也是相互影响的。因此，在选择设备机组类型时，都需要慎重考虑电气设备的用电量，将其作为重点考虑因素。除此之外，建筑电气设计中的节能措施的应用，有利于促进国民经济的蓬勃发展，节约能源，保护环境，政府部门也相当重视这项工作。政府部门颁布了关于降低建筑能源消耗的相应法律政策，这样可以有效推动建筑电气设计中应用节能技术工作的发展。

2.设计原则

2.1适用性原则

设计中不能只是一味地想要满足节能的要求，先要达到节能资源的目的，这样做是为了使设备能够正常运行，来满足生产生活的需求。这样电气设备的基本功能才能得到充分的发挥，并且达到节能的目的。

2.2安全性原则

建筑电气工程建设的目的归根结底是提供动力给人民群众的生产生活，所以必须先要保障工程的安全性。因为如果没有了安全性，一切也就无从谈起了。要做到安全性，首要的就是保障建筑电气设备的完整，使线路具有充足的绝缘能力和抗负荷能力。另外，还要设计出防雷技术、防静电等保护的安全保护。

2.3经济性原则

如果能够保障电气工程节能减排的基础上，那么经济性就是必须要关注到的问题。确保了建筑电气的使用功能和安全性后，就要尽量地降低投入资金的力度，减少能源的消耗量，也就是实现设计的经济性。同时，还要选对节能设备和节能技术，使设备的运行维护成本得到最大化的降低，还要科学地设置电气设备的一系列参数，调整设备负荷，最终目的都是为了实现建筑电气工程的良性发展。

3.节能技术在建筑电气设计中的具体应用措施

3.1合理选择供配电系统以及变压器

整个工程的节能效果会在很大程度上受到供配电系统设计和供电电压设计的影响。所以需要根据电气工程中的相关参数来科学地选择供电低压，还要科学地设计供配电系统，尽力做到供配电系统接线简单，配电等级在两极之内。除此之外，为了实现电气工程节能效果的优良状态，还要更为科学地选择变压器，减少消耗，提高运行效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2加强建筑照明系统的节能设计

建筑电气工程中建筑照明是很重要的组成，照明用电在整个建筑电气工程中所占有的比例是很大的，因此节能所能达到的效果空间是很大的。设计建筑照明的过程中，应科学设计照明光色、照度、显色指数等，除此之外还要更好地利用自然光，使建筑环境的反射条件更加合理，以新光源和控制灯具等来达到最大化地节能。在灯具选择上，如果灯具在高的地方，通常情况下可以选择金属卤化物灯或高压钠灯，还可以选择大功率的荧光灯（细管），而那种传统的钨丝白炽灯是很少采用的。如果建筑物对于光亮的要求比较低，荧光灯是比较提倡使用的。要从建筑的各个区域的不同特点和照明情况出发来科学地选择照明器的控制方式。面积不是很大的房间，可选择两灯一控或一灯一控的方式；而如果面积大的就需要选择一控多灯的方式，但这里需要强调的是一个开关控制的灯数应该控制在一定的范围内。另外，适当的设计一些单控灯也是应该且合理的。

3.3提升电气系统功率因数

提高建筑电气设备自然功率因素，降低设备无功功率要求，采用功率因素较高的电动机；利用电容器进行无功功率补偿，弥补感抗导致的滞后的无功功率。之所以这么做，主要是因为电容器产生的功率是属于超前无功功率的范畴，与滞后的正好可以相互抵消；在用电设备选型及调速控制方案一定的情况下，如果自然功率因素无法符合标准，就需要补偿无功功率。如果供电点比较远而无功功率较大的设备采用就地补偿，这样是为了降低线路上的无功传输损耗，使节能更加拥有明显的效果。如果用电设备比较集中就要选择成组补偿。建筑内其他的无功功率则主要在变电所内集中补偿且多采用自动无功功率补偿加固定补偿方式。

3.4加强无功功率补偿

传统的无功补偿较多的是选择三相共补的方式，这种方式适用范围在低压网络中。而在经济社会不断发展和进步的背景下，建筑电气工程中运用比较广泛的是大功率电气设备，这就在无形中加大了三相平衡的难度系数。在这种情况下就要对配电变压器进行单相的无功补偿。而这种补偿方式有一个问题需要说明，那就是所需要的成本比传统的三相共补要高出许多，所以选择就要从实际出发来进行综合的考量。

3.5充分利用清洁能源

在科学技术不断发展与进步的背景下，人们更喜欢运行清洁能源来进行生产，主要是因为其自身所具有的强大的优势，那就是绿色、可持续，而这一点被广泛应用到了建筑电气节能设计中，并且提供了更为宽阔的发展思路。在这中间太阳能光伏供电系统的综合利用在提高建筑的整体节能性上效果是比较突出和显著的。太阳能光伏供电的应用原理是以光伏效应为基点，将太阳能直接转换为电能，这样就会为建筑电气设备提供电能。仅从现阶段的发展来看，其主要应用在建筑电气设计中的太阳能照明、热水系统、锅炉系统中。而我们完全有理由相信，在科学技术不断发展的时代背景下，太阳能光伏供电技术发展的会越来越好，在建筑电气工程的应用也会更加广泛，做出的贡献也将更大。

3.6大力发展新技术

随着社会经济和科学技术的快速发展，为了有效实现建筑电气节能设计的最佳效果，建筑设计人员应结合实际情况，还需要不断地研究、开发新技术，并且要在建筑电气节能设中广泛应用新技术和新产品，通过实践发现，应用新技术和新产品的节能效果比较明显。除此之外，新型的光源的开发与使用，不仅可以有效降低建筑电气的能源损耗，而且还可以提高可再生可循环能源的利用率，有利于实现建筑行业的可持续发展。

4.结束语

综上所述，通过有效的建筑电气设计的节能措施，可以有效降低能源的损耗，节约电能，实现建筑行业的可持续发展。建筑电气设计人员应不断完善与发展建筑电气的节能设计措施，不断提升建筑电气节能设计水平，实现节能减排的目的，保护人类赖以生存的家园。

参考文献：

［1］夏春苗．试论建筑电气设计中的节能措施［J］．科技创新导报，2015(14)．

［2］赵春梅．关于建筑电气设计中的节能措施分析［J］．中国新技术新产品，2016(11)．

［3］陈鹏鹏．对建筑电气设计中的节能措施的几点探讨［J］．现代建筑电气，2015(10)．

论文作者:朱真

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7c2e02dda3511644ee7e316.html