# 大型灌区工程中现浇混凝土渠道护砌的施工应用论文_刘冰,于彦伟

濮阳市引黄工程管理处 河南濮阳 457000

摘要：灌区水利建设及水利工程改造项目，是灌区工农业生产发展和国民经济的持续发展的重要基础工程。近年来，随着国家对农田水利工程建设重视度的不断提高，我国各地方在兴建水利方面的势头也越来越强劲。目前已经基本形成了“能灌、能排、能降、能通航”的四大水利工程体系，也取得了丰富的工程效益。但由于灌区兴建时原设计标准低，建筑材质差，运行五十多年来，虽然国家也对该灌区进行了投入，但因灌区面积大，投入经费的不足，灌区工程老化损坏及灌溉水利用系数低的问题比较突出。在农村产业结构的调整和高新农业发展、社会主义新农村建设的大环境下，现有水利工程已不能满足水情、工情的变化需要，不同程度制约了灌区的经济发展。因此，对灌区进行全面而彻底的工程改造非常必要。

关键词：大型灌区；现浇混凝土；渠道护砌

一、工程概况

本期工程建设项目主要包括的渠道护砌共计2条，合计长度15.4km。五支渠桩号0+000～4+300段已在前期工程实施，本次计划对该渠道下游0+000～12+400约12.4km剩余段进行护砌，并对总支渠护砌3.0km。本灌区工程属大（2）型Ⅱ等工程。护砌工程为4级

二、现浇混凝土防渗渠道的缺点

当前，现浇混凝土防渗渠道还有几点问题：一是适应性不足，因为这对于技术要求高。当总体框架支撑点出现问题时，总体工程系统就会无法支持，导致重大的损失。二是有的地区成本高。当前，在工程中，建筑材料中的总需求量越来越多，如果一些施工场地由于短缺或长途运输的需要，这将导致建筑成本的大幅增加。三是返工维修的费用比较高。和预制板制造的渠道比较而言，这项技术的维修成本是比较高的，因为一旦长期使用需要维修就需要重新进行浇筑，而预制板材料可以重新进行更换，维修的费用比较低。因此，相比较而言，这项技术的维修费用比较高。

三、现浇混凝土渠道护砌的设计

1、各项参数设计

由于本工程整治渠道现状断面均较为宽大，从工程经济性、方便施工以及护砌渠道稳定等因素考虑，需要对现状断面的过流能力进行认真核算，以保证其能够满足渠道设计过流要求。本次渠道护砌的主要参数计算如下：

（1）渠底高程：根据对现状渠道底高程进行统计，现状五支渠底清淤后高程3.0~1.0m，总支渠现状渠底高程-0.5m。沿程渠底起伏变化较小，本次五支渠设计底高程根据不同标段的不同情况，分别为1.0~3.0m不等；总支渠基本维持现状；五支渠底宽约为5-3m，总支渠底宽约为2m；确定五支渠、总支渠护砌设计坡比分别为1:2、1:1.5。对于堤顶参数，由于现状堤顶基本能够满足运行及生产要求，本次渠道整治主要针对灌溉水位以下河坡，因此，堤顶基本维持现状不变。

（2）护砌高程

从工程经济实用性角度，设计考虑位于常水位以下采用现浇砼全护，位于常水位以上采用砼格栅生态防护，护砌上限顶高程平灌溉设计水位，各条渠道护砌各部位高程如下：护砌底高程确定为干渠为4.5m，五支渠为3.0m，总支渠为1.0m，南十支渠为2.5m；现浇砼防护顶高程，主要结合非灌溉期间渠道正常水位确定，同时考虑现浇砼防护高度与砼格栅防护高度的比例协调；为便于施工，同时结合渠道现状堤顶高程的情况，确定本次工程范围五支渠护砌顶高程为6.0m，总支渠护砌顶高程为4.0m。具体参数如下表1。

2、护砌结构设计

（1）砼砌块及现浇砼护坡设计：本工程中现浇砼设计强度均为C20，砼防护设计厚度均为10cm，下铺10cm瓜子片，最下层铺设300kg/m2土工布一层。护砌顶部设0.3×0.2m现浇砼封顶，护坡底部设0.4×0.6m现浇砼齿坎，位于中部设0.3×0.2m现浇砼格埂；现浇砼护坡每5m分一道横向伸缩缝，缝宽为2cm，缝内填塞聚乙烯低泡板。每隔10设置一道横向格埂，防止护坡不均匀沉降。

（2）砼格栅生态护坡设计：砼预制格栅设计强度为C20，护坡设计厚度10cm，为等六边形，边宽为20cm，中空结构，边缘宽度为8cm，位于格栅空格内填土散播狗牙根草籽防护。

四、现浇混凝土渠道护砌施工与控制

1、施工准备

渠道施工前，需要对渠道断面进行测量放线，并对断面进行布桩。放线布桩完成后，需要对断面进行清於、削坡和整坡处理。可先采用人工在断面控制桩处进行清於，然后使用挖掘机沿人工开挖标准进行开挖。清理后的施工现场，应该以坡面不存在虚土为宜。

2、立模及铺设土工布

坡面整修完成后，根据设计要求进行立模，模板的尺寸必须满足设计要求。可采用方钢或双排本槽钢作为坡面模板，为了避免跑模，应该在模板外每1.5m打一个桩。模板表面必须保证平整光滑，不能存在损坏或凸凹现象。模板支立合格后，应沿模板底铺设一层土工布，以起到防渗的作用。存在腰缝的，应该在腰缝处铺设土工布。

3、混凝土搅拌和运输

混凝土搅拌质量是保证施工质量的基础，在混凝土搅拌前，应该先根据实验室的配比，以及搅拌器的容量，来计算出现场混凝土配比，并在上料机上确定，以便精确控制各拌和料的用量。拌和过程中应该严格控制好混凝土的塌落度。

4、混凝土浇筑及振捣

混凝土浇筑前，需要对坡面进行洒水湿润，然后设置溜槽，以保证混凝土能够顺利卸入溜槽内，并顺溜槽滑落到模内。在混凝土卸料的同时，采用人工进行平仓，平仓的顺序应该为先两边后中间，并保证表面的平整。在进行混凝土浇筑时，应该注意保护好夹缝板和伸缩缝底的土工布，同时还要保证伸缩缝的平直。如果板间进入石子，应该将其清除。初步平仓时，可使混凝土略高于模板1~2cm，并用长平直刮杠刮平；混凝土振捣时可采用滑动震板振捣。振捣应由坡脚至坡顶有序进行。如果振捣过程中发现不平或缺料问题，应该及时进行补平。如果存在振捣不到位的地方，应该采用人工操作，以保证其质量。

5、混凝土抹面

混凝土在振捣完成后，可采用抹浆机进行抹面收浆。抹浆过程中应避免抹浆机在某处停留时间过长，从而造成大坑。在抹浆机抹浆完成后，可采用人工对混凝土表面进行收面，这样可以保证混凝土表面的光滑、平整。

6、混凝土养护

现浇混凝土渠道护砌完成后，应根据施工现场的气温情况，进行及时的养护。如果在冬季进行养护，养护的主要目的应该以保温防冻为主，应在混凝土表面覆盖一层保温物；如果在夏季进行混凝土养护，则应该在覆盖的同时保证混凝土表面的湿润，以避免混凝土表面形成裂缝。

结束语

在大型灌区改造工程中，对现浇混凝土渠道护砌进行科学设计和合理施工，不仅关系着工程的造价投资，也关系着工程的经济效益和社会效益。因此，无论渠道护砌结构的设计，还是施工，相关人员都应该本着认真负责的精神，来确保每个环节的高质量实施。

参考文献

[1]霍星,史海滨,杨松益,李泽鸣,龚雪文,杨晓.基于层次分析-蚁群算法的内蒙古大型灌区节水改造综合评价[J].农业工程学报,2014,(17):132-140.

[2]叶澜涛.天津市里自沽大型灌区用水效率与效益评价[A]..现代节水高效农业与生态灌区建设（下）[C].:,2010:8.

[3]王书吉.大型灌区节水改造项目综合后评价指标权重确定及评价方法研究[D].西安理工大学,2009.

论文作者:刘冰,于彦伟

论文发表刊物:《基层建设》2017年第9期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7cf593d753a2897c74186c7.html