# 浅析超短波通信中的抗干扰技术论文_姜路

山东青岛91206部队 山东 青岛 266000

摘 要：随着信息技术的发展和普及，无线通信技术在各个领域被广泛的使用，而繁多的用频设备让我们周边无时无刻不处于复杂多变的电磁环境下，给超短波通信造成了极大的干扰，对超短波无线通信的抗干扰技术提出了巨大的挑战。本文，从超短波通信的干扰因素入手，通过分析干扰超短波通信的具体原因，总结和探讨如何通过加强超短波通信抗干扰技术研发，提高超短波通信的抗干扰能力。

关键词：超短波通信技术 干扰因素 抗干扰技术

超短波通信也称米波通信，是一种非常成熟的通信技术，该技术传输性能好、使用方便，被广泛应用于电视、调频广播、雷达探测、移动通信、军事通信等诸多领域，而超短波通信在复杂电磁环境下的抗干扰能力，是信息传输安全的重要保障。同时，超短波通信技术也被广泛地应用于军队基础作战单元与决策部门间的通信，是部队指挥、控制、通信、计算机、情报及侦察与监视各系统的基础组成部分。提高超短波通信技术的抗干扰能力，对信息条件下部队作战中的通信联络，也有着重要的意义。

一、影响超短波通信质量的相关因素

超短波通信是一种依靠地波传播、空间波进行视距传播的传播通信方式，其波长在1-10米，与短波天波相比，超短波传播具有不受季节及昼夜变化影响、稳定性高；对发射机功率及天线尺寸要求小；频带宽、可进行多路通信；信躁比高、通信稳定等特点。但超短波通信的缺点也较明显，通信受到地形影响、通信距离近等。影响超短波通信质量的主要因素包括以下几个方面：

1.通信距离的影响。超短波通信对环境及发射机的功率没有过高要求的优点，也同时极大地制约了超短波的通信距离，不同的超短波发射平台及发射机功率，其发射距离有着较大的差异，不同发射平台的超短波通信，其发射距离从几十千米到几面千米不等。

2.超短波通信的频段特征及频段干扰。超短波所用频段在30-300MHz之间，而所用频段为30-88MHz,其视距通信的电波绕射能力弱；固定通信稳定，移动通信时的多径衰落严重。超短波通信的频段决定了，电磁脉冲、民用电磁设备、周边环境电磁等均会对超短波通信造成干扰。（1）邻道干扰。（2）互调干扰。（3）同频干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、针对影响超短波通信质量干扰因素的应对措施

超短波通信中抗干扰技术的使用，是在当今复杂的电磁环境下提高超短波通信质量的必要手段，超短波通信的抗干扰技术是通过对超短波通信传输原理的灵活运用，在牺牲自身的频率、功率等系统资源的前提下，针对干扰信号在频率、时间、空间、电平、速度等方面的特征，予以削弱和清除，以确保正常通信信号的传输。相比民用超短波通信抗干扰性能，军用超短波的抗干扰能力要求更高，尤其在信息作战的未来战争中，信息的畅通不仅是战时信息传输的要求，也同时是复杂电磁环境及信息战条件下电磁防御作战的需要，更需要针对人为的主动干扰进行有效的应对和防御。超短波通信的抗干扰措施，可从以下几个方面实施：

1.针对邻道干扰、同频干扰和互调干扰，可通过提高通信设备的性能、优化通信点配置，调整超短波邻道频带宽度的方式，减少和避免邻道干扰。通过增加同频超短波基地距离的方式，避免同频干扰；通过改进易出现互调干扰的设备，对设备升级换代的方法，预防互调干扰的发生。

2.运用跳频技术、扩频技术，进行综合抗干扰。跳频技术，是通过对主动进行规律的无线电频率跳变，扩展无线通信频谱，提高抗干扰性能；扩频技术，则是通过将有效信号隐藏在频谱中，增加信息的保密性和抗干扰性的方法，跳频技术伴随电子集成及通信技术的发展，已经引入和实现了跳频自适应模式。除民用超短波通信中的抗干扰技术外，部队在频率域上的综合抗干扰技术应用，还通过跳频与空闲邻道扫描及频率自适应跳频技术，来有效应对阻塞干扰、定频干扰，在战场复杂的电磁干扰环境下，有效地提高抗跟踪式干扰性能。

3.通过自主调节功率的方式，根据干扰源的电平高低，使用自适应功率控制技术自动调节发射机的输出功率，提高发射机的信噪比，从而达到抑制干扰的效果。

4.运用猝发通信方式，进行超短波的抗干扰通信。该方式是一种高速率数据发送的方法，通过通信时间的随机性来提高超短波通信的抗干扰能力，但该方式通信容量小，且目前已出现高频跳频电台附有瞬间通信功能，从而降低了瞬间通信或跳时通信的安全性。

5.通过对终端设备联网的方法，选择网络中受到电磁干扰较弱的终端进行超短波通信。

综上，提高超短波通信的抗干扰能力，不仅是信息传输安全的保障，也是军队未来信息战环境下的必然要求。应加强对超短波抗干扰技术的研发和综合利用，提高我国在民用、军用超短波抗干扰能力，确保军民的通信质量和安全。

参考文献

[1]王洪飞 浅析超短波通信技术的常见干扰及处理措施[J].科技风，2019，（26）：103。

[2]刘晨 机载超短波通信常见电磁干扰问题的分析及处理[J].电子技术与软件工程，2018，（09）：22。

[3]祝军 韩丹 赵婷婷 天津甚高频地空通信抗干扰处置方案研究与实施[J].民航管理，2019，（05）：51-52。

[4]毛盛宇 对超短波通信装备复杂电磁环境适应能力评估的研究[J].科技风，2019，（06）：177。

论文作者:姜路

论文发表刊物:《素质教育》2020年3月总第338期

论文发表时间:2020/3/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7d45ddc2848be081062923f.html