# 高层建筑转换层结构施工技术分析赵德斌论文_赵德斌 徐庆波

摘要：高层建筑工程功能多样，施工工艺复杂，转换层结构施工技术比较常见，能够有效提升施工效率。转换层结构种类比较多，不同结构类型的适应性也有所不同，要求根据工程项目实际情况制定完善的施工方案，提升转换层结构施工效率。因此，对高层建筑工程转换层结构施工技术进行深入研究迫在眉睫。

关键词：高层建筑；转换层结构；施工技术

一、高层建筑转换层的概念及特点

基于当前我国高层建筑的设计结构来看，通常情况下在高层建筑的设计中，底下两层属于商业使用楼层，而从3层及其以上楼层才是住宅楼层。由于商业楼层和住宅楼层在实际用处上有所不同，其所需要的空间也并不相同，一般来说商业楼层的实用面积更大。为此，在高层建筑施工过程中，则存在高层建筑转换层施工概念。

高层建筑转换层施工的特点，主要表现在：第一，具有专业性。所有参与高层建筑转换层工程的施工人员，都必须按照所制定的科学的模板支撑方案，来执行作业。而且在施工中，严格遵循详细的设计方案，着重关注于转换梁的承载力；第二，具有抗震性。高层建筑转换层对抗震性的要求非常高，抗震设计系数是规定抗震系数的1.5倍。其采用的是钢筋骨架，具有较好的稳定性；第三，实施分层浇筑。在高层建筑转换层施工中，采用的是分层混凝土浇筑技术。在进行混凝土浇筑之前，施工人员要做好充足准备，根据施工现场实况来制定合适的施工方案，考虑剪应力的影响，实施重叠浇筑法，以此来提高转换层的承载力，保障高层建筑的安全性。

二、转换层结构的主要形式分析

1、转换层的梁式结构形式

在现代高层建筑中，梁氏转换层结构的应用十分广泛。其主要用于受力比较明显的上不剪力墙结构与下部框架结构的转换中。该转换层结构在施工时可以采取单向或者双向放样方式，其施工成本相对较低。

2、转换层的箱式结构形式

所谓箱式转换层结构，其构成主要包括厚度较大的单向支撑梁或者双向支撑梁结构，以及上下楼板。该类型转换层结构由于比较接近箱型基础，因此具有较大的空间刚度。通常该转换层结构用于空间、载荷以及跨度较大的单板梁楼盖建筑中，以提高建筑整体结构的安全性和稳固性。

3、转换层的扳式结构形式

当建筑上下部分结构的柱网或者轴网位置存在明显的差异时，应选择板式转换层结构来作为建筑结构的转换层形式，这主要是由于板式转换层具有较厚的梁板，能够更好满足建筑结构柱网构件灵活布局的要求，同时该转换层结构的施工成本也比较低。

三、高层建筑转换层结构施工技术

1、钢筋工程施工技术分析

（1）为了确保钢筋位置设置准确，同时保证框支柱钢筋保护层厚度符合工程设计要求，应沿层高方向设置定位箍，第一道定位箍设置在柱底50mm位置，第三道定位箍设置在框支梁梁底位置，而第二道定位箍则设置在第一道和第三道之间。对于纵筋，应根据节点施工图位置设置，同时尽量保证纵筋外皮和箍筋内表面的重合度。

（2）绘制箍筋位置线，根据从下而上的顺序绑扎钢筋，对于箍筋弯头，可采沿柱子进行竖向交叉布置，并将绑扣尾弯入至柱中，最上和最下一个箍筋与梁底和楼地面之间应保持50mm左右的间距，并严格控制箍筋与主筋之间的垂直度。

（3）对于竖向钢筋接头位置，应注意适当避开加密区，同时接头位置应相互交错，对于箍筋，不能直接套在套筒上。在钢筋绑扎施工中，对于绑扎扣，可采用八字形交叉布置形式，另外，对于弯钩叠合位置，也应根据受力钢筋方向采用错开布置形式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）框支柱竖筋属于第二层剪力墙的水平方向范围中，对此，应将框支柱竖筋上一层墙体中，并且保持对称。为了对钢筋绑扎空隙进行控制，对于柱钢筋，应采用锚固的方式固定在梁内，无需伸至梁顶，然后做好弯折处理，另外，对于柱钢筋的水平段，应将其设置在框支梁上部纵筋最后钢筋以下位置。

（5）在转换梁箍筋施工中，应根据施工设计图纸，确定箍尺寸，然后再下料。在定位箍施工中，可根据梁跨方向设置三个，并采用焊接固定方式。对于纵筋，可根据节点图要求合理设置，同时尽量保证纵筋外皮和箍筋内表面相重合。

（6）对于转换梁钢筋，可设置在柱中，避免在节点位置截断锚固。对于大多数纵筋，应尽量靠近柱筋内侧，同时与柱箍筋处于同一垂直面。对于梁的上下钢筋，应尽量布置在同一垂直面上，避免采用交叉布置形式。

（7）在两向转换梁的交叉位置，在钢筋布置时，应注意对于X向转换梁上排钢筋，应放置在Y向转换梁上排钢筋上。对于非框架梁及转换梁，如果端部和框架柱相连接，则其端构造要求与同框架梁相同，如果转换层梁支座为框支梁，则对于转换梁纵筋，可锚固至框支梁底。

2、混凝土工程施工技术分析

在该高层建筑工程转换层结构的墙体结构、柱体结构、梁、板等施工中，均采用C50商品混凝土。在原材料选择方面，可采用水化热较低的水泥，并加入一定量的缓凝型泵送剂，将混凝土混合料塌落度控制在160～220mm之间。在混凝土浇筑施工前，应综合考虑施工现场混凝土材料泵送能力、混凝土浇筑量、施工工期等，合理确定混凝土初凝时间、布料方式以及浇筑方案。

（1）在转换层结构混凝土浇筑施工中，应采用一次性浇筑施工方案，对于施工流水段，可设置在后浇带位置。

（2）选用商品混凝土进行浇筑施工，为保证浇筑施工连续性，可采用2台混凝土输送泵，同时沿短边的一端平移至另一端进行浇筑施工。

（3）转换层结构钢筋密度比较大，因此混凝土落料难度比较大，对此，可采用直径为准50mm的振动棒以及直径准30mm振动棒，在混凝土浇筑后，采用振动棒进行振捣处理。

（4）在墙体、柱体混凝土浇筑施工时，首先需对墙模、柱模进行质量验收，组织施工人员对墙柱垂直度进行检查。在墙柱混凝土浇筑施工中，每次振捣至一定高度时，即需要采用吊锤挂线进行测量，同时还应对混凝土振捣密实度进行检查，判断是否有蜂窝孔洞。

（5）在该高层建筑工程转换层结构混凝土浇筑施工中，对于振动器，采用插入式振动器，在振动器使用中，应注意“快插慢拔”，对于振动时间，一般需控制在15-20s之间，如果混凝土结构表面水平，不再下沉，并且不会产生气泡，表面泛灰浆，则振捣完成。在转换梁混凝土浇筑以及振捣施工时，应根据从下而上的方式分层进行，每层混凝土浇筑厚度应控制在振动棒长度1.25倍以内。在混凝土振捣过程中，在振捣上一层混凝土时，需插入至下层混凝土5cm深度，避免二层之间产生接缝。

（6）在混凝土浇筑施工中，必须保证浇筑连续性，采用分层浇筑和分层振捣施工方式，另外，在混凝土施工中，应避免产生冷缝。在本工程施工中，根据施工图纸要求，采用斜面分层浇筑施工方式，对于每一层混凝土厚度，要求控制在50cm以内。在混凝土浇筑施工中，采用分段定点浇筑方式，在相同坡度薄层浇筑，并循序推进，直至达到顶部，对于上下层混凝土浇筑时间间隙，要求控制在3h以内。

（7）在混凝土浇筑施工中，需对钢筋材料布置位置以及钢筋保护层厚度进行检查，避免在施工过程中踩踏钢筋，影响预埋孔洞位置。

结束语

转换层施工并不是一项简单的工作，其所涉及到的施工技术要点比较多，而这种施工技术也被广泛应用于高层建筑施工中，具有重要作用，为充分发挥高层建筑转换层施工技术作用，必须加强对高层建筑转换层施工技术要点的研究，把握其核心内容，实施有效的管理和控制，以确保高层建筑转换层施工质量符合标准要求，从而实现高层建筑效益最大化。

参考文献

[1]黄振伟.基于实例探讨转换层施工技术在高层房屋建筑中的应用[J].现代物业(中旬刊),2019(03):112.

[2]张思炜.关于高层建筑大梁式转换层施工技术工程实践[J].城市建设理论研究(电子版),2019(05):120.

论文作者:赵德斌 徐庆波

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7e08d5724141c7750174b98.html