# 水利工程堤防防渗施工技术研究吴印德论文_吴印德

摘要：水利工程的功能不同，分类也会不同，可以分为水电、灌溉、防洪等等。虽然他们的功能不太相同，但是每一项工程和人们的生活都非常的贴近，对我国的进步发展有着很大的作用。为了保证水利工程的顺利进行，一定要严格监督施工过程，以保证工程的质量水平，尤其是堤防防渗上面，更要加大力度去监督，使工程有质有量的完成。分析现在水利工程提防防渗施工方面所存在的问题，并有针对性的去解决问题，合理采取措施。

关键词:水利工程；提防防渗；施工技术；应用要点

中图分类号：TV871

文献标识码：A

引言

我国国土面积辽阔水体资源丰富，在我国部分地区当中每年雨季来临的时候，在很多地方都会出现不同程度的洪水灾害，因此，防汛防灾工作不仅牵挂着领导的心，更涉及广大人民群众的直接利益，进而人们对水利堤防工程建设工作的重视程度不断提高。通过安全稳定的地方水利工程的建设，可以充分保证整个水利工程结构的安全性和稳定性，同时在水利工程的地方施工过程中，每一个施工环节都至关重要。随着我国科技技术的发展速度不断加快，在各种地方工程的新型施工技术以及新型的施工设备都有了广泛的应用，本文针对这一发展背景下，水利工程堤防施工技术具体应用展开了分析和研究。

1堤防防渗施工存在问题

1.1材料选择尚不标准

施工材料是水利工程堤防建设的基础。确保施工材料的规范化、质量化应用对于堤防防渗施工质量提升具有重大作用。从实践过程来看，我国堤防防渗施工的材料应用尚存在以下问题：（1）土质应用尚不标准。在水利堤防工程建设中，将软弱土转换为优质土是建设施工的基本原则。部分施工单位没有进行堤岸区域内软弱土质的替换，造成了严重的岸堤沉降现象，影响了堤防工程的防护质量。（2）材料应用过程不够规范。“移挖作填，就近取土，减少运距”是水利工程建设一项基本原则，但在施工过程中，土方外运的现象仍然较为严重，在增加堤防工程建设成本的同时，极易造成工程渗漏现象的发生，影响水利工程建设质量。

1.2技术把控尚不全面

作为水利堤防建设质量提升的关键，施工技术应用对堤防防渗效果具有重大影响。水利堤防的建设受到施工环境的直接影响，要确保防渗质量符合设计标准，施工人员必须因地制宜地选择最优施工技术方案。当前帷幕灌浆防渗、劈裂灌浆防渗、混凝土防渗墙、自凝灰浆防渗墙、高压喷射防渗墙、水泥土搅拌桩防渗墙等是常用的堤防防渗技术，并根据施工环境、土层结构、施工具体情况妥善选择。然而受自身作业能力的局限，施工单位在堤防防渗施工中往往只选择混凝土防渗墙和高压喷射防渗墙两种技术，使得堤防防渗施工很难发挥最大效果，影响了整体的应用水平。

1.3质量监管尚不合理

我国对于堤防工程的建设提出了较高的检验和验收标准。譬如铺料施工，相关规范要求必须对铺料厚度、土块直径、压实机种进行控制。同时，鉴于水利工程堤防建设的特殊性，对于部分施工结构需聘请第三方机构进行检测；然而实践过程中，受建设工期、监管认知等因素的影响，总体监管相对不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2水利工程堤防防渗施工技术应用要点

2.1碾压施工技术

在进行地基的铺填施工当中，首先需要将碾压的地基使用合成土料来进行首次铺填工作，在铺填工作中不能使用土料来进行一次性铺垫，而是需要将地基有效的划分成几层或者是多段不同的环节来进行铺垫工作，以此来完成水利工程较长地基的施工质量；其次，在分段施工完成之后，需要在地基基础上铺出一层土料材料，然后再进行依次碾压，在碾压工作中需要保证地基的整体稳定性以及抗震性能，保证地基具有良好的抗水抗渗透性能；最后，在地基整体铺筑完成之后，需要对地基的侧面来进行防水和防渗透处理，有效做好混凝土防渗墙的结构处理，并且需要针对地基的铺填宽度以及铺填的厚度来加以保障。

2.2堤防筑体铺填

第一，在地基铺填完成之后需要对堤防筑体进行施工，在筑体施工当中需要和地基铺填保持相同的宽度；第二，在施工中需要充分避免夏季高温条件下来进行作业，混凝土在产生水化反应之后会生成大量的热量，外加上高温天气的影响会造成混凝土内部的温度不断上升进而会产生相应的温度差，在混凝土在温度差压力的影响下会产生相应的裂缝问题，直接造成了堤防筑体出现不良渗水。在冬天施工的条件下，必须要充分注意材料的保温工作，因此要尽可能控制冬季环境下施工混凝土的温度；第三，混凝土材料在选择低热或者是中热，水泥材料需要在混凝土当中加入一定量的清水以及缓凝剂等外加剂，通过这些外加剂的加入可以有效缓解混凝土搅拌过程当中的流动性和保水性，降低了混凝土材料内部的水化热现象；第四，当堤防地基较长的情况下，实际的砌筑长度也相对较长，因此在具体施工过程中需要进行分层控制，通过分段压实和层层压实的方法，可以充分保证整个结构的安全性和稳定性，完成该项工作之后，需要对主体进行相应的防渗透处理。在堤防工程施工当中，根据需要增加一定规格数量的钢筋材料，有效提高水利工程的内部结构稳定性，防止地震灾害对整个工程形成不良的影响。

2.3混凝土防渗墙

该类防渗技术始源于上个世纪60年代，隶属于垂直性的防渗技术。在时间推进及科技创新的大背景下，该项技术水平有所改进优化，并用于水利工程堤防施工领域中表现出良好效能。

混凝土防渗墙技术在堤防工程地基渗漏预防、治理领域均体现出适用性，针对已发生渗漏的工程，及时采用该技术补救，对渗漏水病害发展进程能起到较好的阻断作用。混凝土防渗墙具体应用过程中，有浅薄型、深厚型之分。防渗墙的最适深度为10~20㎝，特殊情况下深度可以拓展至30㎝；墙体厚度取值区间为100~250mm，最大值为300mm。目前，混凝土防渗墙在江河等地水利工程堤防、土石堤防的防渗漏施工领域均有应用，在以上工况下，建议将坝基厚度控制在30㎝左右，并且水头相对偏小，和浅薄型防渗墙厚度相比较，深厚型墙体厚度大概有三倍的提升，一般在600~800mm范围内取值，最厚能达到1300mm。现已有工程实践表明，深厚型防渗墙在水头＞20大坝防渗施工中体现出较高适用性。

2.4高压喷射灌浆防渗漏施工技术

在现在的水利工程堤防防渗施工技术中比较常用的一项技术就是高压喷射灌浆。它的原理是利用高压灌浆设备，让设备产生高压，在这种压力下把灌浆压倒土壤里面，之后进行合理的施工，就可以达到堤防防渗的目的。但是这种技术的使用需要用科学合理的方法，要对灌浆孔进行非常准确的定位，才能达到灌浆成功的效果。这种技术需要一个有着专业的知识技能，并且要有相关的经验来完成。

2.5劈裂灌浆防渗漏施工技术

这项技术主要的作用是，在已经发生了渗漏的堤坝来进行挽救，它的原理是通过施加压力，使得已经发生渗漏的堤坝能够由于增大了压力，被迫出现一条裂缝，然后随着裂缝中进行灌浆，这种方法可以有效的控制裂缝的大小，从而就解决了渗漏的问题。

结束语

在水利工程中，加强堤防防渗施工技术的应用具有很大现实意义，防渗施工效果关系着整个水利工程施工质量。在现实施工中，工程人员要深度分析诱发堤防渗漏水的原因，在此基础上采用适宜防渗技术，在技术应用过程中，应加强技术流程完善及创新，最大限度优化防渗施工效果，从根本上保证水利工程堤防结构的防洪功能。

参考文献

[1]康明.水利工程堤防防渗施工技术应用解析[J].建筑技术开发，2018，45（17）：42-43.

[2]高增龙.水利工程施工中堤坝防渗加固技术[J].价值工程,2019,38(35):250-251.

[3]杨占才．水利工程堤防防渗施工技术［J］．吉林农业，2019(17):66．

论文作者:吴印德

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e80620fbc8190d1f6ecd3815.html