# 变电站现场运行规程编写新策略论文_张洁,胡林志,龚伟,尹红,张建

(云南电网有限责任公司玉溪供电局 云南玉溪 653100)

摘要：在变电站现场运行规程中，存在一些普遍问题。本文结合变电站现场运行实际状况，来结合现场规程适用范围变化提出全面简单实用的规程编写策略，并且在其中通过文字、表格图片等不同的表达方式来形成以现场实用性为主要要求的目标，通过图文并茂的现场运行规程，可以有效提升在变电站值班人员的工作质量以及技术水平，同时也能够提升现场规程对现场作业的指导意义，具有较高的指导价值。

关键词：变电站；现场运行；规程编写；策略

一、变电站现场存在的问题

（一）机械的遵守修编规定

在变电站现场运行中会存在一定的问题，首先就是机械的遵守修编规定，而对于变电站中存在的一些特殊的不易掌握的地方却没有进行详细阐述，这也会使得一些特殊状况无法进行处理，比如对直流部分的两组蓄电池相互倒换，直流负电荷的作用与走向的方法并没有进行详细的阐述。

（二）缺乏清晰的二次设备阐述

现场规程编写时，对于一些二次设备的阐述还不够清晰，设备的运行监视、保护压板的投退等缺乏详尽的阐述，同时对于装置原理一般都是照搬照抄，缺乏根据实际情况的编写，因此缺乏一定的实用性。

（三）缺乏详细的监控系统阐述

在变现场运行规程编写时，对于监控系统缺乏详细的阐述。因为对于一些无人值班或者少人值班的监控系统来说，需要具备较高的巡查监视质量。因此需要相应的编写人员对监控系统的“四遥”熟悉掌握，同时也应当改变传统的现场规程编写思路。

（四）缺乏详细的事故处理阐述

现场规程编写是缺乏对事故的详细处理方法，往往都是笼统的阐述，没有结合实际原因，比如失压原因、故障点所处位置等进行详细的编写，而是将很多的内容糅合在一起，这样会使得实际工作开展时事故处理效率较低，同时对于现场也缺乏一定的可行指导性。

二、变电站现场运行规程编写新策略

（一）结合变电站实际情况灵活修编

对于现场规程编写要结合站内的实际状况来遵守上级修编规定，而对于其中一些存在特殊性以及不易掌握的地方要进行更为详细的阐述，如蓄电池、直流负荷、逆变电源直流充电装置，都需要进行详细阐述。同时也应当降低在规程实际遵守过程中的难度，对于相关的直流设备应当拍照并且注释。要根据实际状况来绘制直流回路辐射图等，通过不同现场规程，来将其中的直流系统等符合操作步骤都纳入到详细的规程编写范围中。而对于交流系统来说，也应当遵守上述规则，对变电站电切换方法以及其中的注意事项予以详细的说明。对于整个变电站交流主要负荷进行回路查找，同时也应当绘制相应的交流系统图以及交流发网图作为补充，对于其中一些低压交流模块、小车开关等内容，也需要纳入到详尽叙述范围，要对传统工作中一些重要但是没有修编规定的内容编写进现场规程，如电动刀闸以及操动机构各元件的使用规则以及异常处理等。

（二）对二次设备部分进行清晰阐述

在变电站现场规程编写中，应采用不同的措施来对二次设备进行阐述，使二次设备的运行监视更加清晰，再次可以使用数码相机对二次设备进行拍照，进而配合相应的文字说明使得相关设备的操作运行更加清晰简洁。对于一些疑难保护压板要进行投退。结合其中的工作原理以及维护方案来进行规定的阐述，在现场规程编写中，尤其要重视保护方案以及保护装置的主要作用原理，对于有特殊需求的保护压板要进行列表说明。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对于其作用以及在正常工作模式下的设备状态，也应当进行阐述，进而避免在设备运转中压板误投退而产生电网不稳定的现象。对变电站现场要将保护装置的原理作为说明书的方式来编写在附录，并且给主要的规程瘦身。将整个保护装置原理以及保护策略都放到内容的最后，以附录的形式作为补充，并且将原理部分与适用部分相隔开，这样在整个现场规程中的正文就具备系统性的内容阐述，运行监视装置功能、按钮功能操作说明以及保护压板正常运行投退状态等。确保能够根据装置的状况来进行异常处理，进而使得现场规程编写的可操作性得到提升。

（三）监控系统的编写方案

在变电站现场规程编写中，也应当重视监控系统的编写方案。要明确监控系统是确保值班人员了解现场实际状况的主要来源，因此需要重视其中的遥信、遥测等。通过二者相互结合来监控设备的实际运行状态，并且对监控系统的控制与巡查工作进行把控。要体现出更加全面正确的巡视检查监控系统，需要保证后台机处于正常的运行状态。而如果在实际运行中出现设备监控系统死机以及监控系统与测控单元通讯出现中断的状况，就会存在很多的异常，因此要始终确保监控系统处于正常的运转状态，可以借助其中的一些监控系统数据变化来确定，比如监控系统的母线电压，分路电流以及功率的变化等。同时也可以结合主画面来观察监控系统的正常运转，必须有无开关跳闸，尤其是在充电线路以及保护上是会出现开关跳闸等故障，而这些故障是不容易被发现的，因此需要加强注意。此外还应当结合数字温度以及电压变化等来做出相应的编写调整。同时要查看报警信息，比如当前报警信息以及历史报警信息等。对于事件的处理方式要有所区别，不能将之编写成简单的图片画面等方式，还有需要依赖报警窗来对相应的报警信息及时的显示，并且处理要对监控系统的日常通讯状态进行查看，如果出现异常要及时处理，同时也应当查看各间隔的具体信息。

（四）对现场事故进行详细阐述

对于现场规程编写时，按照事故的故障点以及原因进行详细阐述，每个条目都应该结合不同的原因以及故障点处于的具体位置来开展分别阐述，比如可以把110kv母线失压处理分成四个条目，分别是110kv南母母差保护动作处理,110kv北母差保护动作处理，南母故障主变中压侧后备保护动作处理，北母故障主变中压侧后备保护动作处理。也就是说需要在编写时将具体事故进行阐述，将跳闸开关所报信号等事故的具体特征以及可能出现的处理范围都详细编写其中，这样可以提升在现场进行处理变电站事故人员的处理能力。

（五）编写设备异常故障处理情况

对变电站在投运过程中发生了异常以及故障实际处理状况整理成附件历史来对相应的设备进行编写，对于区域内相同型号的设备在历史运转过程中发生的状况进行详细的记录，同时将之作为附件添加到整个现场规程编写中。这样可以使得整个现场的变电站故障处理具有很强的现场指导性，而相关的管理人员在遇到具体故障与异常时就能够有所参考。

三、结束语

对变电站现场运行规程编写时，要做到图文并茂，并且覆盖的更加全面广泛，需要编写人员具备更高的核心素养，同时在运行时也需要相应的人员学习日常事故的处理，通过对其进行培训以及现场指导，进而使得值班人员能够尽快的了解站内设备状况，提高运行人员的技术水准。

参考文献：

[1]变电站现场运行规程模块化修编探讨[J].胡永强.农村电气化.2011(07)

[2]运用现场运行规程控制输电线路运行维护风险的探索与实践[J].赵潇.科技创新与应用.2012(16)

[3]运用现场运行规程控制输电线路运行维护风险的探索与实践[J].王学啸.硅谷.2013(15)

[4]AP1000电子化规程分析及优化[J].吴洋.仪器仪表用户.2018(08)

[5]大型先进压水堆核电站CAP1400示范工程运行规程体系综述[J].郭述志,刘欣.科技与企业.2015(10)

论文作者:张洁,胡林志,龚伟,尹红,张建

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e81a7a77333ab313a8b24c01.html