# 配电线路运行检修技术及防雷措施探讨论文_齐迹,张国平

国网铜陵市义安区供电公司 安徽铜陵 244100

摘要：当今时代经济快速发展的背景下，电力技术水平日益提高，为我国全面发展提供安全、可靠、稳定的电源，保障了我国各个地区生产、施工用电。配电线路是作电力系统的关键环节，更是成为连接电力用户和电网之前的枢纽。因此，为了保证配电线路的运行稳定，需要充分发挥出检修工作与防雷工作的作用，提高线路运行的安全性与稳定性。就配电线路运行检修技术与防雷措施进行研究分析。

关键词：配电线路；检修技术；防雷措施

引言：在我国社会经济快速发展的背景下，人们对于电力系统的要求越来越高，电力企业的规模越来越大，企业对于电力的供电可靠性要求也越来越高。电力系统运行的安全与稳定，直接影响到了人民的日常生活与工作。为了确保配电线路运行的可靠性，需要对检修工作与防雷措施进行合理的控制。

1配电线路的常见故障

1.1线路短路故障

在配电网运行系统中，短路故障是线路故障中常见的故障之一，诱发线路产生故障的原因主要有以下3种，首先，自然因素的影响。在配电网系统中，由于电网属于高架线网的一种，因此线路的搭设地点一般都会选择在旷野地区等视线较为辽阔的地区，因此，极容易受到暴风暴雨等因素的影响，导致配电网线路出现断裂等故障，从而引发整个配电线路短路。其次，由于气候环境因素导致飞行类动物特别喜欢停留在配电线路上，因此，当过多的鸟停留在配电线路时，就会导致线路发生故障，从而使整个配电线路发生短路跳闸等现象，影响电力的配送。最后，造成配电网线路损坏的主要原因之一是人为破坏，人民在进行日常生活及发展建设中，会造成配电网线路发生故障，象过高的车辆在行驶过程中不慎对配电网线路造成剐蹭，挖机在基础建设过程中挖断电缆，吊车过高碰触导线，交通事故造成倒杆断线等情况引起配电线路发生故障，进而影响到配电线路的运行。

1.2单相接地导致的故障

配电线路由于经常受到大风、暴雨、雷电等天气的影响，很容易导致配电线路单相接地的情况发生。另外，配电线路一般都是设置在道路两侧，一旦发生交通事故，车辆撞击到线路电杆也会影响线路的正常运行。加之对线路缺乏必要的维护和检查，时间长了以后出现线路老化、绝缘破损的现象，引起线路出现故障。[1]

2配电线路运行检修技术

2.1线路绝缘子工况的检修

在配电线路运行的时候，绝缘子发挥出了非常重要的意义。在对线路检修的时候，需要对电力设备的外观进行检查，确保电力设备的外观良好。因为当电气设备的外观出现损坏的时候，说明该电气设备已经出现了问题，需要对存在的安全隐患进行及时的排除，合理地避免电力设备质量问题引发的电力事故。在配电线路的绝缘子进行检修的时候，还需要对绝缘子相关设备的电流与电压进行很好的检测，以确保绝缘子工况的稳定。在天气干燥的环境下，电力设备极易发现电力火灾事故，在对配电线路进行检修的时候，可以采取分步电压检验的方案，从而确保电力设备检修工作的质量。当发现存在安全隐患的电力设备，需要进行及时的更换处理。而在电力设备更换的时候，需要严格依照电力工作的规范进行，在涉及一些特殊的区域需要带电作业的时候，由于电压非常高，稍有不慎就会给施工作业人员造成极大的人身伤害，因此在选择工作人员的时候，需要确保电力工作人员具备多年的实践操作经验和专业高超的电力技能，这样才可以保障配电线路检修工作的质量与效率。另外在检修作业的时候，严谨工作人员携带电子产品，因为当工作人员打开手机的时候，手机会发射电磁信号干扰电力系统的运行，且会分散工作注意力，从而增加了电力检修作业的风险。在配电线路检修工作进行的时候，制定严苛的安全文化管理，是保障检修工作质量与工作人员安全的重要基石。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2配电线路塔杆的检修维护工作管理

在配电线路运行的时候，电力塔杆的重要性毋庸置疑。电力塔杆不仅承载着线路的连接，并且维护着电力系统运行的稳定。在配电线路建设的时候，会应用到铁塔和水泥杆，两种塔杆由于材质与高度的不同，在实际应用的时候，需要合理地设计规划，而相关的检修维护工作人员需要对两种塔杆的性能与检修工作进行全面的了解掌握，这样可以保障在不同塔杆出现电力隐患的时候，相关的工作人员可以第一时间拿出解决方案，对相应区域塔杆的电力隐患进行解决。塔杆自身的安全性与稳定性，同样影响着电力系统的运行可靠性，如发生冰冻灾害的时候，大量的雨雪冻结在铁塔上，使得铁塔的载荷出现了严重的问题，并且电力系统运行也受到了一定的影响，若是没有对铁塔上的冻结物进行及时的清理，铁塔随时都有倒塌的风险。通过检修工作人员的不懈努力，才可以保障电力塔杆的质量，提高配电系统运行的稳定性。[2]

3配电线路的防雷措施

3.1合理控制配电线路的电阻

在配电线路建设的时候，线路的电阻也会影响到防雷工作的可靠性，因此在防雷工作开展的时候，需要合理地降低线路的电阻，从而提高配电线路的防雷工作可靠性。当配电线路的电阻合理地降低之后，配电系统在运行的时候，电力耗损就会明显下降，很好地提高了电力资源的利用效率。如在我国新疆超高压电力系统建设的时候，为了更好地提高配电线路的整体防雷质量。在配电线路施工的过程中工作人员合理地调整线路的电阻，从而降低雷电发生时，水平方向电阻承受的电流冲击压力，将高强度的电流合理地导入地网当中，通过采取此种工作方案可以很好地控制电阻施工的成本，提高电力系统建设的经济效益。在利用降阻设备进行防雷控制的时候，需要依据实际电力系统的情况，采取相对应的工作方案。[3]

3.2架空线路的施工

在智能电网建设的时候，配电线路的防雷措施直接影响到了线路运行的安全，而配点线路的架空处理可以起到很好的防雷作用，确保配电线路运行的可靠性。在配电线路施工的时候，采取架空施工的方案，可以保障分流电力在经过塔杆的时候，输电线路的导线可以生成绝缘电压，从而有效地避免雷电造成的故障发生。在智能电网建设的时候，数字化的电气设备将会应用得更多，而一旦发生雷电故障，将会给电气设备造成巨大的损害。因此在架空线路建设的时候，还可以引入一些先进的防雷技术，如在配电线路架空施工的过程中，可以配合藕合地线施工技术进行架线作业，提高配电线路施工的质量，这样才可以更好地提高配电线路的防雷工作效能，为用户提供安全稳定的电力服务。

3.3安装避雷设备

在配电线路建设的时候，安装避雷设备是一种快捷的工作途径。在配电线路中安装相关的避雷设备，可以很好地提高线路的防雷工作质量。在避雷设备的保护下，不仅可以避免线路受到雷电的袭击，并且配电线路中电气绝缘设备可以得到很好的保护，从而最大程度地保障了电力系统运行的可靠性，提高了工作人员的工作安全与效率。[4]

结语

综上所述，配电网作为电力系统中必不可少的一部分，在配电线路运行的时候，潜在的电力安全隐患与雷击事故，直接影响到电力系统的安全与稳定，通过开展高效的电力线路检修工作与线路防雷处理，可以有效提高用户用电的安全性与稳定性。

参考文献：

[1]孙连棒，龙青山，王梦琪.关于配电线路运行检修技术及防雷探究[J].山东工业技术，2018（04）：166.

[2]张靖.输配电线路运行检修技术及防雷措施[J].低碳世界，2017（29）：38-39.

[3]高城英.分析配电线路运行检修技术及防雷措施[J].科技创新与应用，2016（34）：224.

[4]邱兆峻.配电线路运行检修技术及防雷方法[J].低碳世界，2015（36）：72-73.

论文作者:齐迹,张国平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8225e39e9e00ce142d99450.html