# 继电保护检修及数字化继电保护分析论文_张宁玉

（黑龙江省大庆市大庆石化公司化工二厂供电车间 163714）

摘要：继电保护检修可以及时将电力系统里产生的问题予以排除，可以说是对电力系统保持稳定运行给予保证的作为有效的措施。此外数字化继电保护在电力系统里的有效使用也获得了人们的普遍关注与优良的应用效果。基于此本文对于继电保护检修和数字化继电保护进行了相关的分析。

关键词：继电保护检修；数字化；继电保护

1 继电保护检修

1.1 继电保护检修技术

继电保护和维护在电力系统中发挥着重要作用，可以在电力系统的正常运行中发挥很好的作用。目前，有两种类型的继电保护和修复技术。一种是预防性维护技术。该技术主要体现了维护的主动性，可以防止问题发生，保护继电器设备。预防性维护技术可以有效降低成本投入，同时延长中继设备的使用寿命，提高电力公司的整体经济效益。预防性维护技术现在更多地用于电力公司，其细分还可以分为预测继电保护和维修技术以及状态继电保护和维护技术。预测继电保护和大修技术通常在规定的时间内维修继电器设备;另一种维护技术是在中继设备发生故障后对设备进行大修。这种类型的维护技术正在进行大修。它具有针对性，可以快速锁定故障，然后快速处理。如今，数字继电保护技术在继电器设备维护过程中取得了良好的应用效果，为检测提供了极大的便利。数字继电保护设备能及时发现电源故障并及时采取措施，对继电保护装置具有较高的安全性和可靠性。

1.2继电保护和大修技术的应用

在继电保护和大修技术的应用中应遵循一些应用原则。首先，应确保机电保护设备处于正常运行状态。另外，在大修过程中，需要将部件与整体相结合，并且必须集中于整体，并且还从部件进行，并依次进行维护。在对继电保护装置进行故障排除时，必须从以下几个方面入手。首先检查继电保护装置是否正常运行。一些继电保护装置通常长时间不间断运行，这可能导致某些设备在运行过程中处于过载和异常状态。其次，应测试一些继电保护装置的温度。当温度过高时，有些设备会严重损坏元件。当某些部件损坏时，会影响整个设备的正常运行。

1.3 继电保护检修的工作要点

继电保护检修工作在实际进行的时候仍然有一些要点需要关注。首先需要积极的进行好相关的沟通以及协调工作，通常的情况下检修维护工作的进行和设备运行之间存在一定的冲突，特别是在用电的高峰，停机检修则需要面对更多无法控制的风险，引出需要和电力用户之间进行有效的协调，找到一个适合的机会去完成检修。另外，在大修过程中，要严格遵守维护工作的标准化[2]。发现故障时，应首先向上级报告，然后修理专业人员。此外，应记录设备故障记录。发现故障时，应及时关闭继电保护装置，以便在发生故障时仔细记录故障情况。在大修过程中，您还应该做好记录，仔细记录故障原因，处理措施等，并做好归档，以便日后查看。继电保护和大修工作存在一定的困难。外环更复杂，状态监控实现有一定的困难。继电保护装置的发展方向是高度集成的发展。为了更好地实现继电保护装置的高集成度，需要获得保护线路的开关量和模拟量的状态，并与继电保护装置连接。有许多电压回路，交流电流回路，信号回路和直流控制回路，这在一定程度上增加了继电保护和维修的难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2数字继电保护

2.1数字继电保护概述

信息技术的发展已经实现了继电保护的数字化，可以有效提高继电保护水平，使其在继电保护中发挥更大的作用。数字中继保护系统主要基于数字化，每个设备的通信模式使用数字信号作为载波。大多数传统的继电保护装置和系统使用电磁变压器和传统的短路装置，但在数字继电保护系统中，这些装置已经被更换，并且电子变压器已经取代了电磁变压器。智能操作盒取代了传统的短路器，光纤取代了电缆。这些新型设备具有独特的优势。电子变压器可以将采集的模拟量转换为数字量，然后通过光纤传输到保护设备，然后通过跳闸命令将相关信号传输到保护设备的变电站网络。智能操作箱。通过这一系列操作，数字继电保护装置工作。

2.2数字继电保护的优点

数字继电保护与传统继电保护之间存在显着差异。传统的继电保护装置通常由数字电路构成，该数字电路基于微处理器，数字继电保护装置使用电子变压器，采样值信号与传统的继电保护明显不同。与传统的继电保护相比，数字继电保护性能得到有效提升。它不需要模拟输入和采样保持，硬件结构可以大大简化，提供了实时共享数据信息的可能性。

数字继电保护系统充分利用现代技术，与传统的继电保护装置相比具有一系列优势。首先，数字继电保护系统满足电力系统通信标准的要求和一致性，提高了数字继电保护系统的开放性和稳定性。数字中继保护装置可以有效地满足不同设备之间的信息传输和共享。其次，数字继电保护系统可以优化二次回路的接线，并在数据传输过程中使用光纤进行数据传输，这也在一定程度上提高了继电保护系统的抗干扰能力。使用数字继电保护还可以提高测量值的准确性。数值测量的准确性是继电保护装置性能的指标。精度越高，继电保护装置的性能越好。数字继电保护装置可以通过计算机系统显着提高测量值的准确性，并在继电保护中发挥更大的作用。此外，它还可以通过数字智能操作箱实现过程层网络中的实时通信，并且可以在发现故障时第一时间进行处理。

2.3 数字化对继电保护的影响

数字化对继电保护有重要影响。通过数字化，可以模块化继电保护设备硬件。传统的继电保护通常集信号采集、逻辑处理、采样、测量和控制于一体，难以实现所有保护装置数据采集模块的模块化。通过数字化，可以使继电保护装置的硬件设计标准化，统一化，模块化，有效降低设计成本，简化全站维护工作量。另外，通过数字化，继电保护装置软件可以实现组件化。

随着电力系统自动化水平的不断提高，继电保护原理不断成熟，传统的继电保护方案无法统一有效管理，严重影响了继电保护装置的可靠性。在继电保护原理成熟后，可以考虑在数字环境中实现继电保护软件的元件处理，形成标准元件。此外，继电保护功能网络，继电保护装置功能集成和继电保护动作水平的提高是数字化对继电保护的影响。

3结论

随着中国电力公司的不断发展，对继电保护和大修的要求越来越高，继电保护的重要性也越来越突出。因此，有必要注意继电保护和大修工作。数字继电保护在电力系统中的应用越来越广泛。继电保护的数字化是继电保护发展的趋势。它可以利用高端技术实现继电保护工作的全面管理，实现继电保护。可以发展到更高的水平。

参考文献：

[1]李佳臻.浅谈继电保护检修及数字化继电保护[J].科技创新与应用， 2015，（9）：119.

[2]马颖.继电保护检修及数字化继电保护分析[J].通讯世界， 2015，（3）： 165-166.

[3]邓立.浅谈继电保护检修及数字化继电保护[J].通讯世界：下半月， 2015，（4）：163-164.

论文作者:张宁玉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第30期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e84f5ba9c6378703e5d8388f.html