# 桩基检测技术在建筑工程中的应用论文_刘德祥

沂源县市政工程公司 山东沂源 256100

摘要：近年来，在建筑工程行业，桩基检测技术的迅猛发展，尤其是高应变检测技术和低应变检测技术的持续革新，不断拓展该技术检测的工程范围，并取得了良好的检测效果，为建筑工程的高质量奠定了坚实的技术基础。通过对该技术的应用，实现了建筑工程中桩基缺陷的有效检测，比如单桩承载力的检测、桩身的完整性的检测，为建筑工程的良好进展提供了更为精确的检测数据，保证建筑工程的良好开展。

关键词：桩基检测技术；建筑工程；应用分析

引言

现阶段我们国家建筑行业持续发展和进步，对于建筑工程施工质量的检测要求也在不断提升，特别是对于桩基工程，对其施工质量的检测有着较高的要求。使得建筑工程具有较高的稳定性、安全性，建筑单位需要对桩基施工质量加大研究。文章重点介绍几种施工质量检测的方法，并对其实施详细分析，促使桩基工程质量可以不断提升，给相关人员提供重要的参考价值。

1桩基检测技术在建筑工程中的应用

1.1桩基检测技术之桩基完整性检测

第一，低应变动测法的技术原理是，获取桩基的顶部的击震力之后，桩顶会产生相应的沿着桩身向下且为纵向振动的应力波。在应力波持续向下传播的过程中，若出现变异波，且与应力波相遇，阻碍应力波向下传播的力量就会出现，呈现反射或者透射的应力波。但整体建筑的基顶接收到反射波的传输时，建筑工程中的桩基传感器就会接受该反射波，呈现有效的动态波形。针对此过程出现的反射波的各种情况，借助相关的仪器，相关工作人员有效采集相关数据和进行相应的记录工作，并对获得的数据进行深入的分析，进一步判断其桩基中应力波的特性，为桩基的质量提供最为准确的数据支持[1]。

第二，声波透射法，也称作声波无损检测，利用混凝土的结构声学检测技术对其桩基完整性进行具体的分析和判断。并对比相应检测标准和参数。通过对实际撞击过程中产生的应力波进行多个项目的检测和分析，比如实际波峰数值、波速、波形的测算。若桩基结构是完整的，波峰数值、波速、波形就不会有变化，且在相应的结构中，呈现的是均匀传播的状态。若是波峰数值、波速、波形数值发生变化，应力波没有呈现均匀传播的状态，就表明该结构具有横向缺陷。反射波和透射波因为应力波在缺陷位置会发生突变的形式体现出来，甚至是散射波的出现。因为无损害的声波透射法，使得在众多的工程测算项目中得到了广泛的运用，并得到了众多企业的大力推广。

1.2桩基检测技术之成孔质量检测

为了保证基础打孔项目进行有效的质量测验，通过相对应项目对桩基检测技术的良好应用，相关的工作人员建筑项目的打孔操作提起高度的重视，更好的践行相关的项目机制。对混凝土灌注桩的质量起到决定性作用的是钻孔灌注桩成孔，也是建筑工程中的打孔对象。在建筑工程的实际运行中，当设计过程的规范数值孔径远远小于相应钻孔结构的孔径，冗余的承载力就是桩基需要面对的问题，且会导致浪费工程造价的不良影响[2]。若是设计过程的规范数值孔径远远大于相应钻孔结构的孔径，就会呈现出桩基结构承载力不足的现象，严重影响了整体工程的安全和质量。故此，在建筑工程中，应用桩基检测技术直接测量钻孔灌注桩的成孔，是相关人员在实际工作中需要高度关注的工作环节。除此之外，要定位检测桩基检测工作中钻孔位置，有效的分析钻孔的实际垂直度和钻孔深度。

1.3桩基检测技术之桩基承载力检测

在检测项目中，桩基承载力是桩基检测技术的根本目的，高应变动态测量和静荷载试验是其检测工作的两个项目。首先是高应变动态测量技术。在建筑工程的实际运行项目中，针对不同的问题，进行不同检测技术的选择。高应变动态测量的测量原理是检测通过自由下落的重锤或者铸钢产生的冲击力导致的位移来实现的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次是静荷载试验技术。有效的对整体桩基成效进行深入的分析，静荷载能力检测技术对纵向静荷载结构和横向静荷载的有效检测，实现对整体结构承载力的检测目的，来为建筑结构的整体完整性进行准确数据的提供，增加检测工作的安全性。有效的分析测量过程中的基础参数，比如重锤和铸钢实际尺寸需要符合的标准是单桩极限承载力的1%左右，下落高度要保证在桩基顶部10m～20m左右的范围，直接施加给桩基的压力，基础的土体和桩基会发生相对的位移，在借助桩基检测工具收集唯一信号，对桩基的完整性进一步作出准确的判断。

2桩基检测技术应用策略研究

2.1工程桩的桩头

对于桩头的处理会直接影响到桩基质量检测的效果，其中桩顶锤击操作以及传感器对于反射波信号产生和收集都有着一定的影响，需要确保桩顶面和桩侧有着一定的平整度。在这种情况下，进行前期准备工作的时候，检测试验人员需要打磨处理桩顶或桩侧，同时使得桩身两侧保持垂直的状态，确保反射波能够顺利地进行传播。在处理实心桩桩头的过程中，需要防止影响到桩体的主筋，使用打磨器在合理的位置打磨出一个平整平面，给之后的检测工作提供合适的工作面。

2.2传感器

应力波反射法对于传感器的使用会直接影响到桩基的测量效果，一般情况下，桩锤击反射波会直接传递给传感器，之后借助振动的作用转换成电信号。可以看出，传感器质量直接影响到桩体数据的真实性和可靠性。这种情况下，在使用传感器的过程中，需要高度重视这几点：①高应变检测传感器需要安装在和桩顶部平面垂直的部分且保证对称安装；②传感器在桩顶或桩侧安装操作的过程中，需要借助耦合剂、膨胀螺栓等完成连接；③传感器的安装需要根据实际桩型来进行，需要明确实心桩和空心桩的安装位置存在一定的差异，比如实心桩低应变法检测传感器需要安装在距离桩心2/3的部分；④等到安装完毕，开展测试工作前确定各类传感器工作是否正常[2]。

2.3桩周土体

桩周土体会给反射波检测技术的使用造成一点的影响，之所以产生这种情况，主要就是应力波会受到桩体的影响，并且附近土地也会直接影响到对于应力波的传递。尤其是桩基土层从软弱土朝着硬性土转变的过程中，传感器接收到的反射波会在桩基土层上产生扩径变化的情况。要是桩基检测没有考虑到桩周土体的影响，就会影响到对于桩基质量的判断。在这种情况下，桩基的检测过程中，检测试验人员需要充分掌握工程地质勘察报告，使用相关资料来研究区域中岩土的性状，通过掌握桩周土体的实际情况，确保之后的检测分析工作能够顺利地开展。

2.4检测点以及激振点

针对桩基顶部的截面大小，在桩底发射到桩顶的纵向振动波，需要防止受到电磁波的干扰。其中激振动点的力量相对集中，要是产生干扰的情况，桩顶部的信息真实性会受到一定的影响。通过分析可以看出，传感器和激振点位置布置存在一定的差异，受到的干扰也会有所不同。需要明确的是，实心桩低应变法检测传感器在桩心2/3部分处受到的干扰最小。

3结语

综上所述，社会的发展一定程度推动城市化进程，建筑工程的使用寿命也有所缩短，这就对质量方面具有全新的要求，桩基具体施工时也具有全新的要求。只有掌握检测多种检测方法的原理，并对具体的利弊了解到位，确保检测出的结果准确性较高，确保桩基施工的质量。

参考文献

[1]赵文亮,郝东雷,王伟.桩基施工在施工技术中的质量控制[J].信息记录材料,2017,18(S1):36-37.

[2]王庆军,夏文超.桥梁桩基施工技术探究[J].工程建设与设计,2017(17): 155-156+159.

论文作者:刘德祥

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e870e60a3f51b79ffd723f43.html