# 建筑消防报警联动系统在现代建筑中的应用论文_费春芳

费春芳

（上海共济消防实业有限公司）

【摘 要】我国目前经济发展速度非常快，在此基础上，建筑行业也随之发展起来。建筑逐渐向着超高层、大空间方向发展，这也是城市的一大特点。本文笔者主要介绍了现代建筑中消防报警联动控制系统的作用和改造工程，最后对消防报警联动系统的应用进行了简单的探究，希望可以给建筑消防提供相关参考建议。

【关键词】消防报警联动系统；建筑

消防联动系统可以对建筑中存在的安全隐患进行时刻监视，如果某处有安全隐患，它就会通过警铃向人们通报火灾将要发生，消防专业人员就可以及时的采取应对措施，防止火灾形势扩大。在火灾发生时，需要将防火门或防火卷帘放下，开启排烟系统，将人群疏散，在此过程中，需要对报警联动系统进行相应的设计和应用，本文笔者对其做了简单的介绍。

一、消防联动控制系统的作用

（一）排烟系统的作用

1、在防烟楼梯间和消防电梯的前室设置防烟系统

当火灾发生时，烟气在水平方向上会以0.4米到0.9米每秒的速度流动，在垂直方向上以3.0米到4.0米每秒的速度扩散，如果烟气没有阻碍的进行流动，在1分钟左右高达几十层的大楼就会充满烟气，烟气的流动速度比人群疏散速度快很多。高层建筑烟气在垂直方向上，主要蔓延路径就是楼梯和电梯井中，这也是人们垂直逃生的途径。将防烟系统在楼梯和电梯间进行设置，这样烟气就不会进入到这部分，人员就可以安全的被疏散，可以使火灾得到及时的救助。

2、在建筑中的大厅和公共走道处设置排烟系统

现在我国的建筑之中，按照不同的使用功能会有不同设置，通常大厦内会设有餐厅、健身厅和多功能厅等，占据的面积非常大，封闭性也非常的好，经常会有很多人员在此处聚集。如果这种场地发生火灾，会有很多的烟气产生，笔者对日本的火灾资料进行分析，发现火灾死亡人数中有79.8%是被烟气所熏致死的[1]。而被火烧死的部分都是因为中毒窒息，之后被烧死。如果将排烟系统设置在大厅处，可以将烟气排除，这样就会给营救工作创造条件，让人们安全的撤离。

（二）消防报警系统的作用

1、消防报警联动系统的作用

消防系统中主要的系统就是消防报警联动系统，此联动系统和我们的大脑非常相似，可以接受信息也可以传递信息，同时，消防联动系统会影响消防的效果。

联动系统由火灾探测器、报警按钮、控制模块等设备组成。火灾探测器可以根据具体的环境选择相应探测器。它们会探测火灾产生的烟气和火焰，然后转变成电信号，并将此信号传送到主控制器中，这样人们就会发现存在的火情，及时采取相应解决方案，火势将会被控制，火灾的危害也会随之减少。

报警按钮在消防报警系统中被称为是报警器件，如果人们发现有火灾发生，可以将按钮玻璃击碎，还可以将玻璃上的按钮按下来，像消防中心发出火灾报警，报警一定要准确及时，并且不能出现误报的情况。

控制模板在消防报警系统中是执行元件，如果楼层间发生火灾，控制模板会及时对联动控制器传来的信号作出分析，并对火灾区域内的防火阀和风机进行控制。

报警控制系统为消防系统的核心内容，它主要的作用就是能够接受探测元件传来的信号，记录火灾发生的时间和位置，同时将控制命令传输给联动控制器，让其对火灾进行控制。

联动控制器在消防系统中是执行器，其能够接收到报警主机发送出来的信息，之后将命令传给控制模块，对外部的设备进行控制。

2、消防广播控制系统的作用

如果建筑中有火灾发生，人员就会变得恐慌，在这种紧张的情况下，人们往往会将疏散通道忘记，四处乱跑，发生踩压事件。这时消防广播系统就会发挥它的作用，将疏散信息传递给人们，指挥人们有秩序的逃生，减少人员伤亡。

（三）自动灭火系统的作用

1、消防自动喷水系统所起到的作用

按照灭火环境、用水量和喷水灭火系统进行分类，喷水系统可以分为：湿式、预作用、干式喷水和雨淋喷水等喷水系统。目前部分建筑物应用的灭火系统为湿式喷水式。

湿式喷水系统由压力开关、水流指示器和水力警铃等组成。当火灾发生时，温度会随之逐渐的升高，这时喷头处的感温泡就会破碎，水流随之喷出，报警系统会受其影响发出报警信息，让值班人员明确火灾发生的具体位置。同时，自动喷水系统不但可以发出火灾报警信号，其安装费用也非常的低，完全可以将其应用到部分场所中，使成本大大降低。除此之外，它有着简单的结构，较低的安装费用，并且有着较好的灭火效果，可以在火灾发生的初期就将其扑灭，减少损失，在火灾发生过程中可以发挥非常巨大的作用。

2、消防防火卷帘系统所具有的作用

目前我国有很多娱乐场所、大型商场都占据了非常大的建筑面积，已经严重超出了建筑设计中最大的防火面积。在建设过程中为了使他们自身的需求得到满足，经常不设置防火墙，在这种情况下，可以应用防火卷帘系统，这样不但建筑的使用功能得到了满足，还可以起到良好的防火效果。其中防火卷帘门有着非常好的隔热和挡烟作用。

3、消防气体灭火系统的作用

有很多的场所在发生火灾时，不适合用水进行灭火，例如：存储数据的房间、计算机房和保存贵重文物的房间等。这时对气体灭火系统进行应用，就可以使灭火要求得到满足，在此基础上还使设备与资源得到了良好的保护。

4、自动消防系统间存在的关系

自动灭火、排烟和防火卷帘等系统都是按照报警联动系统发出的命令一同进行灭火。

本文笔者以某一医院病房楼中设置的消防报警系统为例，对消防系统一同实施灭火进行了讨论，此医院的特点为：病人较多，人员流动性大、占地面积较大、功能较多。其中有排烟、报警和自动灭火等消防系统。

地下一层、地下二层、一层同意位置设置自动扶梯，周围设置了防火卷帘，在大厅内还设置了探测器、消防广播、排烟口等。如果大厅内的烟感探测器发出报警信号给报警主机，报警主机发出信号将排烟口自动打开，排烟风机就开始排烟。这时防火卷帘门会随之落下；如果火势大，达到喷淋系统的喷头爆破的温度话，喷头破裂，然后喷头开始自动喷水；消防广播向人们播放逃生路线，在这些设备共同作用下，人们就会得到相应的安全保障[2]。

二、消防联动控制系统的更新改造工程

（一）对消防报警控制器进行更新选配

消防报警控制器能够对接收到的消防报警信号进行分析，并作出相应的判断，火灾发生时，它在发出报警信号的同时还可以启动消防设备。想要使消防报警系统可以安全稳定的运行。

通常情况下会按照防火分区对控制器进行设置，其会按照报警区域内探测设备的多少来确定控制器容量。在报警区域内设置探测设备时，要考虑感烟性能、探测器数量、感温性能、手动按钮等。在消防报警系统和其联动系统中，将对报警控制器进行集中选配。

其一，一定要使整个消防报警系统的工作要求得到满足；

其二，建筑中必须具备与其他系统有关的通信界面。例如：①和其他报警区域内的消防报警器保持通信；②能够对报警、故障、联动等相关信息进行处理和显示；③可以对火警信息作出相应的分析，将消防设备开启，将他们的运动状态显示出来。

（二）对消防探测器进行更新选配

根据需要探测的火灾参数对火灾探测器功能进行分析，它可以对温度、烟气、可燃气体等进行探测。在设置火灾探测器时一定要将其性能发挥出来，选择探测器时通常要遵守以下原则：①当木器或棉麻织物等处发生火灾时，会有大量的烟气产生，针对这种情况应该对感烟式探测器进行应用，并按照场所的实际情况来规定探测器具体级别；②火灾会非常迅速的蔓延，这时就会伴有火焰辐射和烟热出现，此时应用的探测器应该为火焰光式的；③火灾以烟火形式迅速扩展，产生的热量非常巨大，同时还有烟雾和火焰，这时应将感温、火焰和感烟等探测器一同使用；④当消防探测器和灭火设备进行联动时，在安全可靠的基础上获取他们传输过来的报警信号，采取解决方案。

三、消防报警联动系统的应用

我国目前部分建筑中都应用了消防报警联动系统(如图一)，其具体有以下几方面的应用。

图一 消防报警联动系统

（一）消火栓上对联动系统的应用

当火灾发生时，火灾现场人员可以应用消火栓系统将火熄灭，同时将消火栓箱内的按钮按下；信号传到报警主机后，按事先设定好的联动程序，通过控制模块开启消防泵，将水压补给消火栓管网，这样灭火过程中就不会出现缺少水压的现象，在这基础上水泵又经过模块将这些信息传递回给主机。

（二）自动喷淋对联动系统的应用

当火灾发生时，自动喷淋联动系统末端处的喷头就会受其影响自动开启，将水喷出进行灭火，之后系统管网内存在的水开始流动，水压随之降低。在这种情况下，消防报警系统就会接收到水流指示器传来的报警信号，然后按照设定的联动程序将喷淋泵开启，使喷淋管内损失掉的水压得到及时补充，使现场的喷头可以随时都有足够的水压。

（三）排烟和送风对联动系统的应用

当火灾发生时，火灾探测器就会发出火灾信号，并将此信号传递给消防控制主机，由消防控制主机将火灾范围内的排烟机和送风机开启，及时的将烟气排除，同时还会让疏散通道保持在正压环境下，防止有毒气体随之进入，保证人员可以在安全的环境下逃离[3]。

（四）电梯对联动系统的应用

当火灾发生时，消防主机会根据报警信号通过联动程序将电梯升到首层，同时将客梯停止，不让人们对其使用，电梯所处的状态会通过监视模块将电梯所处状态显示到报警主机之上。

（五）消防疏导对联动系统的应用

当火灾发生时，消防控制的主机会对疏导方案进行分析，在分析结果的基础上，将背景音乐系统关闭，火警广播系统打开，针对火楼层和与它相连的楼层进行广播，利用声光报警将声光信号传递给人们，让他们按照逃生标志指示正确的逃离火灾现场。

结论:

现在我国消防联动报警系统依旧存在着很多的问题，例如：设备较为陈旧、设计人员不能规范设计操作等。这些问题存在的主要原因就是施工人员没有较高的专业素质，如：按照自己的想法进行施工、不按照程序进行电气安装等，因此，我们一定要完善消防联动报警系统，对失败的原因进行分析，总结经验教训，使消防联动报警系统将其最大的功能发挥出来。

参考文献：

[1]刘启龙. 智能建筑火灾自动报警与消防联动系统分析[J]. 福建建材,2013,11:43-44 -96.

[2]陈鹏,王娜,王婷,郎禄平. 火灾自动报警及消防联动控制实验系统设计[J]. 消防技术与产品信息,2007,11:36-39.

[3]邓飞. 基于网络化的消防火灾联动报警管理系统研究[J]. 电子设计工程,2013,09: 128-130.

论文作者:费春芳

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e88718cc7946d961945e23ea.html