# 回弹法在混凝土强度检测中的应用论文_张桂芳

广东省云浮市建设工程质量监督站 广东云浮 527300

摘要：回弹法因其具有设备简单、操作方便、测试快速，以及检测费用低廉等优点，而受到广大工程检测人员的青睐，已成为目前混凝土强度检测中应用较为广泛的检测仪器之一。本文就探讨回弹法在混凝土强度检测中的应用，介绍了回弹法检测混凝土的原理及特点，通过结合工作经验，证明了回弹法检测混凝土强度能较准确反应混凝土实体强度，同时针对实际检测工作时易出现的问题，提出了几点注意事项，可为此类工程提供参考作用。

关键词：回弹法；混凝土强度；检测；应用体会；对比

目前，混凝土广泛应用于建筑工程的施工中。然而，建筑工程质量与广大人民群众的生活息息相关，为了保证建筑工程质量，保护人民生命财产安全，加强对混凝土的质量进行检测已刻不容缓。检测混凝土强度的检测方法很多，如钻芯法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法等，其中回弹法是应用最广且最常用的无损检测方法。基于此，下文主要从回弹法混凝土强度检测值精确度、回弹法混凝土强度检测注意事项等方面对回弹法在混凝土强度检测中的应用进行了分析探讨。

1 回弹法检测混凝土的原理和特点

1.1 回弹法检测混凝土的原理

利用回弹仪（一种直射锤击式仪器）检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系，而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上，其回弹高度（通过回弹仪读得回弹值）与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度，根据表面硬度可推求混凝土的抗压强度。

1.2 回弹法检测混凝土的特点

1.2.1 能较真实地反映混凝土的质量

目前，我国对建筑结构用混凝土强度性能的评价是通过测试施工过程中的预留混凝土试块的性能而得到的，这种局限性主要表现在：混凝土标准试件一般在实验室条件下进行标准养护，同现场结构混凝土相比，存在环境条件方面的差别，因此，试验强度值与结构混凝土实际强度值必然存在差异；即使是某些重要结构部位的混凝土标准试块采用了现场同条件养护，但在成型条件、捣制方法、受力状态等方面仍与结构混凝土存在差异，这种差异在强度值方面也必然有所反映；因此标准试件测量值只能被认为是混凝土在特定条件下的性能反映，而不能代表所有结构部位混凝土的真实状态。同时预留试块检测由于涉及的单位比较多，各方为了维护各自的利益，在预留试块时弄虚作假，以高标号代低标号进行检测的情况时有发生，这样就使检测变的毫无意义了。采用回弹法检测混凝土强度，我们检测人员可以到现场对具体的混凝土构件进行强度检测，委托方和检测人员可以真实、直观的看到混凝土的浇筑质量。

1.2.2 不破坏构件或建筑物的结构，简便快捷

目前，钻芯取样法检测混凝土强度被公认为是最直接最精确的方法，但钻芯取样法对混凝土实体结构有一定破坏，而这是施工方及建设方最不愿意看到现象。同时，钻芯取样法操作比较复杂，需要预先对构件进行扫描定位，避开构件主筋，同时对后期芯样加工制做要求也比较高；而回弹法检测混凝土，不需要或很少需要到现场进行事先作业，而仅仅是携带一台轻便的回弹仪就可进行检测，因而在现场检测使用较多。

1.2.3 可进行全面检测和重复测试

当出于某种原因，需要回弹法检测混凝土强度，利用此法不仅可对指定的单个构件进行检测，也可按构件的种类划分成批进行全面的批量检测，且检测几乎不受构件形状的影响。另外，不管出于何种原因，对回弹的数值有疑虑时，可以再次到现场进行重复测试。

2 回弹法检测混凝土的应用体会

回弹法由于综上所述的一些特点，在现场结构实体混凝土检测中得到了广泛的应用，但是，由于部分检测人员不够认真细致，检测方法不够规范，对于回弹法检测混凝土强度检测结果精度低的质疑时有发生。本文结合一些工作经验对此问题进行了探讨。

案例1：某职工住宅楼出现一组28d混凝土标养试块强度不合格情况，根据委托方要求，依据DBJ/T01—78—2003《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》，对这组标养试块所代表的施工部位：共8道墙按单个检测方式进行了回弹法混凝土强度检测，回弹后出现回弹检测结果仍不满足混凝土设计强度等级要求，故又根据委托方要求，依据CECE03：2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》对这8道墙进行了钻芯取样检测。将这两个检测方法的检测结果进行比对，如表1所示。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

表1 混凝土实体回弹法检测与钻芯法检测的强度对比

案例2：某中心技术研发楼出现了实验员忘留置混凝土标养试块情况，根据委托方要求，依据DBJ/T01—78—2003《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》对该批混凝土所浇筑的施工部位：共10根柱子采用单个检测的方式进行了回弹法混凝土强度检测，回弹后该批柱子混凝土强度推定值仍不是很理想，后又根据委托方要求，依据CECE03：2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》进行了钻芯取样检测。将这两次检测结果进行比对，如表2所示。

表2 混凝土实体回弹法检测与钻芯法检测的强度对比

案例3：受某区住房城乡及建设委建筑行业管理处的委托，依据CECE03：2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》，对其监管的某拆迁安置房的顶板类构件抽取了6块进行了混凝土钻芯取样检测。为了数据的可比性，我们也对这六个顶板进行了回弹检测，如表3所示。

表3 混凝土实体回弹法检测与钻芯法检测的强度对比

通过以上的3个案列中的检测数据可以看出：虽然通过回弹法推定的混凝土强度和钻芯取样法推定的混凝土强度有一定差别，但回弹值大概在钻芯取样数值的0.86至1.10之间。这也与标准中所说“制订测区混凝土强度换算表所依据的地区测强曲线，其平均相对误差不应大于±14.0%”相吻合。通过回弹法检测混凝土强度虽然和混凝土实体强度有些差别，但还是能较准确反应混凝土实体强度。然而，通过上面的一些数据和实际检测工作中的经验，可以发现以下问题：（1）对墙类、柱类构件，总体来说回弹值普遍低于钻芯取样值；（2）对顶板类构件，回弹值普遍要略高于钻芯取样值。对于此现象，希望有更多检测工作者加入到这方面的研究中，以修正回弹测强曲线，使回弹法能更准确反应混凝土实体强度。

3 回弹法检测混凝土的注意事项

检测数据证实了通过回弹法检测混凝土强度能较准确反应混凝土实体强度，但是影响回弹法准确度的因素很多，如仪器性能、气候条件、操作方法等。为此，必须掌握正确的操作方法，严格按照标准的相关要求做，以保证回弹结果的正确性和可靠性。结合实际检测工作时易出现的问题，在此也提出了回弹法检测混凝土的一些注意事项。

3.1 回弹仪性能

回弹检测使用的是回弹仪，因此回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。在实际检测工作中，我们检测人员能做到在检测前后对仪器进行率定，如果回弹仪的率定值在80±2范围内，就想当然认为回弹仪处在标准状态。而实际上弹击拉簧的工作长度、弹击锤的冲击长度、弹击锤的起跳位置等因素对测试精度都有显著的影响，而这些因素对钢砧上的率定值却无明显影响，单纯依靠在钢砧上率定是不能准确判定回弹仪是否在标准状态的。所有回弹仪在达到DBJ/T01—78—2003《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》规定需要检定的情况时，应送检定单位检定，需要进行常规保养的，应进行常规保养，从而确保回弹仪始终处在标准状态。

3.2 回弹仪使用环境

回弹仪的使用环境温度应为–4～40℃，对此应严格执行。在实际检测工作中，往往忽视或者不看重这个问题。冬季，现场的环境温度在零下4℃的时候很多，这个时候我们就不能进行回弹作业。笔者曾经在冬季的时候做过这样的比较，当时把一台回弹仪在设备间零上6℃的环境中进行了率定，率定平均值为80，然后把这台回弹仪在室外–10℃的环境中放置了半个小时候，在钢砧上进行率定，其率定值为76。因此，可以肯定回弹仪在零下4℃的环境中使用对检测结果绝对有影响，虽然有怎样的定量影响还不清楚。

3.3 检测面选择

检测前应检查混凝土表面是否清洁、平整，不应有疏松、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除疏松层和杂物，且不应有残留的粉末或粉屑。检测面应为原状混凝土面。另外，回弹法检测混凝土强度的前提，是要求被测结构或构件的混凝土内外质量基本一致，如果发现现场混凝土表面与内部质量有明显差异，如遭受化学腐蚀、火灾、冻伤或内部存在缺陷时；混凝土硬化期间遭受冻伤等内部存在缺陷时，不允许使用此方法。

4 结论

综合上述，采用回弹法检测混凝土抗压强度，虽然检测精度不高，但是因其检测速度快、仪器简单、经济效益高，且不破坏混凝土的正常使用，被广泛应用于混凝土的现场检测工作中。但该方法在实际检测中会受到诸多因素的影响，因此检测人员应该严格按照规程，综合考虑诸多影响因素，采取各项措施进行测量，对规程执行过程中出现的实际问题进行分析，及时解决，并不断优化方法，总结与梳理其工作经验，进一步提高混凝土检测准确度，从而使得回弹法在混凝土强度检测中发挥着其最大的应用价值。

参考文献：

[1] 黄磊.回弹法在混凝土强度检测中的应用研究[J].农家科技旬刊.2013

[2] 田宇.回弹法检测混凝土强度应用探讨[J].城市建筑.2014

[3] 叶剑峰.探究回弹法在混凝土强度检测中的应用及问题[J].建筑工程技术与设计.2015

论文作者:张桂芳

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8910590324dd4f229dfaaaf.html