# 论多功能接地保姆运用解决实际问题论文_王科磊,禹海林,杨光彪,寻克明,吴继承

摘 要：文章和目前电力系统检修工作中挂、拆接地线存在的安全问题相结合,在对传统接地线在存放、运输、装、拆、收放过程中的对比。查找接地装置存在的不足够以及通过改进更新的实现进行了介绍,并针对电力检修工作接地线在运输、装、拆过程中的方便、安全、适用性进行进行了简要阐述.

关键词：接地线、存放、安全、适用

一、接在线

接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。

1.高压接地线作用： 高压接地线是用于线路和变电施工，为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。

2.高压接地线结构： 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹

3.高压接地线制作工艺：制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形；操作棒采用环氧树脂彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑；接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损，铜线达到疲劳度测试需求，确保作业人员在操作中的安全。

二、接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。

1．电气设备的接地部分

（1）接地体：与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。

（2）外露可导电部分：电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电，故障时可能带电，通常为电气设备的金属外壳。

（3）主接地端子板：一个建筑物或部分建筑物内各种接地（如工作接地、保护接地）的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列，则称为主接地端子排。

（4）保护线（PE）：将上述外露可导电部分，主接地端子板、接地体以及电源接地点（或人工接地点）任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。

（5）接地线：将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。

（6）等电位连接：指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接

2．配电系统的接地部分

（1）相线（L）。输送电能的导体，正常情况下不接地。

（2）中性线（N）。与系统中性点相连，并能起输送电能作用的导体。

（3）保护中性线（PEN）。兼有保护线和中性线作用的导体。

（4）电源接地点。将电源可以接地的一点（通常是中性点）进行接地

三、接地方式的分类

我国配电系统的接地方式已使用IEC规定，其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分，一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义：第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地；I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地；N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。

根据中性线与保护线是否合并的情况，TN系统又分为TN-C、TN－S及TN－C－S系统。 TN－C系统：保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统：保护线与中性线分开。 TN-C－S系统：在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线，从某点以后分为保护线和中性线。

电阻要求：

高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质，一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值：

接线鼻之间测量直流电阻，对于16mm2 ，25mm2，35mm2，50mm2，70mm2，95mm2，120mm2的各种截面，平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ， 0.79mΩ，0.56mΩ，0.40mΩ，0.28mΩ，0.21mΩ，0.16mΩ[1]。

三、高压接地线分类：

1.高压接地线按照使用环境可以分为：室内母排型接地线（JDX-NL）和室外线路型接地线（JDX-WS）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.高压接地线按照电压等级可分为：10KV接地线，35KV高压接地线，110KV接地线，220KV高压接地线，500KV高压接地线技术参数

四、接在线安装的相关规定

1.首先要切断电源，确保无电后再进行操作，装拆地线必须要戴安全帽、绝缘手套、穿绝缘鞋。

2.装接地线时，一定要接触良好，接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。所有配电装置的适当地点，均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。

3.装拆地线的顺序：装接地线时，将地线先接好接地端，再接设备端。拆地线时，要先拆设备端，再拆接地端。

4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时，应先挂低压，后挂高压；先挂“地”，后挂“火”；先挂下层，后挂上层。拆除接地线时，与此程序相反。安装或拆除接地线时，应使用绝缘拉杆，人体不准碰触接地线。

五．多功能接地保姆解决的问题

1、库房存放

传统方式：缠绕式或无法直观、明了查看试验标签、不方便查看接地线、绝缘棒、接地挂钩外观，看是否有裂纹或破损，是否在试验合格期内，只有取出方能查阅试验标签和对外观进行检查。

拟解决问题：库房存放，方便检查，直观、明了查看试验标签；取放便捷，取用时能直观查看接接线、绝缘棒、接地挂钩外观，看是否有裂纹或破损，是否在试验合格期内，合格才能出库使用，放回时再次直观检查，若有损坏或线芯断股等情况，及时发现及时处理，避免下次带病接地线上路。传统方式：缠绕式或桶装式无法直观、明了查看试验标签、不方便查看接地线、绝缘棒、接地挂钩外观，看是否有裂纹或破损，是否在试验合格期内，只有取出方能查阅试验标签和对外观进行检查。

2、运输携带方面

传统方式：手提、肩扛，不便于长时间、远路程携带，尤其是缠绕式接地线更是不便于长时间、远路程携带。

拟解决问题：在多功能接地保姆的作用下，从工器具柜取出到使用接地线这个运输过程中，之前多用手提或肩抬，若路程过远可以通过半跨包带辅助，用背力来减少手提的力，使手能得到放松和负重力的减小。

3、升降过程

传统方式：①用调绳进行捆绑，调绳所捆绑点多面大，捆绑太紧，杆上不好操作，捆绑太松，在升降过程中有可能脱落；②不能保持垂直升降，常见捆绑都以捆绑绝缘棒的中间位置，但在接地线的牵引下，随时晃动，在升降过程中接地挂钩之间、绝缘棒之间或与电杆、其他硬物之间发生碰撞造成接地挂钩受损或绝缘棒损坏。

拟解决问题：通过多功能接地保姆调绳只需捆绑一个点即可升降，①第一个支点，保护接地挂钩不在升降过程中，A，相互碰撞造成损坏B、不会因绳索捆绑不扎实而直接脱落造成损坏。②第二个支点：固定接地线绝缘棒在上提升或下降及运输过程中，随时摆动造成绝缘棒之间或绝缘棒与其他硬物体（电杆、横旦等）碰撞而损伤。

4、装、拆过程：

传统方式：在杆塔上拿到接地线后，或放在安全带上或一手握两相接地，一手去挂另一相接地，如此一来在装、拆过程中人体与接地棒和接地线是相接触的，若有倒送是，很危险。

拟解决问题：在杆塔上拿到接地线后找一个能保持人体不接触的点将接地保姆固定悬挂，装接地线时，多功能接地保姆上取一相，挂一相，折除接地线时，取回一相，挂回一相到多功能接地保姆上，操作时能使人体与接地导线能保持足够的安全距离，能更好的保人生保设备。

5、收接地

传统方式：缠绕式接地线收线时需两个进行，一上拉线一人绕线且松紧不好控制；桶装式收线时，卡线盘只有两个挂线柱，缠绕线的角度小于45度，对线造成损伤。

拟解决问题：收接地线时，直接可以站着收，A、站着就能收，不用半蹬着半跨着收线，减少饥肉拉伤，B、一个人操作，收放方便快捷。C、接地保姆后设置有四根柱子，降低在收线和放线时对接地引线的损伤。

六、结 语

在电力检修工作在接地线在存放、运输、装、拆、收放过程中通过改进接地挂架来实现接地线在运用过程中由于不合理作业导致安全隐患的形成。自动化电力检修作业接地线的合理运用,实现电力检修工作的安全化要求,进一步减少因为工作不当导致人环流的形成,在相同杆塔位置应不得对两个或超过两个的接地点进行设置。

参考文献：

[1] 张占龙,李德文,郭祥书,等.线路检修及接地线状态监视预警系统[J].电力系统自动化,2009,（16）.

[2] 《电力检修作业接地线自动化》论文参考2020-03-09

[3] 刘家军,缪俊.新型电力检修作业地线装置的研究[J].电力系统保护和控制,2009,（23）

论文作者:王科磊,禹海林,杨光彪,寻克明,吴继承

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8bdb3d8f68ed80b500fd3b8.html