# 铁路货车滚动轴承压装质量不合格问题研究论文_洪建鹏

济南铁路局济南西车辆段 山东济南 250117

摘要：随着改革开放不断深入，我国社会经济得到了快速发展，铁路货车高速与重载也获得了很大的发展机遇，这也对铁路列车安全与平稳运行提出了全新的要求。众所周知，滚动轴承压装质量直接影响到铁路的安全运行，因此提高滚动轴承压装质量，确保铁路列车运行的可靠性与安全性，是目前各铁路运输局共同关注的问题。

关键词：铁路货车；滚动轴承；压装质量；问题与措施

引言

在铁路货车组成部分中，转向架滚动轴承是非常关键，其压装质量直接影响到列车安全、可靠运行的质量。如果货车轴承与车轴压装存在质量问题，就会导致轴承窜出、切轴及刷圈等安全事故，甚至为铁路安全运输带来严重的经济损失。因此，我国铁道部们颁发的铁运98号《铁路货车轮轴组装、维修与管理规定》（下文简称《轮规》），明确规定了货车选配轴承与轴颈过盈量、压装力、压装后轴向游隙及检查转动等相关技术要求。为了达到规定的技术要求，以免轴承压装出现质量不达标问题，相关管理部门就需要综合分析引起轴承压装质量不达标的影响因素，并制定科学合理的应对措施，才能确保铁路运输的安全与稳定性。

1、分析铁路货车轴承压装出现质量不合格的影响因素

1.1轴承与轴颈选配过盈量不合理

在《轮规》中明确规定352226X2-2RZ型号轴承与轴颈选配过盈量值为0.05-0.102毫米之间，其压装力值为78.4-245KN。如果过盈量小于0.05毫米，极有可能导致其压装力小于78.4KN，从而造成轴承压装不符合标准；如果过盈量高于0.102毫米，就会造成其压装力值大于245KN，从而造成轴承压装质量不合格[1]。

1.2轴承出现异音卡滞

轴承出现异音卡滞的原因主要表现为：（1）、26型轴承密封座油封与其罩外油封在选配时，存有一定的折叠，没有全部进入槽内。其密封座油封被压偏，从而造成油封到其密封座非接触面的尺寸不符合规定的3-3.5毫米。（2）、353130B型轴承密封装置被压偏，外圈到外油封之间的间距不符合规定的1.36±0.1毫米，而且双l型密封装置最小间隙也不符合规定的0.7-1.1毫米。（3）在压装轴承时，人员并未转动轴承外圈，导致内在零部件错位。（4）、轴承内部出现故障，比如外圈滚道与滚子磕碰等问题。

1.3轴承压力曲线不合格

主要表现为：（1）、压装力超吨。轴承与轴颈选配过盈量超出上限值，导致初始压装力超出规定值。（2）、压装力欠吨。由于轴承与轴颈选配过盈量值达不到最低下限值，导致两者之间内圈过盈量不足。轴颈圆柱度也达不到标准，降低轴承内圈与轴颈接触面面积与摩擦力；轴颈表面不够粗糙，轴承内圈与轴颈间摩擦力下降造成欠吨，这也是新装轴承压装曲线不合格的重要原因之一。（3）、压装力降吨。轴颈大于其内侧直径值，呈现倒锥形，造成初始压装力大后又降低，从而导致压装力将吨。（5）、压装力出现平直曲线。轴承经过选配后，在压装过程中出现反装大小内径，引起压装力出现平直曲线。（5）、压装力出现跳吨。在轴颈涂抹油脂时不均匀，甚至有的部位没有油脂，导致压装力出现跳吨。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4轴承压装不符合规定

在轴承组装配合中出现尺寸问题，主要有以下情况：（1）、组装轴承配置高于规定值；（2）、后档配合面出现翘曲变形大；（3）在为后档选配异型时出现宽后档。此外，在压装机运用压力-时间曲线记录手段时，由于设备液压管路出现堵塞或泄露等问题，导致压装机两端压装缸压力与动作不协调，检测到达规定时间后，系统压装默认结束，尽管曲线显示压装力与贴合压力都符合规定，但事实上轴承压装并不到位。

1.5后轴向游隙不合理

主要表现为向游隙过小或过大，其中过小主要表现为：轴颈圆柱度超出规定的0.015毫米，也就是轴颈截面一与二之间直径相差较大，在轴承压装完成后，内圈组件与外圈滚轴之间的间隙变小[2]。向隙过大主要表现为：轴承制造过程中，出现中隔圈错配且厚度大。其液压系统出现故障，主油缸活塞不能保持匀速移动，伴有卡顿，其压装后两内圈与中隔圈结合度不够严密。

1.6轴承压装后无法转动

导致无法转动的原因主要有：（1）、轴承在制造与组装过程中出现质量问题，造成轴承被压死无法转动。（2）、在其压装时没有转动轴承，导致不能转动，尤其是353130B型轴承极易出现这类问题。（3）、由于轴承压装力与终止贴合力过大，也会造成轴承无法转动。

2、控制滚轴压装质量不合格的有效途径

2.1加强优化滚轴尺寸

工作人员要准确掌握各类型轴承的基本尺寸、与轴颈之间的过盈量、贴合压力及压装力大小等相关压装参数，严格掌控轴承制造原材料质量，提高其内径面的磷化质量。同时还要严格检查处理轴颈确保其不倒锥，尤其是在压装前，要依据标准认真测量其轴颈内外部尺寸，一旦轴承出现倒锥，则必须要立即返厂处理。

2.2对员工加强业务技能培训

企业制定员工每周业务知识学习计划，开展每日一题与每旬一练等活动，压装岗位每月开展对规与对标活动，激发员工业务技能学习兴趣[3]。同时安排技术好的员工为员工传授经验，互相交流解决问题的技巧，去糙取精，实现共同进步，从根本上降低轴承压装错误率。

2.3提高安全质量意识

加强检验测量仪器确保其准确性；严格依照工艺标准，测量轴承与轴颈尺寸，严格控制选配盈量，确保去符合标准；在轴承上严格标示其内径尺寸大小方向，内径大的一端朝里压装；严格依照选配编号对应原则进行轴承压装，以免出错。

2.4完成压装后加强检查

如果发展轴承压力曲线出现异常，必须要将其卸掉，分析故障原因，重新选配轴承，卸掉的轴承不得重新用于轴颈压装。加强检查轴承压装到位、游隙及转动，发现问题及时采取相应措施处理。

2.5对相关设备加强维保

在日常工作中加强设备维保，以免出现设备故障造成的压装质量不合格。严格执行首件鉴定机制，鉴定压装第1条轮质量，确保其性能无误后方可进行下道工序，贯彻落实以工装保工艺、以工艺保质量、以质量保安全的原则。

结束语

综上所述，铁路货车滚轴压装质量对货车运行具有非常重要的影响。这就意味着在实际轴承压装过程中，一旦质量不合格将为铁路运输带来极大的安全隐患。相关部门与管理人员要高度重视轴承压装的质量问题，并制定行之有效的应对措施，提高压装质量，才能为我国铁路货车奠定夯实的运输基础。

参考文献：

[1]田晓春.铁路货车滚动轴承压装质量不合格的原因分析及预防措施[J].铁道技术监督，2014，01：30-32.

[2]李国伟.关于铁路货车滚动轴承压装曲线初始端“起尖”问题的浅析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2016，04：165-166.

[3]王刚.货车轮对轴承压装不合格原因分析及应对措施[J].科技与企业，2015，10：226+229.

论文作者:洪建鹏

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8c0842e2b12f1fbea313c22.html