# 浅析建筑机电安装中问题与对策论文_唐嗣咏

深圳时代装饰股份有限公司 518042

摘要：随着我国建筑业的不断发展，建筑机电工程在建筑工程中的地位也越来越重要。加强建筑机电安装工程施工管理，是提高现代建筑工程质量的关键，所以做好建筑机电安装工程施工管理工作意义重大。本文就建筑工程中机电安装施工中的常见问题进行了讨论，并提出具体的解决对策。

关键词：建筑工程；机电安装；问题；对策

引言：机电安装工程是建筑工程的重要组成部分，涵盖了工业、民用、公用工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装，它占据着非常重要的地位，因此为了确保整个建筑项目的施工质量，且符合时代的需求，必须提高机电安装水平，同时要求工作人员在在机电安装时，必须认真分析其安装问题及难点，并给予相应的解决措施。

一、建筑机电安装的特点

建筑机电安装自身具有以下几个的特点：第一，在建筑机电安装的过程当中，建筑机电安装需要很高的技术要求，这也是由于建筑机电安装过程非常复杂，以及涵盖面也比较广泛所决定的，因此需要采用新工艺、新技术、和新材料等一些新兴的技术。第二，在建筑机电安装施工的过程中，要按照相关的标准要求进行设备的安装、运行、调试、以及采购等各方面的工作，这一周期经历的时间较长；第三，由于建筑机电安装所涉及专业非常多，因此还需要经常与土建部门、和其他相关的工程部门进行协调的工作，以使这些专业方面的工作可以得到解决，这也决定了建筑机电安装协调管理工作的特点。第四，由于建筑机电安装所涉及的范围非常的广泛，因此需要施工人员具备全面的专业知识，其中包括电气工程、设计电子工程、自动化等各方面。

二、机电安装过程中存在的问题

2.1螺栓联接问题

螺栓、螺母联接是机电行业的一种最基本的装配，联接过紧时，螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳，发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况，使部件之间的装配松动，引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接，不仅要注意其机械效应，更应注意其电热效应，压接不紧，接触电阻增大，通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环，直至严重过热，烧熔联接处，造成接地短路、断开事故。对于一次设备及母线，联接线的并沟线夹、T型线夹、设备线夹、接线相等都可能因此产生程度不同的事故。

2.2超电流问题

超电流现象是指电路中的电流超过机电设备运行所需要的正常额度，这种现象多是由于导线或者元件的短路造成的，会导致设备元件或者机电设备的烧损，严重时会出现火灾。这种情况大多是由负载或者元件的不正常放电造成的，导线或者设备在长期的过载运行之后，会使设备表层的绝缘体脱落，导线或者设备缺失了绝缘体的保护之后，就容易与其他介质例如金属、水等发生反应，导致线路内部的电流瞬间增大，出现超电流的现象。而设备在长期的运行中会由于摩擦等因素的影响，造成设备内部元件的脱落，金属元件极其容易与线路中的其他带电体发生反应，造成线路的不正常放电，也会出现超电流情况。

2.3安装操作不正确

在机电设备的安装程序中，有严格的步骤规范，倘若安装操作人为的修改，图便利，直接增加了系统的事故率。特别是一些大型的机电设备的安装过程，必须严格依照安装要求和安装程序，一步步的科学执行，否则设备的正常使用中也会造成使用故障，对设备和人生的安全带来隐患。例如，像电梯等特种设备，每个部件全部是事先在工厂生产，然后运输到施工现场进行安装、调试。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，电梯各部件在施工现场开箱后，需要在后续的安装过程中，依循安装标准进行安装，在安装电梯的配电线路、导轨、轿厢、保护电路设备时，任何一个部分没有按照程序执行的话，在电梯的正常使用中就会造成使用故障，造成的安全隐患不可想象。

2.4建筑机电设备噪声与振动大

设备机房产生的噪声影响严重，由于旋转惯性力产生的振动和设备部件不平衡的偏心扰力，通过建筑物这一介质，以固体声、空气声波的形式向周围空气扩散，从而形成噪音。最近几年，为了使工作及学习、环境质量、以及人们的生活不受到噪声的影响，我国对噪声控制的要求非常严格，特别对是学校、医院等其他公共建筑项目尤为重视。

三、建筑机电安装中常见问题的对策

实时更新施工工艺，严控设备安装的施工流程。在操作任一一项施机电设备安装项目时，必须根据施工规范捋顺施工顺序、明确施工特点，由于安装机电设备时需要进行大量测试，因此，必须严格要求施工人员按照施工步骤操作，不可肆意删减施工程序。当然，从施工工艺运用角度来讲，施工人员必须根据己身经验优秀施工方案，应充分体现出施工单位的技术水平，及时更新企业施工技术确保施工项目的先进性，施工单位应不断完善与强化技术管控水平，无保留的集结经济优势和技术优势创新施工工艺，促使施工工艺不断更新与发展，从而降低项目建设成本，全面提升施工单位的经济效益与社会效益。

严格按照规范进行操作。在施工过程中控制施工质量按照规定，施工人员必须根据审批后的相关文件进行严格施工。若发现设计图纸中有错误的或与实际施工情况不符的地方，必须马上提出并采取相应的措施，决不允许有私自更改设计的行为。在施工现场要严格落实好“三检制度”，在关键部位要有人从旁监理，积极提倡和落实好操作程序的规范化。所编制的质量控制程序要不仅要符合相关工艺标准和操作规范，还要具备可操作性。我们在实施建筑机电安装过程中，要定期收集和整理各种施工资料，更要谨慎对待隐蔽工程中的各种验收资料和签证记录，只要相关负责人没有在隐蔽验收工程项目表上签字，就不能实施下道工序。此外，要重视施工日志的记录工作，这也是十分重要的资料。

技术层面上的解决对策。设备摩擦引起噪声问题的解决措施：想要解决设备的噪声问题，就需要减少设备摩擦。首先，在设备的研发上，要有一定的预判性，由于设备的摩擦大多是由运行过程中力的作用造成的。因此，在设计之初就需要将旋转设备的元件向力的相反方向做一定的偏差，这样就能够在运行时回到正常的运行轨道，也可以通过扩大设备的旋转空间，来避免元件之间的相互碰撞。工作人员需要对设备的运行状况做定期的巡检和维修，保证设备元件例如螺栓的紧密性，防止因设备元件的脱落造成的噪音。另外，在设备运行的外部环境中安装隔离板，将噪声控制在很小的范围之内，也是降低噪声的有效措施。设备的噪声大多是通过设备的基座传导的，由于基座是许多设备共用的，这就会增加噪声的影响程度。因此，在安装时可以合理安排基座的投入，减少基座的使用量，对于噪音较大的设备可以单独安排一个基座供其使用。

四、结束语

总之，机电设备安装作为工程项目中的重要组成部分，影响着整体工程的高效性和安全性。通过分析机电设备安装产生的问题，查找问题的根源，然后才能从根本上解决问题，进而在机电设备安装施工时从组织及工艺等方面加以改进，并努力提高安装团队的整体业务素质，这样才能达到对机电设备安装的要求水平。

参考文献

[1]张观星.机电设备安装的若干问题研究[J].技术与市场，2013（5）：183-183；

[2]汪浩然.机电设备安装的问题与对策研究[J].时代农机，2014（6）：30-31；

[3]周瑜.探析建筑机电设备安装施工中常见问题及对策[J].城市地理，2015（6X）。

论文作者:唐嗣咏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e903126888c63c96fff2526c.html