# 浅谈装饰涂料施工常见通病及防治论文_荆卫红

黑龙江创亿组建筑装饰工程设计有限公司

摘要：加强对建筑装饰工程的内墙涂料的分析，可以克服其存在的质量通病，从而确保建筑装饰工程的质量，这对于我国建筑装饰工程来说意义重大。本文针对日常施工当中常见的质量通病问题进行阐述。并提出一些预防性对措施。

关键词：装饰涂料施工；通病；防治

一、装修工程中常见的几种质量通病

建筑涂料在施工过程中，常见的施工质量通病主要有下列几种：脱皮、流坠、皱纹、粉化、失光、发笑、发花、泛白、刷痕、涂膜粗糙等方面。

1、楼墙地面方面

1）厨房与卫生间地面渗漏问题；原因是水在地面滞留，来不及排放而渗到下层；预留孔填充不实及防水层施工方法不当或遭到破坏等造成的。2）抹灰层面出现空鼓、裂缝，阴阳角不垂直、不方正，装饰灰不牢固、开裂、变形。3）木地板翘曲、变形，产生原因是木地板含水率过大或基层潮湿。4）公共部位临 空平直段未按GB50352―2005《民用建筑设计通则》“栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空”的规定，极易造成安全隐患。建议设计部门应增设满足 该条文要求的细部节点。

2、顶棚方面

1）吊顶脱落，产生原因是吊杆间距过大或固定不牢。2）轻钢龙骨石膏板隔墙出现结构裂缝，这是因为轻钢龙骨有的出现变形，有的通贯横撑龙骨、支撑卡装得不够，致使整片隔墙骨架没有足够的刚度和强度，受外力碰撞而出现裂缝。

3、油漆方面

1）甲醛等有毒有害气体超标，产生原因是材料中有毒有害气体的含量，目前最突出的因素是甲醛含量超标，而甲醛主要存在于油漆、涂料、夹板及木工板中。2）油漆、涂料起皮，产生原因是油漆、涂料施工时基层未干，或为赶进度在阴雨天环境下进行施工。

4、门窗方面

1）门窗的刚度不够，起闭不灵活，气密性水密性较差等缺陷，主要原因是是选材不当，如：强度不够，型材断面偏小，制作粗糙，小五金配件质量不稳定等。铝合金或塑钢门窗硅胶 打注不均匀饱 满，厚度偏薄，不细腻、美观，有污染、橡胶密封条短缺，泄水孔不规范，窗台咬框，外窗台比内窗台高，极其造成渗漏。

5、五金洁具方面

1）小五金安装不够细腻，有油漆污染，缝隙超标，铰链单面开槽，吃肉 少钉，木夹板门没有钻通气孔，油漆漏做，手感粗糙。2）抽水马桶、下水道堵塞，产生原因：施工人员为图方便乱倒垃圾、废料。

6、电气工程质量通病

1）配电箱安装的偏差配电箱的标高或垂直度超过允许偏差。2）电缆桥架（或线槽）安装问题支架和吊架固定不牢，支吊架焊接处未作防腐处理：电缆桥架（线槽）在穿过建筑物的变形缝时未作处理。3）电缆敷设易出现的问题电缆沿桥架敷设时，排列不整齐，交叉严重：电缆头芯线与线鼻子压接不紧圃。4）管内穿线易出现的质量问题护口遗漏，破损及管径不符，导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。5）防雷与接地安装焊接面积不够，焊接处不饱满，焊口有夹渣，咬肉，裂纹、气孔等缺陷现象：药皮处理不干净，漏刷防锈漆。

二、预防质量通病的措施

1、解决渗漏问题的措施

以上这些质量通病中，由为重要的是厨卫渗漏，其表现明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆厨卫渗漏质量问题却成了我国目前住宅建筑施工中最普遍存在的质量隐患，如管道漏水、墙壁渗水、地面渗漏等经常发生。其原因主要是厨房、卫生间内空间有限，而且水电管路错综复杂，其装修复杂而且往往造成较多的破坏。在装修时，因施工处理不当，破坏了原有楼地面的防水层，装修后出现楼地面渗漏现象。这就要求我们要按设计要求找坡，造成倒坡或凹凸不平而存水。应严格按照以下几个方面的要求进行预防，以确保厨卫防水的质量。

1）选用防水材料。根据工程性质及使用标准．由设计人员选用高、中、低档涂膜防水材料。常见的有：聚氨脂防水涂料、JS复合防水涂料（统称涂料防水或涂膜防水），SBS防水卷材、PVC防水卷材（统称卷材防水）。2）水管及配件。在布置给水系统时，要选购有品牌的、有质量保证的水管及配件，安装时按规范操作，且在墙体内尽量少埋接头，整个供水系统安装好后，把冷水管和热水管串接起来做压力试验，观察24小时如无渗漏现象，方能入墙埋设。3）排水坡度。地面向地漏处排水坡度一般为2％，高档工程可以为1％：地漏处排水坡度，以地漏边向外50mm处排水坡度为3％―5％；地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定。必要时设门槛。4）地面防水。原则上防水层做在面层以下，四周卷起，高出地面100mm。管根防水用建筑密封膏处理好。5）墙面防水。墙面可做耐撩洗涂料或贴瓷砖等，高坡不得低于1.80m。墙面防水均地面防水必须交接好。面层防水材料由设计人选定.同时要加强施工管理：厨卫面积小，许多工种交叉作业，工种之间要相互配合，要有成品保护措施；防水层未干时，严禁进入工作面乱踩，以免破坏防水层；防水层做完后，要做好24h避水试验，确保不漏后再做面层及装修。

2、墙面的解决对策

1）首先要把墙面清理干净，对那些加气混凝土墙要用1：3水泥砂浆勾缝，混凝土结构表面凹凸部位补平剔平。2）墙面在抹灰的前一天浇水湿润充分。抹灰前先刷掺20％的802胶的水泥浆，然后随即抹灰，抹灰分三遍成活，避免在两种基层交接处开裂。3）混凝土结构和页岩空心砖交接处加挂300宽的9x25的钢板网。4）严格控制砂浆配合比，按重量比配制保证砂浆的和易性、粘结力。

3、吊顶顶棚方面的解决对策

在吊顶龙骨安装经验收合格后，方可进入罩面板铺钉工序。纸面石膏板的安装应符合下列要点：1）纸面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设，安装时用木支撑临时支撑，使板与龙骨压紧，射钉固定完，方可撤消支撑。从吊顶一端开始依次安装，接缝错开；2）射钉与纸面石膏板边的距离，用面纸包封的板边以10～15mm为宜，切割的板边以15～20mm为宜；3）钉距以150～170mm为宜，螺丝应于板面垂直，已弯曲、变形的螺丝应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺丝；4）在安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上。面层板安装时，遇转角处，纸面石膏板应裁成7字形安装，不得直缝连接；5）纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业；6）螺丝钉头宜略埋入板面0.5―1mm，但不得损坏纸面，钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

4、电气工程的预防措施

1）在安装桥架支吊架时，应将金属膨胀螺栓的螺母拧紧，焊接部位务必焊牢，不能有虚焊现象，焊接处及时刷好防锈漆；桥架（线槽）穿过建筑物的变形缝时应加装伸缩节作为补偿措施。2）电缆敷设前应将电缆事先排列好，划出排列图表，按图表施工，电缆敷设时应敷设一根整理一根，固定一根；电缆头压接时，线鼻子与芯线截面必须配套，压接模具与芯线规格一致，压接数量不得小于两道。3）在穿线前，应检查护口是否完好且与管径不符，如因操作不慎而使护口遗漏、破损或管径不符者应及时补齐，更换；在导线连接处焊锡时，温度要适当，涮锡要均匀。4）所有焊接处严格按要求处理，将药皮敲净，刷好防锈漆。

结束语

装修工程中的质量通病给房屋带来各种各样的质量隐患，这是一个不容忽视的问题，但这些质量通病不是不可克服的；只要我们认真选材，把握住各个施工环节，严格按照施工规范和操作规程进行施工，很多质量通病是可以避免或降低其破坏力的。

参考文献：

[1]骆中钊.张仪彬.浅谈轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工技术措施[J].城市建设理论研究，（下旬刊）2013.12

[2]陈敏航.刘一江.浅谈装修工程的质量通病及其防治措施[J].中小企业管理与科技，2013（12）：20-21

[3]李宏伟.王平海.对现代建筑施工中常见质量通病及预防措施的探讨[J].科技致富向导，2013，（10）：211-213.

论文作者:荆卫红

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e906834cef9f504a3074a101.html