# 机械设备安装过程中的问题分析及改进论文_史尧

中铁十一局集团第二工程有限公司 湖北十堰 442000

摘要：随着我国经济的快速发展，机械设备的安装在机械设备使用中是一个重要的环节，有着举足轻重的作用，而质量保证是机械设备安装的首要要求。良好的安装，不仅仅是设备单纯安装就位，还要通过一系列调试和检验手段，使得机械设备能够正常运转，发挥应有功效。基于现代社会机械设备的大规模使用，设备安装工作也就越发显得重要。本文总结了目前机械设备安装工程施工的现状以及对机械设备安装工程施工中的技术要点。

关键词：机械设备安装；问题；措施

在工程内部，施工机械所产生的影响是绝对性的，在日常的安装工作、维护工作方面需要特别的注意，不能出现隐患和差错。可对于部分建筑工程而言，他们希望在最短的时间内完工，在利益的诱惑下，施工机械的安装、维护工作未充分遵循相关标准及体系，总是按照经验化的模式来完成，最终出现了恶性循环，不利于建筑施工工作长期稳定的展开。

1 机械工程设备的安装简介

做好机械工程设备安装工作，不仅能够保证机械设备的正常运行，同时还能够提高工作效率，机械设备是一个复杂的整体，其中包含很多特殊的仪器和工具，这就要求安装人员具备专业的安装能力，对机械设备中的复杂构件能够深入了解，在安装的时候能够小心谨慎，保证机械设备的安装质量，如果在安装的过程中任何一个环节出现问题都会影响到安装的整体效果，甚至导致设备无法使用，给生产造成影响。

2 机械设备安装中存在的问题

2.1 安装受力不均，设备内部压力、剪切力的产生

机械零件的安装往往是在自重状态下进行，在进入装配的受力载荷后，安装精度会发生一定的变化。例如泵的安装，泵在安装时采取自上而下的安装方式，以保证其连接的密封性，减少系统的漏气，而安装工序的调整常导致内部压力的变化，给泵的试压造成影响。

2.2 缺少健全的机械设备使用管理机制

当前，缺少健全的机械设备使用管理机制，突出表现在以下两个方面：①建筑施工机械的日常管理不健全，对机械数量、质量、效能等，十分不了解，文字记录和信息记录非常少，相关责任人过于繁杂，导致机械设备安装、维护陷入困境。②对于大型机械、高精密机械的使用管理工作，直接按照老旧模式来开展，相关管理人员未进行深入地讨论和分析，促使绝大部分机械设备的使用寿命缩短，频繁地采购新型设备，对建筑施工的成本造成极大影响。

3 机械设备安装改进措施

3.1 施工前的准备阶段

应从以下几方面加以准备：一是对施工区域的地质状况进行全面的了解，借助相关设备对地质、水文状况进行监测并做好记录，以便于后期施工中能选择有效的方式进行作业；二是施工中所使用到的设备与相关材料应准备到位，并做好检测，对存在异常的设备应及时更换，以防影响施工的顺利实施，施工中所需要的材料应从正规厂家处购买，材料应具有产品合格证等，严禁质量不达标、伪劣产品进入施工场地；三是施工中应严格按照设计图纸的相关要求进行科学施工，对于施工中的一些关键环节更应提高认识，做到勤检查，每个阶段施工完成后应做好技术交接工作，提高施工的安全性。

3.2 合理选取安装技术

对于设备基础，如有些设备基础以及有特殊要求的建筑地面，要合理选用施工技术，机械基础一般用混凝土或者钢筋混凝土，在基础施工阶段，采用混凝土（或者钢筋混凝土）加早强剂，并预留试块，如试块检验合格，可提前拆模与回填，在施工中如有防水防油防腐蚀的机械基础，防水混凝土应加防水剂，必要时做防护层，防油可在基础表面涂防油材料，机器基础的钢筋一般采用1～2级，如在实施过程中未能满足要求，应及时采取补救措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 制定安装规范

在给设备进行基础施工时应严格按照设计要求及规范标准，不得另行其事。施工中应检查地脚螺栓和预留孔的位置是否正确，特别是其周围的混凝土是否夯实，在地坪浇筑前，所有管线预埋后必须按照施工组织设计进行，在很多情况下设备基础在长期载荷下可能会发生不均匀沉降，从而对生产造成不利影响。为了及时发现此种情况，杜绝由于基坑支护不当或是地基处理不当造成的事故，应对该基础进行沉降观察，必要时设置观测点，以此来确保安全。

3.4 安装位置的确定

机械设备的定位，不仅仅是位置的排放，更与后期设备运行、工作精度密切相关，如果设备定位不准，误差过大，就会给设备的工作质量带来严重影响。设备安装正式开始前，技术人员要依照施工方案和设计图纸确定设备安装的基准线。基准线是设备安装的基础，设备安装过程中的定位都要以基准线为依据。必须确保基准线准确无误。定好机械设备位置后，要对待安装的机械设备进行最后一次检查，确保设备没有异常。如果发现设备存在缺陷、异常问题，要及时与设备供应商联系，协商解决。设备安装位置确定好后，开始实施土建施工，采用混凝土浇筑施工的方法安装地脚螺栓。这个过程中需要使用垫铁，目前常用的基础垫铁有斜垫铁、平垫铁、开口垫铁、开孔垫铁、钩头成对斜垫铁等多种类型，具体要根据设备需要选择合适的垫铁。

3.5 设备的润滑

设备内外各部清洗干净后，才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验，确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤，所加油应达到规定油标位置；所有润滑部分及油孔应加满润滑油。使用润滑脂密封简单，不易脏污，减少损失，不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。

3.6 装配阶段的施工技术要点

装配阶段的工作也是比较庞杂的，不仅要完成机械安装设备的装配工作，还需要对设备进行组装等工作，在装配工作开始前，施工人员应将装配的零件准备到位，并对零件进行检查，从尺寸大小、精确度等多层面进行检测，待满足实际所需时方可投入使用。值得注意的是在出厂已安装好的零部件，不得随意拆卸，以免影响其性能。机械安装在施工现场的装配和组装环节也被称作机械安装工程的装配，相比于其他装配单元来说，这种零部件在出厂后不得随意拆卸，尤其是组合件不能重新装配。若所选择的零件部位有涂料等杂物时应进行彻底地清理，必要的情况下可采取清洗液冲洗等方法，以使表面处于干净状态。

3.7机械设备安装验收阶段

当机械设备基本达到正常使用的状态，作为相关管理人员应该对整个安装过程进行验收，进一步提高机械工程设备安装的有效性。工作人员应该根据相关的规范做好机械设备的验收工作，从设备的整体性能出发通过总结以往的验收经验，能够了解到验收阶段需要注意的机械设备的质量控制要点：查看设备的出厂合格证以及设备的检验报告；隐蔽部件的检验结构以及相关的质量证明文件；设备中存在的误差是否在规定的范围内；操作中是否存在漏洞；设备的磨损是否在合理的范围内等等。验收阶段是对机械设备安装进行把关的重要环节，必须引起工作人员的注意，把好机械设备安装的质量关。

总而言之，机械设备的安装工作是工程施工中最为重要的内容，更是确保工程安全质量的重要保障。作为施工单位来说，在每个环节施工中应合理安排工作人员，确保各阶段的工作都能有序开展。作为施工作业人员来说，在工作中应严格按照相应的操作流程进行作业，不放过任何细小的环节，做到安全施工。只有做到这些，才能从根本上提高施工质量，确保机械设备安装工作的顺利开展。

参考文献：

[1] 张清胜,郑华新.机械设备安装过程中的质量控制要点[J].现代商贸工业,2010,09:328-329.

[2] 李正宁,于生洋.机械设备安装工程施工技术要点分析[J].建材与装饰,2016,04:228-229.

[3] 宋新勇.浅谈机械设备安装及其注意的问题[J].中国新技术新产品,2012,02:103.

[4] 王民栋.化工机械设备安装技术的分析[J].民营科技,2014,01:2.

论文作者:史尧

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e91903955329356f353091d9.html