# 自来水水质检测意义与检测关键环节分析论文_ 迟涛

摘要：现如今，我国的经济在快速发展，社会在不断进步，生活引用水主来源及其广泛，而自来水作为生活用水的来源之一，给予城乡居民更加便捷的用水模式，且提供安全可靠的饮用水。但是伴随时代的发展，人们逐渐发现自来水在众多因素的影响下，极其容易受到污染，同时给人们的身体健康带去极大的威胁。基于此，在现阶段社会各界人士十分注重对自来水水质检测，进而本文对自来水水质检测的意义以及检测关键环节进行分析，期望以此来全面加强自来水水质检测的力度。

关键词：自来水；水质检测；意义；关键环节

引言

自然界所有生物都离不开水资源，水在人类社会的演替过程中扮演着不可替代的角色。随着工业化程度越来越高，人们加大了对自然资源的开采力度，自来水受到了一定程度的破坏，因此，自来水质量问题成为人们关注的焦点。为了有效的解决自来水质量问题，相关的管理部门加强了监督和管理，确保人们饮用水的安全。

1自来水水质检测的目的

就针对我国水资源分布而言，其分布还较不均衡，尤其是西部地区，水资源更是缺乏，所以我国整体呈现水资源短缺的现象。因此，为了解决水资源稳定供应问题，我国建立了南水北调工程，这也在一定程度上体现了水资源利用的重要性。此外，为了提高水资源的使用质量，降低资源消耗我国还出台了一系列的饮用水检测规定，目的实现能够实时的检测出饮用水的使用情况，确保能够及时的发现污染情况，以此就能促进治理措施的及时采取。

2检测关键环节分析

2.1对水源水进行检测

自来水的来源主要包括地表及地下水，一般情况下地表水比较便于进行监测而且水质较好，经过沉淀、消毒等一系列处理后就可以饮用。地下水在进行处理时就略复杂一些，同时对处理技术的要求比较高。主要原因是地下水会融入部分矿物质，或者一些社会生产活动对其造成了污染，使得水质中某些物质超标。在对水源水进行检测后可以获得水质的相关信息数据，便于制定自来水处理方案，为其提供有效的数据支持。

2.2净水过程到配水控制

笔者通过调查发现我国现阶段所采用的自来水净化处理工艺基本是：混凝、沉淀、过滤以及消毒，缺少其中的任何一个环节净水处理工作都是毫无作用的。在消毒环节中，大部分水厂使用的是液氯进行消毒，而实际添加量则需要参考当时气候条件、水质状况、PH值，这是因为在温度较高的环境下（比如夏季），或者是氨氯与有机物含量超高时，亦或者自来水PH值偏高时，氯气消耗量节节攀升，反之亦然。在对上述数值获取时，需要检测人员借助在线检测设备对实时数据进行获取，将获取的数据应用在自来水净化步骤之中。其中所涉及的自来水处理工艺步骤如下：（1）混凝反应处理。水源中加入一定量的混凝剂，使其与水充分混合，进而清除水中杂质。自来水厂常使用的混凝剂有：硫酸铝、聚合氯化铝、氯化铝，上述试剂在与水接触时会产生AIH3，其具有加强的吸附力，能吸附水中所含悬浮物形成絮凝题，在沉淀池中得到进一步处理。（2）沉淀处理。沉淀池中网格与斜板会将投入的自来水进行絮凝体分离，絮凝体会附着在沉淀池的斜板底层，从而改善水质。（3）过滤处理。在过滤环节中，水依然存有悬浮颗粒，要彻底消除悬浮颗粒则需要过滤处理中的石英砂等有空隙的滤料，将水质过滤清澈。（4）过滤消毒。通过上述三个环节之后，水质得到极大的改善，达到无色无味的程度，但是水中的微生物与细菌仍未处理。通过最后的消毒工作，能消灭水中的绝大数细菌，达到引用水标准。

2.3控制管网质量

为了避免自来水通过运输管道时，由于运输管理的质量问题，导致在运输自来水的过程中产生二次污染，所以在进行安装自来水管道时，应该做到以下几点：（1）在选择输送管道时，必须注意输水管道的材质及质量。通常选用内壁材料能抗腐蚀，而且也要选用质量比较好的材料。（2）在对输水管道设计安装施工时，必须按照相应的安装制度与设计标准进行施工。当输水管道与其他管道交叉时，必须保证输水管道与其他管道保持一定的距离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）由于输水管道埋入地下，必须要定时对输水管道进行清洁，预防细菌的生长，确保自来水的质量。（4）输水管道不能长时间使用，必须要定期对输水管道进行刮管涂衬或更新改造，必要时进行更换。

2.4严格控制浊度超标

在实际工作中，对原水进行消毒有很多方式，例如漂白粉消毒、加氯消毒、次氯酸钠消毒、紫外线消毒、臭氧消毒和二氧化氯消毒等，在这些方法中，臭氧消毒法效果最佳，但是其价格最为昂贵，目前比较流行的消毒方式是加氯消毒。在加氯消毒过程中，必须严格控制产生的致癌物质。总体而言，在自来水处理时，必须按照规范进行加药，最好是实现自动控制投药。加完药后，对原水的各个相关系数进行仔细检测和分析，需要重点检测的系数包含有含氯量、水体温度、硬度、浑浊程度和pH值等。一般而言，每个月对原水进行一次详细分析，每半个月对原水进行一次粗略分析。

2.5选择合适的分析方法

当采完样品之后，还应采取合适的分析方法实现对结果的有效分析。而不同的分析方法，所得出的检测结果也不尽相同。因此，对于分析方法的选取，应根据具体检测情况进行使用。其中，对于水量中高含量组分，可选取化学分析法，确保提高检测结果的精准性。而对于水量中含有微量组分，则应选择使用仪器分析法，确保能够充分的发挥出水质分析方法的使用价值。

2.6提升检测人员的素质

检测人员自身的专业素质和能力会对水质检测工作产生重要的影响，为了有效保障水质检测工作的效率和质量，必须要重视检测人员在其中发挥的作用。作为检测人员，除了要对检测体系、检测项目、我国规定的检测标准和规范操作、相关仪器设备的应用和维护有着良好的了解和掌握外，还需要对水质变化、不同操作环节的具体参数作出调整，从而为水质检测提供有效的数据支持。因此，需要积极组织相关检测人员进行培训和学习，提升其专业素质和业务水平。

2.7规范水质检测管理制度

必须完善水质检测管理制度，对部门的分工进行明确，在明确分工的基础上，制定出一套完善、可行的自来水检测和处理流程。在自来水水质检测过程中，必须重视水质检测，严格按照制定的流程进行水质处理和检测，确保人们用水安全。

2.8矫正仪器

在检测水质时，需要用到分析仪器、玻璃量器等各种各样的检测设备，一旦设备出现问题，就会影响最终的检测结果，也就会增大结果的误差率。因此，在使用检测设备之前，就应将有关检测设备送至到具有检定资格的计量部门，实现对检测设备的全方位检定，确保相关的参数和标准调至正确的范围之后才正式投入使用，以此也就能有效的提高检测结果的精准性和可靠性。

结语

综上所述，自来水的应用在人们的日常生活中具有十分重要的意义，必须加强对自来水污染问题的研究和分析。自来水检测工作在水污染问题的有效处理中发挥着关键性的作用，相关部门应该加强协调合作，对自来水检测工作进行有效的落实。同时设计规划出科学合理的检测流程，对检测人员的各项操作行为进行监督和管理。除此之外，还要建立健全相关检测体系，进一步强化水质的监察工作，组织检测人员进行培训和学习，从而保障广大居民使用上安全的自来水。

参考文献

[1]晏晓红.自来水水质检测意义与检测关键环节分析[J].中国住宅设施,2018(1):121-122.

[2]邵蕾.关于检验检测机构水质检测质量控制问题研究[J].西部皮革,2016,38(22):13.

[3]黄友芳.水质的国标检测方法与快速检测方法优缺点的比较[J].化学工程与装备,2009(7):153-154.

论文作者: 迟涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e922c61fc112becc33380895.html