# 浅谈输变电线路导地线压接技术论文_王文超

摘要：我国的电力资源并不丰富，因而输变电线路施工技术在电力行业得到广泛的应用。输变电线路的施工过程中，导、地线的压接技术是整个施工质量的保障，因而必须引起告诉的重视。需要施工设计人员对各种的不同的导、地线的压接方法的优势和弊端，通过各方面的综合考虑采取最合适的技术手段。

关键词：输变线路；导地线；压接技术；分析

1导言

在电力线路铺设过程中,高压输变电线路架设是实施与确保高压电力发送的重点方法以及必要措施。开展高压输变电线路铺设的时候,有关高压输变电线路中导地线的接人建设,不但是高压输变电线路铺设建设中重点工作内容,而且还具备相对较为冗杂以及独特的铺设连接建设特点,特别是由于电力施工建设施工方法的不断提高以及施工质量要求的不断加大,在开展高压输变电线路铺设建设的时候,不但对导地线连接施工的要求以及流程有着很高的规定,而且因为导地线连接在高压输变电线路铺设中的重要性以及不可或缺性。

2 导地线的材料选择

施工材料的质量直接决定了施工质量以及后期施工是否顺利，因此在选择施工材料的过程中，需要对市场上的各种材料经过科学的分析，选择性价比较高的，保证其经济性和实用性的统一。首先在材料的购置过程中，要对材料供应商的信誉和资质进行审核，避免遇到不良商家。其次，需要对材料进行抽样检查，由相关的质量管理部门对其进行科学的检验，合格之后再大批量的购进，避免造成不必要的经济损失。最后，在施工过程中，如果材料短缺需要重新采购，也一定要派专业的技术人员，防止发生前期和后期材料的特性、质量不协调的情况出现。

3输变电线路施工中导、地线的压接方法

3.1液压连接方法

液压连接是输变电线路中导、地线的压接的过程中非常常用的方法，主要适用于钢绞线和截面大于240m2的钢芯铝绞线。液压连接过程中需要各种不同型号的导线压接机，而且在施工过程中需要压接不同规格的钢绞线与钢芯铝绞线。一是由于电力输送过程中所产生的压力非常强，因而在具体施工前一定要对质量进行严格的检查，一定不能出现电线弯曲、锈蚀、断裂等明显的缺陷，包括液压装置中油压表是否准确等都要进行仔细的校对。二是在对电线进行切割时，一定要选用专门用于断线的钳子或者钢锯，在割到四分之三的程度后进行掰断。

3.2机械钳压连接方法

机械钳压连接方法，主要适用于钢绞线和截面小于240mm2的钢芯铝绞线，它的主要工具是钳压器和一些根据不同型号尺寸导线的的配套钢模，值得注意的是这种方法在使用过程中，对所要求在施工前准备的设备工具是比较多的，例如机械液压钳、钢丝刷、钢尺、纱布、红油漆、木板、电阻仪器等，而且连接管中的连衬垫与实际施工过程中所需要的导线必须保证是同一个规格。在所有的准备工作都已经做好以后，一定要将螺旋调到符合要求，按照顺序实施模压，并注意中间间隔大半分钟，注意操作过程中要保持电线的始终平稳，对准钳压位置有效地施工。

3.3导、地线损伤的处理原则

在输变电线路施工过程中,导、地线在紧线前对断头的导、地线必须进行牢固的连接,其损伤问题也要进行相应的处理,按照《架空输电线路施工及验收规范》的规定,如果出现下列损伤的情形之一,就需要进行重接。其一,出现金勾、破股已经形成无法修复的永久变形;其二,钢芯铝绞线在同一地方损伤的面积超过铝股截面的1/4,单金属线在同一个地方的损伤面积不超过总截面的17%;其三,钢芯铝绞线的钢芯发生断股;其四,连续磨扣或断股虽在允许的补修范围内,但其损伤长度已经超出了一个补修管所能补修的长度。若导线出现下列损伤则无需重接,可以进行修补或缠绕。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其一,钢芯铝绞线在同一个地方损伤的面积占铝股总面积的7%～ 25%,可以进行修补,若不超过7%,则可进行缠绕;其二,单金属线在同一个地方损伤的面积占总面的7%～ 17%,通过修补管进行修补,若不超过7%,可以进行缠绕处理;其三,7股的导线中有2股及以上发生断掉的情况,就需要重接,1股则可以修补,19股的导线中可以断1股,进行缠绕扎牢即可,单股的损伤深度超过1/2,则需要重接;其四,导线及架空地线在1个线档内每根线只允许有1个连接管及3个补修管,补修管间或补修管与直线连接管间的距离应不小于15 m,直线连接管或补修管与悬垂线夹的距离愈远愈好,至少须位于护线条或防震锤的安装范围以外,与释放线夹的最小距离应满足设计要求,与耐张线夹的距离应不小于15 m。

4液压压接方法及技术分析

4.1液压连接的技术要点

工程实践证明，在高压架空电力线路施工过程中,导、地线的连接是个特殊而又复杂过程。液压连接是输变电线路中导地线连接时应用最为普遍的一种，通过采用液压泵、油管、压墩对不同型号的导地线进行压接，包括压耐张管、接续管、引流板、设备线夹等，此种压接方式比较牢靠，但操作人员需经专业培训并考试合格。主要适用于钢绞线和截面大于240m2的钢芯铝绞线。以下通过四个方面来分析液压连接的技术要点：在实际的施工开始之前需要对线夹的质量进行检验，避免其在电力输送过程中由于压力过大而引起的断裂、弯曲等现象。如果有明显的缺陷，需要及时更换，不能继续使用，否则会对后期输变电线路的运行质量造成影响。同时对液压设备进行检查，比如核对液压装置中的油压表是不是处在正常的工作状态下，保证在实际施工过程中的稳定可靠。还有比较重要的一点，在施工之前要保证跳线引流板是双面抛光，因为在只有一面抛光的情况下，无法保证施工的顺利进行和后期的施工质量，需要进行返工作业。检验工作完成且达标之后，需要开始进行导线的切割工作。首先需要确定导线的相别和线别，并将其进行掰直。其次，在割线过程中，不能使用型号过大的钳子和剪刀，因为在对钢芯铝绞线进行切割过程中，割到四分之三的时候，需要通过手工掰断剩下的连接线，选用专门的断线钳和钢锯能够掌握割线的分寸，避免出现一下子全部剪断的情况出现。而为了避免在割线过程中出现导线松散的情况，在切割前要在线的尾端绑上铁丝，以确保其稳固性。

4.2液压压接施工注意事项

首先要保证液压钳表面没有裂痕否则会危险到相关人员的施工安全，并在施工前对液压机进行空载运行，运行结果显示正常之后才能运用到实际的施工工作中。其次要注意液压油的质量是否达标，并在施工前加满液压油，保证施工的顺利进行。最后需要压接钳的操作人员和液压泵的操作人员在施工过程中密切配合，注意压力的变化，一旦出现异常要马上采取措施或停止施工，并做好相关的记录工作。

5结论

导地线压接工作作为输变电线路建设过程中不可或缺的工序以及核心工作,对改善输变电线路的竣工的成效有着巨大的推动作用。由于对输变电线路导地线实施压接建设的过程中,导地线压接的方法以及技术十分多,因此,在如何选择的时候,必须根据输变电线路建设的实际施工的情况以及要求进行选用,从而挑选出最佳的施工技术以及施工方法,进而能够最大程度上确保输变电线路施工的质量以及保障输变电线路施工工人的生命财产安全,增加企业的经济效益以及社会信誉度。

参考文献：

[1]程曙.输变电线路中的导地线压接技术分析[J].科技经济导刊,2015,(15):97-98.

[2]陈德靖.输变电线路中的导地线压接技术[J].四川水泥,2016,(08):118.

[3]黄直伟.输变电线路施工导地线压接相关技术研究[J].建筑知识,,:1.(2016-07-05)

[4]李敏.浅谈输变电线路施工中导、地线压接施工技术[J].湖北电力,2011,35(03):55-56+59.

[5]柴顺堂,朱鹏.输变电线路施工导地线压接相关技术研究[J].通讯世界,2015,(09):160-161.

论文作者:王文超

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年12期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9239fd25a041d584b5becab.html