# 建筑外墙保温工程施工技术要点论文_刘本科

刘本科

德州荣耀房地产开发有限公司 山东济南 250000

摘要：近年来，我国建筑对节能工作展开研究，节能标准不断提高。许多新的节能技术和材料已经被引进和开发。在住宅建筑中，节能建筑外防护结构的热损失相对较大，墙体在外防护结构中占有很大份额。因此，发展建筑墙体节能技术是建筑节能技术的重要环节，发展外墙保温技术和节能材料是实现建筑节能的主要途径。因此，我们需要研究如何合理、科学地施工技术，有效提高建筑外围保温工程的施工质量，有效防止室内外传热，从而达到高效节能的目的。

关键词：建筑外墙；外墙保温；技术要点

一、建筑工程外墙保温施工的重要作用

1、适用范围广。尽管我国的地域范围广阔，地区气候条件和天气状况的差异都比较大，但建筑外墙保温技术在任何地区都能得以应用，其施工效果和功能并不会受到地区环境的影响。在北方地区，建筑外墙保温技术的主要功能时实现室内保温的功能，而在我国的南方地区，建筑外墙保温技术的使用能够有效增强建筑的隔热性能，在夏季具有防暑效果。因此建筑外墙保温施工技术的适用范围极广，无论是哪一季节，也不管是哪一地区，建筑外墙保温技术都能够充分发挥其功能效果。

2、保护主体结构，延长建筑的寿命。所谓外墙保温技术就是使用保温材料在建筑墙体外部进行安装，以提高建筑的保温功能，外部保温材料的添加不仅能增强建筑的保温功能，还能在一定程度上对建筑外部接受进行保护。外部保温材料的添加能够有效防止温度变化直接使建筑墙体产生形态变化，能够有效防止墙体裂缝的产生，对建筑外墙结构起到一定的保护作用，提高建筑外墙的稳定性。另外保温层的存在能够有效防止恶劣的环境及天气状况对建筑内部结构造成破坏，也可以避免酸雨、紫外线、强风等对建筑外墙产生侵蚀，很好的实现了对建筑的保护功能，使得建筑的使用寿命得以延长。

二、外墙保温技术常见形式

1、外墙外保温技术。建筑工程外墙保温施工处理还可以着眼于外墙外侧进行操作，在外墙结构的外侧布置较为适宜的保温层结构，如此也就能够形成理想的保温效果，还可以有效规避内保温结构布置中存在的一些明显劣势和不足，成为当前最为常见的一种外墙保温施工技术手段。在外墙外保温施工技术的应用中，其主要就是在外墙外侧粘贴一些保温性能较为理想的施工材料，在热桥控制方面能够形成较为理想的积极作用。虽然外墙外保温层的长期应用容易受到外界风吹日晒的影响和威胁，但是其同样也能够对于外墙结构形成有效保护，进而提升建筑工程项目的耐久性。

2、外墙内保温技术。外墙内保温技术的应用可以较好提升保温层结构的应用耐久性，不容易受到较为严重的外界侵害影响，相关施工操作也相对便捷高效，不存在较高施工难度。但是因为在外墙内侧进行保温层构建必然会侵占一部分内部空间，进而也就可能对于建筑物的有效应用形成不良影响，还可能对于内部施工带来干扰，在后续长期应用过程中还容易出现结露问题，需要结合具体施工操作予以详细把关控制。从建筑外墙内保温技术的应用效果上来看，其传热系统往往比较高，进而也就难以形成较为理想的节能效果，尤其是在热桥处理中，存在着一些严重缺陷。外墙内保温技术在后续节能改造时也会面临较大的困难，不利于改造处理。

3、外墙体内夹心保温技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆外墙体内夹心保温技术在现阶段建筑工程中有着较多的应用，其指的是将保温材料放入到混凝土预制板的模板之中，并将混凝住浇筑到保温层的两侧，从而形成复合墙体，以此来实现建筑的保温效果。对于外墙体内夹心保温技术来说，其保温效果十分显著，同时也便于施工操作，有助于缩短施工周期，同时可以显著降低施工成本。缺点则是影响建筑的抗震性，并且也会对墙体结构的稳定性有所影响。

三、建筑外墙保温工程施工技术要点分析

1、施工准备。①施工材料进入到施工现场以后，要在监理工程师的监督下进入现场进行验收，并且严格按照相关规定进行取样复检，做好各类原材料分类储存，避免雨水侵蚀、暴晒及火灾的发生，并且不宜在露天存放；②各类作业机械工具必须齐备，并且经过检验要合格、安全及可靠，各种测量工具经过校正和核对要准确无误；③在工程开始施工之前，要进行二次装修设计，并且与建设和监理单位共同协商，确定外墙施工方案，比如外墙分隔方案和颜色等，要业主和相关单位签字认可；④技术人员必须向施工人员进行细致的技术交底，明确施工作业面、分隔方案、施工工艺以及技术难点等；⑤要制定出切实可行的安全文明施工措施。

2、外墙与墙内保温技术的科学规划。在实施建设项目外保温工程时，员工必须根据工程的实际情况制定施工方案，以科学合理的方式进行施工，为有效提高整个工程质量，并高度重视保温技术的应用。确保施工效果符合预期要求。因此，施工期间应规划施工流程图，严格执行和操作。首先，在原料混合过程中应保证油漆和油灰的弹性，确保其符合外墙保温技术标准。其次，有必要制定标准的配套标准，以防止在填充墙上涂抹抹灰层，以确保没有墙体开裂的现象，合理控制抹灰层。最合理的状态是可以略微观察网格，最后，砂浆完成涂抹后，必须确保其符合相应的标准才能进行后续工作。墙内保温技术是指在土木工程中将保温材料加入建筑物的墙壁中。通常使用的绝缘材料包括玻璃棉，聚苯乙烯颗粒等。在墙体保温技术的应用中，需要在内墙和外墙之间增加连接部分，以确保建筑物外墙的一定稳定性。墙体保温技术的使用不仅直接提高了施工和施工成本的难度，而且还导致建筑物中更加严重的热桥。因此，这种技术的使用相对较少，并且它通常主要用于某些特殊墙壁的建造。

3、基层处理。在建筑工程外墙保温施工处理中，为了更好发挥保温层的作用价值，注重做好基层的处理工作极为必要，应该为保温层的粘贴营造较为理想的基础条件，避免基层中存在的各个干扰因素带来不良影响。基层处理工作需要切实把握好原有结构表面污物的有效清除，对于杂质以及油漆等进行有效清洗，针对缝隙也需要及时填充密封，确保其能够保持理想的平整性效果，解决凹凸不平问题。针对基层结构中存在的一些穿墙管道或者是门窗结构，也需要有效把关控制，避免干扰后续保温层构建。

4、抗裂砂浆施工要点。一般来说，抗裂砂浆主要是由抗裂剂、水泥和砂料按照一定比例调制成的砂浆，用以保证保温层达到避免开裂的作用。此外，为了提升保温效果，抗裂砂浆配比要符合一定的比例，一般按照1∶1∶3的比例，进行充分搅拌后以达到最佳的抗裂效果。抗裂砂浆调制好以后，要尽快的涂抹于处理好的保温基层上，避免长时间停放。砂浆的涂抹厚度一般在5mm左右，并要及时嵌入网格布。网格布的大小一般在40mm左右，先从一侧进行嵌入，固定好一侧后在进行另一侧的压实。网格布的阴阳角要认真对待，保证压实并认真涂抹材料。

结束语

在建筑施工中，外墙保温技术具有很多方面的优势，能促进城市生态环境的可持续发展，因此作为施工人员必须不断提升自身的技术能力和综合素质，积极主动的学习国外先进的施工工艺，并且在实践中对经验不断积累，从而完善外墙保温施工技术，促使建筑行业节能工作的有序发展。

参考文献

[1]孙世民.探析新疆建筑外墙保温一体板施工技术[J].工程技术：引文版，2016（10）：140-141.

[2]刘培伟，刘灿祥.浅谈建筑外墙保温施工质量控制[J].城市地理，2018（16）：90-91.

论文作者:刘本科

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e927bc620ba420572fb360d7.html