# 水环境监测中存在的问题及对策赵浩论文_赵浩

摘要：水资源问题不仅对我国社会和工业经济起着至关重要的作用，对现有水资源的循环再利用也有着深远的影响，所以我国现在对水资源保护和环境治理十分关注。若要实时掌控水资源环境情况及时治理水资源存在的问题，那么水资源监测就十分必要，现代水资源监测技术可以从水中的污染物、水资源的污染程度以及污染源等多方面分析水资源的污染等级。本篇文章从针对水资源监测中发现的问题，提出合理的处理措施，望这些建议可以起到参考作用。

关键词：水资源监测；问题；措施

1、水环境监测质量控制的内容

1.1样品采集工作

水环境监测的重中之重是区域水环境样品采集工作，该工作不仅是后续监测数据分析的基础，而且对监测结果将产生直接影响，因此，选择采样地点尤为重要。在水环境监测样品采集中，选择采样地点应遵循以下原则：（1）严格按照国家或者地方颁布的法律法规与行业规范进行样品采集工作，制定样品采集计划；（2）采样地点的选择要具有代表性和针对性，采集样品要能够反映该区域的水环境质量；（3）体现采样地点水样的稳定性和可再现性，充分掌握采集样品区域信息，在一定程度上对该区域的水体质量状况进行把握，使监测结果更准确可靠。样品采集地点确定后，实际采样工作中需要注意以下几点：（1）按照采样规范进行规范采样，穿采样服戴手套，不将外源污染带入样品中，影响监测结果；（2）记录采样信息，对样品进行编号备注；（3）做好样品的记录管理工作，尤其是涉及样品变更时，必须详细记录。

1.2样品运输与保存工作

在水环境数据监测中，样品的运输和保存工作也需要进行严格的质量控制，确保检测结果的准确性。应以下几方面进行关注：（1）将采集的样品装入采样瓶后，要反复检查瓶口有无松动痕迹；（2）根据样品检测的理化性质存放样品，避免样品变质或相互反应，且样品按编号顺序摆放整齐；（3）样品装箱运输时，要避免运输过程中因颠簸导致的器皿损坏，做好防护措施。样品采集工作人员将采集的样品进行妥善保存，例如，冷藏、避光、加酸、加碱等方式，运送至分析检测实验室，与实验室样品接收人员进行样品交接，需要注意样品数量是否正确，样品编号、采样时间地点等基本信息是否完整，核对信息无问题后完成与实验室的交接。

1.3实验室分析检测工作

实验室是水环境样品进行数据检测和质量分析的主要场所，实验室检测人员应按照技术规范对样品进行处理，之后借助专业的仪器等对样品进行检测分析，得到具体的样品数字指标结果，如样品酸碱度、含氧量、重金属种类及含量等，详细记录。在实验室分析检测过程中，从实验室环境到实验用水，从检测仪器到检测分析方法都应该严格按照国标执行，同时，实验室检测人员必须按照标准和规范对仪器进行规范操作，这些质量控制条件必须逐条把关，保证实验室检测数据的真实可靠。

2、我国水环境监测存在的问题

（1）监测管理体系缺乏其统一性。目前，我国的水环境监测体系中各个部门之间是相互独立的，同一水域被多部门管理也是十分常见的现象。这样一来，就会出现诸多重复的工作内容，加之相关部门仅从自身利益出发，未能权衡整个流域的利益，部门衔接也不够通畅，最终影响到水环境监测的准确性以及监测质量。（2）监测分析手段满足不了标准需求。水环境监测种类繁多，例如毒理、无机物、有机物、微生物、重金属等等，若监测工业废水，可能还会包含很多的监测项目。近年来，我国水环境监测工作发展迅速，初步建立了完善的网络监测系统，然受到技术的限制，监测技术手段相对较为单一，信息化技术应用水平不高，监测效率相对较低，监测设备不先进等。特别是针对突发性水环境监测问题，处理效率还有待进一步提升。（3）不重视监测水中的有机污染物。通过分析近年来水环境监测结果，目前有机物污染已然成了水环境中的重要污染源。虽然相关部门开始意识到该现象的存在，但是截至目前，尚未制定一套相关的监测标准，这就使得水环境监测中无法对有机物污染进行一个严格科学的定量分析，自然无法提升水环境监测结果的准确性。综上所述，我国的水环境监测工作中问题依然较多，严重制约了水环境监测质量的提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、改善我国水环境监测问题的对策

3.1完善水环境监测管理体系

若要解决我国水资源监测管理过程中程序冗杂，权责不明等问题，就必须要重新规范监测管理体系中的各部门职责，只有这样才能保证水资源监测中得出的各项数据的真实性，水质监测是水资源保护工作中的第一个环节，它的重要地位是不言而喻的，只有第一个环节真实可靠才能保证后续的分析及最终的解决方案都是正确的。另外各部门工作要相互配合，获得的数据也要相互验证，这样可以保证水资源监测数据的真实性，为水资源保护和水利工程建设打下良好的基础。

3.2重视优先监测水中有机污染物

在水环境监测过程中，要将水环境污染评价体系分成多个评价指标，合理地去除没有达到水环境污染下线的指标和一些在以往监测过程中没有监测出来的项目，因为当前我国水资源污染的监测指标并不全面，有机污染物种类繁多，目前并未一一证实出对水资源污染的影响情况，所以要加大对超出标准的指标的分析力度，保证检测结果不受其他因素的影响。其次，我国也要注意水资源污染中的重金属污染问题，要结合各地河流的实际情况随时进行重金属含量监测，若重金属含量在国家规定的标准内可以每年监测1-2次，若重金属含量超标，在下一年就需经常性的进行监测，掌握水资源污染中的重金属的实时含量，及早发现问题，以便能尽早的解决重金属污染问题。

3.3深化水环境监测质量和管理体系

（1）质量监测，它是整个水环境监测中的重中之重，因为监测数据的真实与否是保证最后结果准确的基础，若能保证监测数据的准确性、科学性和可调性，也就保证了最后的水环境污染治理方案的在很大程度上是没问题的，由此可以看出水环境质量监测在整个水环境保护过程中的重要地位。（2）深化管理体系，简单来说，就是上文所提到的要有一个详尽的管理制度，对监测人员要做到权责分明，岗位职责清晰，转变现有监测人员的认知，令其认识到水环境监测这一工作的重要意义，让每位工作人员都能认真的履行自己的工作职责，整个监测过程中涉及到的部门甚至是个人都要互相配合，加强彼此之间的沟通、协作，以便更好、更快的完成水环境监测工作。从质量到工作流程的多方面共同保证监测数据的真实，缩减了多余的工作步骤，避免了人力、物力、财力资源的浪费，为将来的水利工程建设提供支持，为以后的水资源保护工作打好基础。

3.4加强仪器研发与水质监测

对水资源监测来说，只重视以上几个方面来说是远远不够的，还应该把水资源监测过程中使用的设备放在首位，加强对仪器的研发，只有这样不断地更新设备，才能更好的监测水资源的水质，从而为我国水资源污染的处理打下良好的基础，我国是发展中国家，早期年间有建设了很多的工业工场，导致排放了很多的污染物，污染情况和程度也与其他国家不同，所以，在设备研发的过程当中要参考我国的实际情况，研发具有使用价值的仪器设备，不能根据凭空想象或完全参考其他国家设计来开发仪器，只有这样才能设计出更适合监测我国河流污染物的仪器，才能为我国水资源保护工作的开展提供有价值的数据，从而减少有害污染物的排放，降低水环境污染，最终达到保护我国水资源的目的，实现水资源循环利用和可持续发展的目标。

结束语

简而言之，水资源监测是水资源保护过程中的重中之重，加强对水资源监测的力度，及时发现水资源中存在的问题，针对这些问题，提出具有可行性的对策，为我国的水资源保护和循环利用工作开创良好的开端。

参考文献

[1]赵长亮.辽河干流水环境质量评价[J].黑龙江水利科技,2019,47(12):21-23.

[2]黄志刚.水环境监测中离子色谱技术应用问题及对策[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2019(12):124-125.

[3]雷国明.流域水环境监测全过程质量控制研究[J].资源节约与环保,2019(12):49-50.

论文作者:赵浩

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9284ecaf834388a0e6a7f9f.html