# 探讨变电站一次设备的状态检修重点分析论文_戴东,常海宸,仲文博

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电局 乌海市 016000）

摘要：在变电站正常工作中，做好一次设备状态检修工作有着非常重要的意义。本文针对变电站一次设备的状态检修的相关内容展开分析，包括状态检修内容、状态检修的意义等，通过研究变压器运行状态、系统运行稳定性、断路器运行情况、避雷器运行状态等检修要点，其目的在于提高人们对状态检修过程的认知，提升系统检修结果的科学性。

关键词：变压器；变电站；状态检修

在各企业体制不断深化改革的过程中，电力企业也开始高度重视电力设备监测与检修工作，受先进技术影响，电力企业在电力监测与检修的方法上取得了些许进步，但就目前发展形势来看，电力企业仍需加强电力一次设备的状态检修技术水平，这样才能促进我国电力事业的持久发展。

1变电站一次设备的状态检修的相关内容

1.1状态检修内容

在变电站一次设备状态检修工作中，其主要的工作内容可以分为以下几方面内容：（1）结合检修仪器设备，对于一次设备目前运行状态情况进行查看，如果在检修过程中发现了设备存在的故障问题，此时需要对设备问题展开细致分析，明确设备故障问题的具体原因，同时制定相应的应对措施，对发生的故障问题进行针对性，提高了系统问题的检修速度。（2）借助信息技组建系统运行管理的数据库，对于数据库中的信息进行定期整理，并且在应用过程中，可以对于一次设备目前的基本情况进行了解，对于老化比较严重，或者已经达到预期寿命的设备，需要及时对其进行调换，同时还需要更新数据库中的对应信息，从而确保设备装置运行的可靠性，延长结构的自身的使用寿命。

1.2状态检修的意义

第一，相比于传统的定期维修技术，状态检修会对机械设备目前的运行状态进行实时监督，这也加快了运行问题的发现速度，对设备问题展开细致分析，明确设备故障问题的具体原因，同时制定相应的应对措施，对发生的故障问题进行针对性，提高了系统问题的检修效率。第二，状态检修技术中应用了许多的科学性技术，如AI技术、数据库技术、大数据技术等，这些技术的应用，能够提高故障问题的可视化，利用采集到的二维数据，将其转换为三维数据模型，这也便于检修人员对故障问题的分析，为后续制定相关预防性措施，提供了科学性的数据支持。

2变电站一次设备的状态检修重点

2.1变压器运行状态

结合以往的检修经验，在一次设备运行过程中，经常出现的故障类型是声音故障，而导致设备出现异常声音的原因在于，变压器在运行中内部结构发生了故障。导致变压器出现此类故障的主要原因在于，变压器对外输出的电压数值已经超出了常规标准，此时便会导致变压器结构出现负担加重的情况，从而导致了异常声响的问题出现。与此同时，如果系统中存在大功率的应用设备，那么在磨合阶段也会出现异常声音的问题，这也是需要进行区分的重点。目前对于变压器运行情况进行状态检修的方法主要是借助绝缘状态检修技术，对于变压器目前的运行状态、元器件老化程度、元件是否受潮出现问题等内容进行监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为变压器内部电荷在运动过程中，会对外释放红外线，红外线光波会反馈到系统当中，如果发生设备故障问题，其产生的红外线也会表现出相应的异常情况，这也是进行故障位置确定的重要依据[1]。

2.2系统运行稳定性

现阶段，电能已经成为推动社会经济发展的重要能源之一，其供电性能的稳定性，也将直接影响到系统运行过程的可靠性。如果系统中某一环节出现了应用问题，那么也会在极大程度上降低所提供的服务质量，影响到社会经济的稳定发展。对此，在一次设备状态检测中，系统运行稳定性也属于非常重要的检修内容。除了声音异常的问题外，在一次设备运行过程中，温度异常也属于非常重要的异常应用问题。对此类情况进行状态检修时，可以借助红外测温技术，对于系统目前的外放温度进行监测。例如，系统在220V状态下，其温度基本保持在某一个范围，如果超过了该电压范围，因为载荷电流过大，很容易出现线路温度快速升高的情况，此时借助红外测温技术对此内容进行采集分析，可以快速判断出系统运行过程中出现了问题，加快了故障检修效率[2]。

2.3断路器运行情况

在一次设备组成结构中，断路器属于非常重要的应用结构，受到工作环境、运行载荷、人员操作能力等因素影响，有时断路器也会出现故障问题，影响到系统运行的可靠性。断路器发生故障时，其外在表现形式为温度异常和异常声响，对此在对其进行状态检修时，需要注意以下问题：（1）对于断路器结构接口位置的基本情况进行监测，查看结构内是否存在松动的情况，一旦发现了此类问题，那么断路器应暂时停止工作，在处理完此类问题后，再恢复到最初的工作状态。（2）对于断路器的运行电压进行状态检修，无论是系统出现电压过高还是电压过低的情况，如果长时间都处于该异常状态，那么也需要及时停止运行，对线路情况进行检测，从而避免断路器运行温度过高，导致爆炸事故的出现[3]。

2.4避雷器运行状态

除了上述状态检修重点内容以外，对于避雷器运行状态的监测也属于非常重要的工作内容。避雷器的主要作用是用来分流系统承受的电压量，降低闪电对于系统的危害性。在对其进行状态检修时，需要注意以下几部分内容：第一，如果避雷器内部的干燥程度低于应用标准，那么在遇到闪电天气时，因为经过的电流过大，水分具备较强的亲和力，因此很容易导致电压分布不均匀，引起结构局部放电的情况。第二，避雷器的工作环境位于户外，在长时间的使用过程中，会出现绝缘皮老化的情况，进而导致绝缘击穿事故的出现。

结束语

综上所述，加大我国电力一次设备状态检修的工作力度的确很有必要，这样可以有利于电力企业的工作人员及时发现存在的问题并加以改进，避免安全事故的发生。同时，电力企业应积极引进先进技术，进一步提升我国在线监测与状态维修技术水平，确保电力设备的正常运行，推动电力企业的发展。

参考文献

[1]庄国强.变电站一次设备运行中状态检修问题[J].科技风,2019(07):181.

[2]孙晓云,刘玉秀,刘志涛,魏杰.变电站一次设备的状态检修分析[J].通信电源技术,2018,35(07):245-246.

[3]伍兆恒. 电力二次设备状态评估及检修策略的优化[D].华南理工大学,2018.

论文作者:戴东,常海宸,仲文博

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9291c0a4be45aaf1f54628b.html