# 石材幕墙工程施工质量控制论文_魏树辉

山东天元装饰工程有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：在建筑施工过程中应用石材幕墙技术能够得到很好的装饰作用，但是由于石材幕墙本身的结构非常复杂，所以在进行石材幕墙施工过程中，需要对施工中的每一个环节进行严格的监督管理，按照预定的施工流程，通过先进的技术保证石材幕墙施工的顺利进行，提高石材幕墙的施工质量，促进目前行业的进一步发展。

关键词：石材幕墙工程；施工质量；控制措施

1石材幕墙工艺原理

现如今在建筑施工过程中，石材幕墙施工技术的应用越来越广泛。在具体的施工环节使用的石材幕墙施工技术，是对传统的施工技术进行了不断的改进和完善。在石材幕墙建设过程中，幕墙结构更加的科学，而且各个建筑石块之间相互独立，可以对其进行随意的安装和拆卸利用，整体的科学布局使石材的受力模型出现了一定的改变，提高了整个建筑物内石材幕墙的安全性和可靠性，无论是大规格的幕墙方案，还是小规格的幕墙设计方案，使用这样的施工技术都能够真正发挥其作用，在寒冷的冬季使用石材幕墙技术也能够顺利进行施工作业。因此在我国大部分的石材幕墙工程建设过程中，该技术都能够得到有效的应用。

2石材幕墙的施工要点

2.1测量放线

进行建筑工程石材幕墙施工过程中，首先需要对建筑物的整体结构的基准线和水准点进行精准的定位和测量，将所有面的分割尺寸进行明确设置一条横线的基准线，然后使用经纬仪确定好竖向的分割尺寸，然后结合板材的实际尺寸与其进行有效的分割，要想保证测量放线的精准度，就必须严格按照石材幕墙施工图纸的要求，确定好转角、轴线以及变高截面并进行认真的复核。

2.2防雷连接技术分析

在石材幕墙施工过程中，安装防雷系统应根据设计图纸的相关要求，确保在幕墙中能够正确有效的安装防雷网。在此过程中，防雷网的导线是其中的关键环节，能够保证防雷网真正发挥其自身的价值，所以在进行防雷网连接的时候，必须要考虑好导线，一般来说会在保护膜内部来安装导线，在连接的过程中通过电焊的方式将导线进行连接，这样才能够保证幕墙内部的防雷网和防雷系统进行有效的连接，操作完成以后还要对焊接的位置进行仔细的清理，将所有的残渣进行彻底的清理，涂抹适当的防锈油。

2.3安装石材面板的技术

安装石材面板的过程中，首先需要确定好面板的固定孔，这一环节应在工厂内进行，为了保证石材面板安装的顺利进行，需要仔细检查好面板的实际状况，并确定好排版的正确顺序，最后在石材面板安装的过程中，通过背栓和槽式挂件进行有效的固定。在安装槽式挂件的时候，需要根据石材幕墙施工的具体情况使用环氧树脂类干胶，将槽式挂件和石材进行有效的连接，安装石材面板的时候需要对室内外的不同要求进行充分的考虑，确保石材面板安装的有效性。为了保证这一环节的顺利进行，需要确保石材面板间具有不同的缝隙，而且对于具有特殊要求的防水阶段还应该进行充分的考虑，施工人员需要根据具体的情况设置好面板之间的缝隙，使用环氧树脂类干挂胶。

3我国建筑材料石材幕墙使用中存在的问题

3.1有些地区石材幕墙质量不过关

有些制造石材幕墙等建筑材料的工厂上层为了追求利益和利润，运用的原材料很多都是不合格的材料。运用的原料质量就不能通过质量检测，所制造出来的产品也漏洞百出，不能安全的投入使用。有的工厂会添加很多超标的填充料到原料里，导致原料的成分不够纯粹，无法制造出最坚固且符合标准的石材幕墙材料。而且不同的工厂会有一套不同的制作标准，工人在依据标准做工的时候，所投入的精力和认真度也是不同的，会导致制作出来的石材材料质量参差不齐。在许多建筑用材相互接入、构建为一体的过程中，会因为石材材料的细节标准不同，导致材料无法正确衔接，影响了建筑工程的效率和工作的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2施工质量难以保证，安全指数堪忧

负责不同建筑区域的石材幕墙材料修建的大多都是不同工队的施工人员。很多的工作无法由同一工作队完成施工全程，所以在建筑施工工作的过程中，其他的队伍也会加入进行帮忙检修和检查工作。对于每个施工队，所采取的施工制度不同，工程队的标准不同，施工人员的责任感和工作严谨度都不相同。所以在多个施工队同时进行石材幕墙的构建过程中，常常会出现大团队不够统一，不够团结的现象，影响施工质量。因为石材幕墙材料是使用范围较广阔的材料，因此对于它的检修方法有局限性，很多在地上部分能使用的设备和仪器，没有办法在高空部分顺利的工作。对于这类材料，只能采取新型的方式来进行检测，可能会耗费更多的人力和物力，导致施工质量难以保证。

3.3石材幕墙方面缺乏材料改进的实验研究

相关部门对石材幕墙材料的研究还远远不足。它的设计理论和计算依据还不够充分。相关部门在大力推崇石材幕墙材料应用的同时，并没有根据出现的问题积极快速地寻找合适的解决方案，并且目前并没有颁布石材幕墙材料设计方案的更改等消息。这说明，石材幕墙材料没有进行进一步的加工、改革和创新。石材幕墙材料在投入应用的时候，可能会出现许多的问题，例如无法承载如此大的压力，或者在体积安放和安装过程上出现了困难，或者发现可以有更好的材料去完成材料的设计。因此，对石材幕墙材料的具体相关内容的研究较少，可参考的内容也较少，没有办法对已经出现问题的材料进行地毯式的搜索和整修。

4建筑材料石材幕墙的质量改进措施

4.1定时进行质量监察，避免发生事故

在石材幕墙施工过程中，对建筑材料进行检测本身是一件比较困难的事情，在检修的过程中不能影响，也不能被打断，否则将会导致检修工作无法顺利进行。施工企业在对石材幕墙的安全性进行检测时，需要仔细记录好所有的相关数据，相机部门可以建立一套完善的材料检查网站，将各个施工团队的注册信息登录到网站上，让他们定期发表自己负责区域内石材质量的检查情况以及出现的问题，使用这样的方式，在石材幕墙施工过程中出现问题时，可以根据一定的数据规律统计出更加符合实际要求的施工技术，在短时间内建立有效的解决措施，保证石材幕墙施工的安全性。

4.2研究新型材料，提升材料工作效率

随着石材幕墙施工技术应用的越来越普遍，现如今对于幕墙施工材料的研究也得到了一定程度的提升，能够解决施工过程中出现的问题，然而在具体的应用上还需要相关部门加大研究力度。举例来说对于组成石材幕墙的材料成分进行研究，可以找到一种既能够代替原始成分，又能够充分发挥其使用效率的材料。在研究过程中，如果能够研究出更符合节能环保理念的材料，在石材幕墙建设和应用过程中就能够符合我国可持续发展的战略要求。在这样的情况下，在市场上自然会加大石材幕墙的宣传力度，如果将这一类的石材放入到市场上，将会引起广泛关注。相关部门可以对石材幕墙材料的研究环节加大重视力度，给予一定的技术和经济方面的支持，吸引相关的投资，扩大石材幕墙的关注度。

结束语

国民经济的快速增长在一定程度上促进了建筑行业的飞速发展，在建筑结构中石材幕墙得到了非常广泛的应用，现如今人们的生活质量得到了质的飞跃，对于建筑工程也提出了更高的要求，但是在部分石材幕墙施工过程中，由于施工质量不过关，导致建筑物存在很严重的安全隐患，所以施工企业必须对石材幕墙技术进行深入的研究和分析，提高施工质量。

参考文献：

[1]成镔.关于石材幕墙的施工工艺与施工管理研究[J].城市建设理论研究（电子版），2018（20）：34-35.

[2]姜锐.建筑幕墙常见质量问题及其应对措施研究[D].东南大学，2018.

[3]曹坤倩.建筑工程中石材幕墙施工工艺技术探讨[J].居舍，2018（13）：37.

[4]王淑兰.石材幕墙安装施工过程中的质量难点及控制方法[J].住宅与房地产，2018（06）：127.

论文作者:魏树辉

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e93e1646e41a7307a3a5b8a4.html