# 卫星遥感影像制图适用性分析论文_侯有为1何强2王永定3

摘要：随着遥感技术的不断发展，遥感影像制图已经成为地图制图技术发展的重要方向之一。本文先对卫星遥感影像的优势做简单的介绍，进而讨论了影响卫星遥感影像制图效果的因素，最后阐述了卫星遥感影像制图流程。期望为相关的从业人员提供建设性的意见。

关键词：卫星遥感影像；遥感制图；遥感数据

相比传统的地理地图影像来说，卫星遥感影像很大程度上增加了地表的信息量，可以更加准确、细致的反映地物的细节和性质。遥感影像制图是遥感技术应用的重要内容，地图借助影像，辅助相应的地图符号表现制图对象，让整个影像地图更加的直观、现势性强，有效提升了地图的可读性和可观性。

一、卫星遥感影像的优势

卫星遥感影像在很多的相关行业中都有广泛的应用，作为一种快捷便利的技术手段，卫星遥感影像技术主要具有以下几方面的优势：（1）卫星遥感影像具有更强的真实性。作为记录和传递空间信息的载体，地图的真实性至关重要，如何将地表分布的地理信息通过制图手段形成更加系统准确的影像数据一直是地质方面研究的热点和重点问题。传统的制图主要是采用点线面表达地理信息，而卫星遥感影像的图面由影像构成，图面内有多种信息数据，可以对地表物质的形态特征准确的表达，所以卫星遥感影像可以客观的反映自然资源和社会经济发展情况，增强了地图的客观性和真实性；（2）卫星遥感影像可以保证影像数据的准确性和完整性。相比传统地图，卫星遥感影像具有准确性和完整性，卫星影像分辨率可以达到0.6-1.0米，快捷简便的技术条件让制图人员可以更加详细了解制图区域的各项情况，这很大程度上保证了卫星遥感影像数据的完整性和准确性；（3）卫星遥感影像增强了地图的观赏性。传统地图制图过程中只能用线条要素去表示地图中的要素，属于一种抽象描述，给人的浏览感觉时一个虚拟的客体，可操作性和观赏性较差。而卫星遥感影像地图可以充分利用卫星的图像信息，通过信息分析、综合、概括等方法可以对地物信息进行提取，然后叠加到影像地图，两种表达方式的融合可以让卫星影像地图的实用性大大增强，具有更强的艺术性和观赏性。

二、影响卫星遥感影像制图效果的因素

1、地图打印分辨率的控制和选择

打印分辨率对卫星遥感影像制图效果的影像较大，通常所讲的打印像素分辨率是定义为单位长度内所包含的像素个数，通常是1inch,1inch=2.54cm。打印像素可以直接影响卫星遥感影像的清晰度和数据量，一般来说当像素分标率越高，最终形成的数据量就会越大，清晰度也更高。经过众多的研究发现，正常视力的人眼在正常明视距离处的分辨率为0.1-0.30mm[1]。而对于计算机卫星遥感制图来说，如果超出了人眼视觉分辨率的识别范围，就会对影像质量造成影响，同时增加了影像的数据量，对卫星遥感影像制图的打印效率形成了制约。因此在卫星遥感影像制图过程中，要根据地图使用需求合理科学选择影像打印分辨率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、空间分辨率和比例尺的选择

卫星遥感空间分辨率直接决定了影像地物细节的清晰度，而卫星遥感影像空间分辨率的选择又是依据于制图比例尺的大小，通常当卫星遥感影像制图选用的比例尺越大时，对卫星遥感影像的空间分辨率要求也会随之增高。但是需要注意的一点是，并非所有的高分辨率卫星遥感影像适用于大小比例尺的图件，每一个空间分辨率均有与之适应的比例尺大小范围，为了确保卫星遥感影像制图细节清晰，要求制图单位面积的原始像素要高于出图单位面积的像素数，具体可以用如下的公式表示：L/Dpi≥Soutput/（Soriginal/Res）、Scale≤Dpi×Res/0.0254。式子中的长度单位均为m，L指1英寸对应的单位米长度（0.0254），Dpi指卫星遥感制图像素分辨率，Soutput指卫星遥感影像制图出图尺寸，Soriginal指原始像素图幅大小，Res指卫星遥感影像空间分辨率，Scale指遥感影像制图比例尺。

三、卫星遥感影像制图流程

1、数字正射影像的制作

在数字正射影像制作过程中，主要借助几何精校正、影像融合、裁切与匀色镶嵌等处理工艺生成色彩均匀、无缝隙的标准卫星遥感影像图。首先制图人员根据影像图的具体要求，选择影像制作时相、范围云量覆盖较少的数据，其次对影像制作区域的平差和正射进行校正，保证影像的空间定位精度符合制图要求，最后将高空间分辨率的全色影像与低空间分辨率的多光谱影像融合到一起，起到提升制图视觉效果的目的。所有工作完成后，为了帮助影像使用人员可以更好的识别地物，明确地图中各因素的属性，需要进行色波段合成。

2、影像制图和整饰

在影像制图和整饰过程中，首先需要根据影像图制图区域和特点选择合理的图幅规格及制图版式，并且设置清晰的主题要素符号、分级等内容，对地理坐标系、投影带、高程基准以及深度基准等进行定义，形成影像数据框。地图制图要素添加完毕后，需要对影像地图进行整饰，其中包括影像图名、图例、比例尺、指北针、图廓以及图记文字等。最后在影像图下方配置影像的相关说明，比如制图单位、数据来源、制作时间以及制作人员等信息[2]。

3、成图的输出和印刷

编图工作完成后，相关的制图人员要对影像图进一步检查和审核，确保影像图版面清晰规范，无模糊断裂情况的出现，各项质量检查复核要求后就可以出图了。根据制图图幅的大小印刷图件，对于不标准的图幅可以先行打印出来，然后由制图人员人工裁剪即可。在卫星遥感影像图出图中，一般对于A0图幅可以选用高光相纸进行打印，A4-A3的图幅可以采用铜版纸进行打印，影像图打印结束后，为了更好的保护和使用，可以敷一层膜，起到防水作用。

结束语

地质测量技术的发展，对卫星遥感影像的准确性和可操作性提出了更高的要求，在卫星遥感影像制图工作中，首先要在根据影像要求确定制图比例尺，然后选择适宜的空间分辨率的卫星遥感影像，最后根据实际出图。在制作过程中相关的制图人员要严格控制每一步的操作，确保卫星遥感影像符合要求，具有观赏性和可操作性。

参考文献

[1]颜祥照,姚艳敏,张霄羽.土壤有机质遥感制图研究进展与展望[J].中国农业信息,2019(3):13-26.

[2]梁丽娟,黄万里,张容焱l.Sentinel-2卫星影像融合方法与质量评价分析[J].遥感技术与应用,2019(3):612-621.

论文作者:侯有为1何强2王永定3

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第22期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e95886f88d3b21e85d435655.html