# 钢结构厂房施工防渗漏施工技术研究尹继彪论文_尹继彪

摘要：钢结构厂房具有质量轻、跨度大与强度高的优势，且施工工期也相对较短，施工成本也较低，同时，使用钢结构的建筑还具有防火与防腐蚀优势。但实际应用中，因受到多方面因素的影响，大部分的钢结构厂房在建设结束并投入使用之后，存在雨水渗漏的情况，严重的甚至还会被大风吹脱屋面，进而影响到钢结构厂房正常的、安全的使用。文章主要围绕钢结构厂房施工防渗漏施工技术进行分析，以供参考。

关键词：钢结构厂房；防渗漏施工；技术分析

一、钢结构厂房施工常见渗漏原因分析

一般来说，钢结构厂房施工中常见渗漏原因主要可归纳为以下几个方面。

第一是钢结构厂房的节点设计存在问题。设计人员在对钢结构厂房进行节点设计的时候，如果不能保证设计的合理性，很容易在后续施工过程中引发渗漏。如果厂房节点设计与工程设计相关标准不符，钢结构的各部分结构连接的紧密程度会不足，长此以往，雨水大量囤积，就会导致该部分结构逐渐松散，进而引发渗漏。

其次是钢结构施工中对于关键节点的控制存在问题。设计人员完成钢结构厂房节点设计之后， 后续关键节点的施工质量控制也是不容忽视的。钢结构厂房的施工技术应用难度较低，但是在施工过程中如果不能保证各环节施工质量，很容易出现漏洞或缝隙，加大渗漏事故发生的几率。

第三是钢结构厂房所应用的施工材料存在问题。对于钢结构厂房来说，在施工过程中容易存在问题的施工材料是采光板材料。这种材料一旦存在质量问题，会严重影响钢结构厂房的整体防水防渗性能。工作人员在采购采光板材料的时候，必须要重视质量控制，谨慎选择材料供应商，材料进场之前还要进行质检抽查，并核对其查尺寸、型号及性质等重要参数，避免其由于质量问题引发渗漏。

二、钢结构厂房施工防渗漏施工技术分析

1、测量放线施工技术

钢结构厂房的围护结构的墙面板及屋面板使用的材料为预制压型钢板，为保证后续板材安装质量，避免结构出现渗漏，必须要进行测量放线施工，设计人员需仔细分析工程设计文件，明确其中关键参数，设置测量放线起始位置，然后进行后续操作。在进行屋面的放线测量时，施工人员要沿着跨度方向进行标记，建筑结构的纵向连线要与各放线点位之间的连接线相互垂直。

在进行测量放线施工过程中，每隔一段就要进行重新校准，以防后续施工中存在误差，确保施工精度。施工人员在进行墙板安装施工的时候，要使用与屋面安装施工相同的安装方式，严格控制板材的垂直度，不得出现倾斜，避免结构之间出现缝隙，造成渗漏。屋面和墙面板安装施工结束之后，施工人员要重新进行放线测量施工，才能继续完成泛水件的安装，以保证转角线和屋脊线的精确设置，在此期间要注意平衡性和角度控制。

2、材料验收检测技术

施工人员正式施工之前，必须要提前对施工材料进行质量验收检测，因此判断施工材料的性质和质量是否满足工程设计标准，此外，施工人员还要核查待安装板材的长度尺寸，将检测结果与工程设计中的相应参数进行比对，如果存在误差，要将其尺寸进行调整，对于存在严重误差并难以调整的材料，需要联系供货商进行退换，在施工之前所有材料质量问题都要处理完毕，并顺利通过质量验收检测之后才能进行后续施工，这样一来，也可有效降低后续施工中出现渗漏的概率。

3、板材安装施工技术

施工人员在安装板材的时候，要根据施工现场预先设计的安装起始位置进行板材敷设施工，安装过程要严格遵守工程技术应用规范，避免出现人为安装失误，保证钢结构厂房的规整性和严密程度。每块板材安装完毕之后，要使用紧固元件对其实施加固处理，加固完毕之后，才能进行下一块板材的安装与固定施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆板材的安装施工要严格遵守钢结构厂房施工的安装顺序，如果安装施工即将进行到下一个放线标记点上，施工人员需要对板材的实际安装位置进行核查测算，以便消除安装过程中存在的误差。板材安装期间，各部分板材安装完毕之后必须要进行技术审核，确认符合工程标准之后，才能对其实施加固，如果安装没有通过技术审核，技术人员要立即针对存在问题的安装环节实施调整，调整完毕之后再进行加固，然后才能进行下阶段的板材安装，如此重复循环，直至完成板材安装，这样一来，才能最大程度避免板材渗漏。

施工人员在进行板材的纵向搭接施工时，需要重点关注密封条和密封胶的铺设问题，为保证板材安装的严密程度，施工人员应该在板材连接及接口位置上加设密封装置，或者使用自攻螺钉进行连接，以便实现钢结构厂房密封性的优化处理。施工人员在搭接泛水件和压型钢板材料时，需要严格控制搭接的长度和搭接技术的应用。另外，施工人员如果使用自攻螺丝对板材实施固定，而锚固点位置正好处于钢结构的骨架上，此时由于自攻螺丝无法使用，施工人员必须进行位置调整，避免自攻螺丝与刚性结构相接触，导致板材的连接不够牢靠，如果不进行调整，后续钢结构使用过程中可能会出现结构脱离的情况。施工人员在对自攻螺丝实施紧固处理的时候，需要严格控制拧紧程度。

4、双坡屋脊节点防水施工技术

对于钢结构厂房来说，双坡屋脊节点防水施工是该工程防渗漏施工中非常重要的关键环节，施工人员在进行底层钢板的铺设施工之前，必须提前对底层相应的泛水件实施固定处理，并严格控制泛水件的侧面宽度。与此同时，施工人员还可以使用泛水件对顶层的屋面板结构实施防渗漏处理。双坡的屋面铺设施工都结束之后，两个屋面板结构要使用泛水件实施连接，施工人员可以使用自动螺钉对其实施固定，这样一来，可以避免出现雨水倒流的情况，防止渗漏。此外，施工人员还需对泛水件和屋面板进行防水处理，设置堵水装置避免渗漏。

5、采光板节点防水施工技术

施工人员在进行采光板安装施工的时候，需要在屋面板上设置预留洞口，待其他施工工序全部结束之后，再进行采光板的安装施工，安装施工过程中，施工人员不能直接固定屋面板结构，必须先完成采光板的固定施工之后，在对屋面板结构使用自动螺母实施固定。在队采光板结构实施加固处理的时候，需要使用紧固件，并且设置相应的彩板钢垫，这样一来，一方面能够降低采光板在长期使用过程中连续孔的扩大几率，与此同时还能显著提升高钢板之间的连接强度，实现密封度强化目标。另外，如果屋面板的结构形式为复合型屋面板，那么施工人员在安装采光板的时候，还需严格控制其侧面结构的密封施工，保证钢结构厂房的保温性能，避免后续出现渗漏、结露或者滴水的情况。

6、屋面女儿墙及女儿墙内天沟防渗漏节点施工技术

通常情况下，屋面板结构和女儿墙内侧墙板结构的连接要使用泛水件，从而提升其防水性能，泛水件的四个上部边缘应该夹设在钢檩条和内侧的墙板结构之间，此外还要使用自攻螺钉实施固定，泛水件的下边缘部分要压在屋面板结构波峰的侧面位置，自攻螺钉应同时穿过钢檩条和波板峰，对其实施固定连接。女儿墙的顶部结构应使用泛水件实施包边防水处理。

结语：通过本篇论文的分析和研究，可得出以下结论：在钢结构工业厂房建筑施工过程中，施工图设计不合理、现场施工工艺关键点未落实到位等因素很容易导致其出现渗漏水问题。因此在组织钢结构厂房施工过程中，施工人员及现场管理人员需要结合工程的实际情况和相应技术标准、规范要求，选择使用具有良好防渗水性能的材料和相应的施工技术、施工工艺，使其得以高质量地顺利完成施工，杜绝或减少渗漏问题的发生。

参考文献：

[1]戴凯.钢结构厂房施工防渗漏施工技术措施分析,产业创新研究,2018(3).

[2]高良.建筑工程施工中防渗漏施工技术的应用[J].建筑工程技术与设计,2018(11).

[3]陈林渊.解决轻钢结构工业厂房渗漏现象的技术措施[J].建材与装饰旬刊,2018(21).

论文作者:尹继彪

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e967f571fb2bb7a7f7dbaf67.html