# 关于加强环境监测工作的几点看法论文_肖丽萍

肖丽萍

通用沙井污水处理（深圳）有限公司 广东深圳 518104

摘要：21世纪，人们生活中的环境污染越来越严重，由于生态破坏的问题，甚至已经影响到经济的正常发展，环境监测分析仪器占据有重要的地位，这不得不让人意识到环境保护工作的重要性。因此，人们开始注重环境保护工作，与此同时环境监测分析仪器也得到了人们的普遍关注，而环境监测分析仪器是环境监测的核心设备，本文对环境监测分析仪器的发展趋势和环境监测分析仪器的发展重点作了浅要分析，希望可以起到抛砖引玉的作用，使我国监测分析仪器的发展更加科学、先进。

关键词：环境监测；分析仪器；问题；对策

引言

目前，随着经济发展速度的不断提高，中国的环境形势十分严峻，环境污染已经制约了经济的发展。环境和污染源监测装备和自我动态监控系统已经成为环境质量评价，环境监测和环境科学的管理手段。为了对环境和生态进行实时准确的监测，并且监督和监测污染源，我国迫切需要大量的现代化环境监测分析仪器，尤其是优质的自动监测系统和污染源在线连续监测系统。如今在世界先进国家的高科技的发展战略中，始终把环境监测分析仪器作为优先发展项目，并予以财政和政策上的支持，以确保环境监测与分析仪器的研究、开发和批量生产得到充分的保障。现本人将结合多年的研究经验，从几方面简要分析一下我国环境监测分析仪器的发展状况，希望可以促进我国环境监测仪器的发展。

1、环境监测仪器的发展过程

1.1 大气环境监测仪器

现阶段，大气环境监测仪器，常规监测项目为二氧化硫和氮氧化合物通常使用 KB- 6A微型采样器进行标本采集。TSP样品收集使用吸收泵及吸收装置。二氧化硫，氮氧化物实验室使用 7220和 7230分光光度计。TSP实验室使用 TG328A型全机械称重天平。对于烟气监测仪器只具有粉尘收集功能，而且体积大，性能差，携带不便。监测数据处理只可用小型计算器。到了90年代常规项目二氧化硫，氮氧化物，TSP 样品收集，使用KC- 6120 型大气综合采样器。能自动控制采样时间进行采样。样品的实验室分析用可见分光光度计（VIS- 7220 型）和 MA110 电子分析天平。烟气监测仪表用 3012 型，它由电脑控制操作并进行数据处理。到了2000 年代，常规项目二氧化硫，氮氧化物，TSP 样品收集广泛使用KC- 6210 型大气综合采样器。24 小时恒定的大气自动采样。在城市建立空气自动监测控制中心，均安装大型进口设备 TOC4100 型大气监测仪，对大气中的二氧化硫，氮氧化物，可吸入颗粒物，臭氧，湿度，温度，气压进行在线监测，以确保每天城市空气质量的需求。

1.2 水环境监测仪器

在上个世纪 80 年代环境水样采集，使用铁皮桶和塑料桶。化学分析实验使用玻璃器皿运用目示比色分析，1980 年分光光度法使用一个简单的频谱分析仪 7220，7230 分光光度计。实验室比色项目有挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、氨等。重量分析利用TG328A 机械天平和 HJTP- BS- TPT- 2 型小天平。到了 90 年代环境水样采集采用液压采样器，现场监测用测量水流量计。实验室增加大型光谱和色谱分析仪器，这款仪器比起以前的仪器具有的重大突破，其特点为误差小，精度高，性能稳定。到了 2000 年后，环境水样采集使用 SBC水质等比例采样器，现场监测采用进口多普乐流量计。实验室样品分析仪在原来基础上引用光谱分析仪器，它能准确而且大批量进行实验分析。监测数据处理分析仪器配备多台计算机自动处理机，由电脑自动处理监测数据，并且有专用软件处理监测数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 声环境监测的仪器

在上世纪 80 年代，我国只有指针式噪声仪，只能测到部分项目，噪声监测数据需用计算器进行处理。到了 90 年代，我国采用HS6220 型噪声分析仪，在采样的同时，其内部的微型电脑处理系统直接计算并打印出平均声级、统计声级、等效声级、最大声级、最小声级等测量数据。到 21 世纪，AWA6218 型噪声统计分析仪具有 24 小时自动监控功能、统计分析、积分功能和时间计权及频率计权功能。监控数据可以与计算机连接并可以随时查看。

2、环境监测仪器存在的问题

2.1 自动化程度低

在国外大多数仪器都配备了电脑，自动化程度很高。虽然我国自动化仪表也已经起步，但是与其他欧美国家的差距还是很大的。由于科研经费较少，技术实力较弱，所以中国目前所使用的仪器和技术手法仅仅相当于国外七八十年代的水平。

2.2 灵敏性差

到国外仪器研究开发和生产合为一体，研究成果迅速反映给市场，销售市场迅速反馈给生产企业。生产企业依据反馈能够对产品进行快速的更新换代。而我们的研究和生产脱节，导致产品多年不变。这也就造成了监测仪器的灵敏性的大大降低。

2.3监测分析技术有待于进一步改进。

随着城市建设的高速发展、深入和延伸，环境监测为环境管理和环境执法提供技术支持、技术服务和技术监督的职能、为社会和公众服务的职能得到了进一步强化，环境监测的工作量越来越大，以往所使用的许多监测方法虽然简易但获得的数据已不准确，利用现有的监测设备、监测手段已不能满足环境发展的需要，因此，改进现有的监测分析方法，在简便、快速、灵敏、经济等方面下工夫已成为一种必然的趋势。同时，国家环境质量标准和排放标准也存在一些局限性，所监测的项目已不能完全反映环境质量状况的特征。现有的国家标准分析方法存在一定的缺陷，当样品的浓度水平不同、基体不同时存在很大的差异。另外，由于受仪器装备的开发和研制水平的限制，一些污染物缺乏一些标准的分析方法，一些监测技术尚不规范，主要表现在采样、分析等环节上。因此，应进一步提高监测分析技术，使监测数据能真正反映环境质量和污染源状况。

3、环境监测仪器的发展的几点建议

3.1进一步研究并建立健全环境监测标准分析方法体系。

随着环境保护工作的不断发展，构建基于环境监测要素或监测对象分类的环境监测分析方法标准体系。比如：开发研究饮用水源地水质、地表水、废水、环境空气、固定源废气、生物、固体废物、噪声、放射性监测新方法。研究建立连续自动监测标准方法和现场应急监测新方法。

3.2加强高新技术在环境监测领域的应用研究

随着科学技术的不断进步和发展以及自动化程度的提高，要进一步推进改革各种新的技术在环境监测实际工作中的不断应用，积极鼓励采用新的、先进的监测分析技术，以不断提高环境监测技术水平。要进一步加强流动注射分析技术在环境监测领域的应用研究工作；进一步规范和完善环境质量和污染源的在线监测技术，对环境质量和污染源实施动态的、同步跟踪性或监视性监测，及时掌握环境质量和污染源的实时情况和变化趋势，以确定污染的影响范围与程度，为管理部门进行决策提供技术依据和保障；发展简易快速的应急监测技术，加强和完善突发性污染监测能力。

3.3 国家对分析仪器发展应给予重点支持

科学分析仪器是世界贸易组织确定的六大信息产业之一。科学分析仪器行业的整体技术水平也是一个国家综合国力的标志。中国的环境监测分析仪器的主要生产企业大多有沉重的负担，携带原有的系统，又没有独立的研发和技改资金。建议在国家发展计划中，特别要在环境监测与分析仪器方面，作为重点发展的产品，在政策，研究和开发成本方面，给予重点支持。

4、结束语

综上所述，以上就是本人对我国环境监测分析仪器的发展做的简要分析，意在找到我国环境监测分析仪器的现状，并提出一些合理化建议，希望起到抛砖引玉的作用，促进我国环境监测分析仪器的重大创新突破。由此提高我国环境监测分析的准确性及高效性，切实为我国的环境监测做出一些贡献。

参考文献：

[1]宋晓明.环境监测在环境保护中的作用及意义[J].民营科技，2011，（8）.

[2]吴邦勇.境监测综合技术概论[M].北京：中国环境科学出版社，2008.

[3]谢红霞，胡勤海.突发性环境污染事故应急预警系统发展探讨汇[J].环境污染与防治，2.M，26（l）：44- 45.

[4]宋晓明.环境监测在环境保护中的作用及意义[J].民营科技，2011，（8）.

论文作者:肖丽萍

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9934a757e4406614a0004b3.html