# 建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析论文_李兴艳

身份证号码：37072119771230XXXX

摘要：在混凝土结构中，裂缝问题是一直存在的普遍现象，由于设计、施工及其其他环节当中存在的各种问题，使得许多混凝土结构在建设和使用的过程中都不可避免的出现不同程度及形式的裂缝。因此，在科学的方法下，将裂缝进行合理的分类，明确混凝土结构中裂缝形成的主要成因，确保在设计、材料、相关工艺等方面得到有效管控，将裂缝的有害程度控制在允许的范围内，从而将影响降到最低。

关键词：建筑工程；混凝土裂缝；成因

1混凝土裂缝的分类

1.1温度裂缝

温度裂缝通常都是没有规则的走向，裂缝的整体宽度是有宽有窄，主要是在施工环境和混凝土的结构内部温度不一样，使得混凝土不能均匀地固化，形成了温度裂缝。建筑中比较常见的温度裂缝有表面以及大体积混凝土温度裂缝。

1.2收缩裂缝

这种裂缝通常都是由于混凝土出现碳化、硬化、塑性的收缩而形成的不同形态的收缩裂缝。

1.3沉陷裂缝

这种裂缝较大的情况下会出现错位，主要是在底板下土层沉降情况不一样，混凝土整体结构不能均匀的受力，一些地方会有拉应力集中的情况出现，沉降裂缝就会形成，沉降的雨量越高，其裂缝的宽度就越宽。

1.4结构裂缝

比较常见的混凝土结构裂缝主要是在结构的截面发生突变，还有的是在应力集中或是负弯矩较大的地方都会出现结构裂缝。

2 建筑混凝土结构裂缝成因

2.1 温度因素

建筑混凝土材料主要由沥青料，粗细集料等构成，这些材料具有热胀冷缩特性，外部环境温度高低变化过大，混凝土材料会由于热胀冷缩而出现形变，加大混凝土内部结构内应力，当内应力超出材料荷载力，混凝土结构裂缝即产生。而在混凝土浇筑环节，水泥材料散热过快而混凝土散热速度较慢，这一过程也伴随有内外结构温差，进而导致混凝土表面出现裂缝。

2.2 配比因素

建筑所用混凝土需要在配制上严格按照标准规范进行，对水灰比等要进行科学设计，如配比不科学，出现混凝土水分含量过高等，混凝土内部结构会产生大量气泡，当气泡炸裂时，会使混凝土的荷载应力受到损害，引起混凝土结构裂缝现象。

2.3 现场因素

一是建筑施工现场地基处理不当，如地基基础土质欠佳、地基出现渗水或有冻土存在时，极大概率会出现地基的不均匀沉降，在混凝土浇筑后会导致其内部结构出现受力上的变化，从而引起混凝土结构裂缝问题。此外，混凝土具备流动性强及坍落度大的特点，在泵送混凝土环节，因泵送条件及环境因素，可能导致混凝土出现泥浆过多，骨料较少的问题，泥浆骨料剥离，导致混凝土大量流失水分，引起收缩裂缝。

2.4 施工因素

施工因素也可称为工艺因素，主要是在建筑工程混凝土浇筑振捣等环节因工艺步骤控制不力而引起施工裂缝。例如，建筑混凝土模板施工中，设计不合理或过早拆模会引起裂缝；在运输、拌和混凝土时，质量标准不合格或操作不当会带来混凝土裂缝。

3建筑工程施工中混凝土裂缝的治理措施

为确保建筑工程施工质量，避免出现混凝土裂缝，应当从各个方面加强施工过程管控。

3.1加强对原材料质量的管控

在建筑工程施工过程中对混凝土裂缝进行治理，需要持续加强对原材料质量的管控。正如前文所说，如果施工单位采购的材料自身就存在质量问题，那么后期的建设势必就会出现安全隐患，导致混凝土出现裂缝。所以，相关部门领导应该负起责任来，提升对原材料质量进行管理和控制的力度。具体的说，混凝土裂缝的产生与原材料存在着十分密切的联系，因此相关工作人员必须要充分重视、充分认识这一问题，在确保原材料没有质量问题之后，再正式投入使用。大多数建筑项目都具备一定的规模，所以在施工的过程中往往会运用到很多的材料与技术，这也加大了材料质量管理的难度。介于材料质量管理的重要性，相关部门工作人员必须要加强对材料质量问题的重视，避免混凝土建筑后期产生裂隙。除此之外，在对材料进行选择时，首先需要保证其质量，其次应注意其经济的因素，降低成本。部门工作人员应根据建筑项目的实际需求明确材料的性能。根据性能和实际及需求控制材料质量。在材料的应用配比方面，相关人士也需要对其进行合理控制，提升材料的应用质量，最大程度的避免裂缝的发生。

3.2对混凝土配比进行控制

对混凝土配比进行控制的目的在于减少混凝土裂缝的发生率。正如前文所说，一些施工人员工作时间较短，经验不足，所以往往会出现水灰比例不合理的情况，进而形成混凝土裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆想要解决这一问题，相关管理人员就必须要想办法提升施工人员的技术水平，同时应该控制各类材料的具体使用数量，确保混凝土建筑的使用耐久性。在这一过程中，相关人员应结合工程特点对配比进行准确计算。此外，工作人员也应该不断的进行实践，根据建筑的具体特点控制水灰比，一般在0.24~0.34之间，确保材料具备着较强硬度、强度，提高建设水平。

3.3审查设计方案

在混凝土施工技术操作前，必然需要首先明确施工目标和要求，针对设计方案进行详细审查就是重要手段，有助于规避一些错误指导和不良干扰因素。在设计方案的审查中，需要进一步校正各个勘察测量数据，详细了解这些勘察测量数据的准确度，必要时还需要进行复核。在此基础上，按照混凝土施工标准和规范，结合土木工程施工现场具体条件，详细分析方案的可行性效果，对于一些相对复杂的土木工程结构，还可以借助于一些三维软件进行模拟分析，研究其后续结构受力特点，规避自身结构不协调产生不良威胁。

3.4规范施工操作

具体到混凝土施工技术操作过程中，各个施工操作环节同样也应该加大管控力度，避免操作行为的不规范问题出现。对于施工人员需要严格审查，要求其能够持证上岗，熟悉混凝土施工操作流程，对于振捣设备以及其他相关设备具备熟练应用能力，同时提升自身责任意识，规避侥幸心理，避免因为人员带来不良影响。另外，在施工操作过程中，也需要严格控制好各个参数，对于关键时间点以及数量进行严格把关，保障最终形成的混凝土构件可以表现出最强的性能，杜绝任何违规行为。针对施工过程中出现的一些异常问题，也需要及时予以弥补，确保混凝土构件可以稳定凝结。

3.5加强对温度的控制

首先，为了更好地治理建筑工程施工中混凝土裂缝，这就要求相关管理人员一定要加强对温度的控制。要求在混凝土结构设计工作开展时，管理人员要安排专业人士到现场对施工环境进行考察和研究，从而对施工环境有着全面的了解。并且在实际的设计工作中要实现对伸缩性的全面探究和分析，积极的采用中强度的混凝土来完成工作。这种手段能够减少由于温度所造成的不良影响。如果在施工过程中建筑面积出现不规则的问题，也应当安排设计人员进行暗梁的设置，完成对凹角的处理工作，同时也可以采用双向双层加固的设计手段，来实现建筑物表面的规律性不会受到其它因素的影响和破坏。

3.6结构抗裂设计验算和设计技术措施

由于建筑产品的特殊性，设计阶段需根据结构的实际情况进行结构抗裂设计的验算，确定合理的混凝土配合比和外加剂掺量，施工实施前期应进行预配实验，根据实验结果进行合理调配，同时根据结构的类型设计合理的配筋，由于混凝土的应力释放会呈抛物线形式，徐变需数月达到稳定，一般来说可通过增加构件的配筋率增加约束力来减少裂缝的宽度，但同时可能导致细小裂缝的数量增多，故需确定合适的配筋率，并且在相同配筋率条件下，适当减小钢筋的直径和钢筋的分布间距有利于减少混凝土裂缝的产生。对于悬挑板和楼板靠外墙阳角处、板内密集管线分布处等应力相对集中区域，宜设置分布钢筋或钢筋网片来减少裂缝的现象。对于大体积超长的混凝土分项、上部结构承载力不均匀的建筑型式亦容易导致混凝土的裂缝产生，一般设计根据结构型式设置后浇带并采用补偿收缩混凝土，施工单位也可根据实际工况对后浇带的设置提出合理化建议。

3.7对已经形成的混凝土裂纹进行修补工作

在混凝土形成到竣工交付阶段，一般均在混凝土发展龄期中，需加强对混凝土质量的监控检查，发现裂缝后，根据实际情况制定相宜的修复措施，对于宽度小于1mm的无渗漏和强度影响的细小裂缝，可采用渗透力强而且粘度比较小的混凝土修补胶液封闭混凝土裂纹；对于较宽一点并可能引起渗漏的裂缝，可在平面图上标注记录并持续观察，采取“先大后小，先上后下”的修复顺序进行修复，根据裂缝的形状和宽度，可采取打孔或切缝的方法，采用可灌性和粘结度较强的灌浆材料进行压力注浆，灌浆压力根据实际情况控制0.4~0.8Mpa之间，完成后及时清理表面并可用高强度砂浆或聚合物改性环氧树脂砂浆封闭缝面；对于有可能影响结构强度的结构裂缝，则需要进行上报并经由设计和专家现场查勘，研究确定修补方案或结构补强措施。

3.8加强混凝土的后期

养护混凝土的养护也是工程中重要环节，养护过程需要14~28d。混凝土成型后要采取保温措施，如在混凝土的表面覆盖湿麻袋、彩布条是薄膜。保持合适的温湿条件，避免出现干缩及冷缩情况，以达到混凝土抗裂缝的效果。

4结语

混凝土结构的裂缝问题，是一直普遍存在于工程项目的建设当中，困扰着一批又一批工程建设人员，其产生的过程和因素有很多，需要从各个节点中进行监测和控制，同时应加强对工程项目建设过程的监督和管理。总而言之，对于混凝土结构，应及时的采取有效的手段和措施对裂缝进行处理，减少裂缝问题的现象，从而这一定程度上确保结构整体的安全性。

参考文献：

[1]王瓒.浅谈建筑混凝土裂缝成因及预防措施[J].建材与装饰，2017（01）：40-41.

[2]郭彩凤.房屋建筑工程混凝土裂缝成因分析及其控制[J].门窗，2017（07）：43+45.

[3]刘韬.建筑混凝土结构出现裂缝原因及解决对策[J].城市建设理论研究（电子版），2017（27）：158-159.

[4]钟舜晖.建筑工程混凝土裂缝的成因及控制对策[J].四川水泥，2017（10）：256.

[5]于佳.房屋建筑工程混凝土裂缝成因及控制对策[J].居舍，2017（26）：7.

论文作者:李兴艳

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e99cfbfc601d58c0523f79d3.html