# 斜拉桥0#块支架施工技术论文_徐可

上海浦兴路桥建设工程有限公司 上海浦东新区 200120

摘要：本文结合浙江省海盐县滨海大桥3#墩0#块施工，介绍了采用碗扣式支架施工及堆载预压。

关键词：连续箱梁；碗扣式支架；预压

一、前言

滨海大桥设计为斜拉索桥，3#墩0#块长12米，宽32米，高4.5米，主梁为π形结构，中间设联系中横梁，1次浇筑成型，砼总量3126t。

随着我国道路和桥梁工程建设的发展，大跨径预应力混凝土连续箱梁应用越来越广泛，主梁0#块施工采用支架现浇，0#块钢筋和塔柱钢筋均较为密集而且结构较为复杂，内模板施工复杂，自重较大，为保证梁体质量，采用碗扣式支架施工及堆载预压。

二、工艺流程

基础处理→安放立杆可调底座→竖立杆、安放扫地杆→安装底层横杆→安装斜杆→接头销紧→铺放脚手板→安装上层立杆→紧立杆连接销→安装横杆→设置与墩身紧箍横杆→铺设顶层横杆及水平剪刀撑→设置可调托撑→铺设主楞和次楞→铺设0#块底模→支架预压

三、施工要点

1、支架基础

①、支架搭设前，将承台顶及支架搭设区域内浇筑30cm厚的C15砼作为支架的基础。同时在基础四周做好排水沟，防止积水浸泡地基下沉。

②、支架基础经验收合格后，开始按施工方案进行放样定位。

2、竖立杆、安放扫地杆

按《滨海大桥0#块现浇支架施工图》进行施工，腹板底脚手架纵横间距为60×30cm，翼缘板下纵横间距为60×60cm，内腔脚手架纵横间距为60×60cm，步距为1.8米，扫地杆距底座20cm。

①、本支架采用LG-240、LG-120、LG-90、LG-60三种规格的立杆，其中LG-240型立杆用量最大，每根立杆重13.34kg。

②、碗扣式脚手架的立杆采用可调底座，可调底座的型号为KTZ-45，可调范围≤300mm。

③、立杆上端设KTC-75型可调托撑，可调范围≤600mm，立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7mm。

④、脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底部横杆（扫地杆）严禁拆除。

⑤、立杆接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置，应确保接头锁紧。

⑥、如发现上碗扣扣不紧或限位销不能进入上碗扣螺旋面时，应检查立杆与横杆是否垂直，相邻的两下碗扣是否在同一水平面上（即横杆水平度是否符合要求）；下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求。

3、安装横杆

①、本支架采用HG-60、HG-30两种规格的横杆，其中HG-60每根横杆重2.47kg，HG-30单根重1.32kg。

②、外排脚手架拐角为直角时，宜采用横杆直接组架。

③、安装底层横杆时，根据步高的要求将横杆接头插入立杆的下碗扣内，然后将上碗扣沿限位销扣下，并顺时针旋转，将横杆与立杆牢固连接在一起，形成框架结构。

4、安装剪刀撑

本桥3#墩0#块现浇支架为加强支架体系的稳定性，在适当位置设置了竖向剪刀撑和水平剪刀撑。

①、在支架四周从底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距应小于或等于4.5m，在顶端和底部设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。

②、剪刀撑采用扣件式φ48mm钢管搭设，与每步相邻立杆扣接。扣接点距碗扣节点的距离不应大于150mm，当出现不能扣接时，应与横杆扣接，扣接扭紧力应为40～60N•m。

5、设置与墩身紧箍横杆

紧箍横杆采用φ48mm钢管，每两个步距设一道，纵横向紧箍横杆与已浇筑墩身紧贴，纵横向紧箍横杆之间用扣件连接，并外伸与脚手架横杆连接牢靠。

6、脚手板

①、脚手板采用竹串片脚手板，应使用毛竹或楠竹制作，其厚度不小于50mm，拼接螺栓间距不得大于600mm，螺栓孔径与螺栓φ8～φ10应紧密配合，离板端部留出200～250mm。

②、在搭设支架时，施工人员操作层满铺脚手板，在脚手架外侧临时增设水平栏杆，侧面布密目式安全防护网四周封闭，操作层下挂设安全网。

③、平放在横杆上的脚手板，必须与脚手架连接牢靠，可适当加设间横杆，脚手板探头长度应小于150mm，严禁浮放。

④、作业层的脚手板框架外侧应设挡脚板及防护栏，护栏应采用二道横杆。

9、设置主楞和次楞

模板下方放置次楞与主楞，主楞下设置可调托撑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主楞和次楞均采用10×10cm的方木。不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

10、铺设底模

0#块底模采用δ18mm的竹胶板制作成形，竹胶板表面就平整、光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，并应有保温性能好、易脱模等特点。

11、支架预压

为了尽量消除支架的非弹性变形，应在支架拼装完毕，底模安装前进行压重。

压重顺序：墩身两侧支架同时压重。

压重方法：分级加载，每次按20%总压重量进行，压重应根据实际受力情况，将所加压重分布在碗扣式钢管顶部的分配方木上。压重保持时间约24小时，卸载前，应对其压缩量进行观测，卸载后，应复测剩余压缩量，以基本确定其弹性变形值和非弹性变形值。同时应加强对支架结构及各个连接部位进行检查。

12、支架拆除

①、应全面检查支架的连接、支撑体系等是否符合构造要求，经按技术管理程序批准后方可实施拆除作业。

②、支架拆除前现场工程技术人员应对在岗操作工人进行有针对性的安全技术交底。

③、支架拆除时必须划出安全区，设置警戒标志，派专人看管。

④、拆除前应清理支架上的器具及多余的材料和杂物。

⑤、拆除作业应从顶层开始，逐层向下进行，严禁上下层同时拆除。

四、质量控制与验收

1、进入现场的碗扣架构配件应具备以下证明资料

①、主要构配件应有产品标识及产品质量合格证

②、供应商应配套提供管材、零件、铸件、冲压件等材质、产品性能检验报告。

2、构配件进场质量检查的重点

钢管管壁厚度、焊接质量、观质量、可调底座和可调托撑丝杆直径、与螺母配合间隙及材质。

3、支架搭设质量应按阶段进行检验

①、架体应随施工进度定期进行检查；达到设计高度后进行全面的检查与验收；

②、遇6级以上大风、大雨、大雪后特殊情况的检查；

③、停工超过一个月恢复使用前。

4、对整体支架应重点检查以下内容：

①、保证架体几何不变性的剪刀撑、紧箍横杆等设置是否完善；

②、基础是否有不均匀沉降，立杆底座与基础面的接触有无松动或悬空情况；

③、立杆上碗扣是否可靠锁紧；

④、立杆连接销是否安装、剪刀撑扣接点是否符合要求、扣件拧紧程度；

6、支架验收时，应具备下列技术文件：

①、施工组织设计及变更文件；

②、支架的专项施工设计方案；

③、周转使用的支架构配件使用前的复验合格记录；

④、搭设的施工记录和质量检查记录。

五、安全措施

1、从事支架操作人员必须持架子工岗位证和技能证。

2、操作过程中必须根据施工组织设计方案，必须服从安全员指挥。

3、进入施工现场，必须戴好安全帽，在没有防护设施，高处作业（含2米以上），必须系好安全带。

4、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。

5、不得在支架上集中堆放物料，作业时不准往下或向上抛材料和工具等物件。

6、遇6级及以上大风、大雾天气时应停止支架的搭设与拆除作业。

结束语

0#块是连续箱梁浇筑施工的基础，其施工质量的好坏直接影响全桥的施工质量，如何有效的防止0#块这样大体积混凝土不出现质量安全问题，其支架施工极为关键，要求严格按规范搭设支架。

参考文献：

[1]《桥梁施工工程师手册》杨文渊 人民交通出版社

[2]《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 166—2016）中国建筑工业出版社

作者简介：

徐可，男，1995年生，陕西咸阳人，本科，从事市政工程工作。

论文作者:徐可

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9b45f09774881c4cf6aa678.html