# 探讨无线通信网络中基站设备的维护技术论文_李学标

中国铁塔股份有限公司茂名市分公司 525000

摘要：想要使无线通信网络中基站设备的运行一直处于一个平稳状态，那么就需要对一系列的配套设备进行常规的维护和管理工作，尽量避免出现一些临时抢修的现象。下面，就针对一些无线通信设备的维护不到位而带来的损失问题，提出了一些可行有效的维修方案。同时，也指出了一些常有的故障，希望可以给广大相关工作人员一个参考。

关键词：无线通信网络；维护技术；基站设备

1无线通信网络简述；

无线通信网络是指通信双方通过无线传输进行信息交流的通信网络。无线通信经历了由模拟通信向数字化通信的发展过程，目前比较成熟的数字移动通信制式主要有泛欧的GSM网络；无线通信网络中有基站子系统BSS，网络子系统NSS，操作支持系统OSS，以及移动台MS，本文要讲述的无线通信网络中的基站在整个网络系统中的位置如下图所示：

无线网络系统结构图

2.通信基站设备故障的检测方法

2.1观察法

观察法有断电和接电两种方法。对故障基站设备应用直接观察法进行检测时，应先进行断电观察，在断电的情况下，利用人的视觉、听觉、嗅觉等多种感官进行检查，待经过详细、细致的观察，确认设备内外元件无误后接电进行观察，看设备是否有冒烟、电火花等现象，是否有异常声音响起等。

2.2测量法

主要有电压测量法、电阻测量法和电流测量法三种，电压测量法通过测量元件的工作电压进行故障判断，电阻测量法通过测量元件自身的电阻值或元件对地电阻值来判断故障，电流测量法通过测量通过元件的电流，与正常值进行比较，判断故障原因。

2.3插拔法

插拔法是通过插入或拔出插件来对设备故障进行判断的方法。此种方法简单，而且行之有效，可以快速找出故障所在。检查方法为：打开故障设备和其他连接设备的连线，然后接通故障设备的电源，如果故障消失，则检查连接设备和连接线是否有故障，若有则继续排除故障，若无则检查故障设备本身。

3.通信基站设备的常见故障

3.1软故障和硬故障

按照基站设备故障的性质，可以将故障分为软故障和硬故障两类。其中，软故障指软件系统的不正常运行所带来的故障，如软件BUG、参数设置失误等。硬故障是指设备硬件的损坏，一是人为原因；二是环境原因；三是电器元件的原因；实例如下：

1）软件故障；指基站通信主设备中的控制单元、传输单元、射频单元、合路器等板件，以及开关电源柜中的控制模块，光端机内部器件，空调等设备，由于软件本身问题或者相关参数设置有误，而导致的设备不正常工作的故障，称为软件故障。

2）硬件故障；指基站中所有设备，如主设备板件、光端机、开关电源柜、电池组、空调、天线、市电接线盒等硬件设备，出现人为原因、环境天气原因、自身电子器件损坏而出现的故障为硬件故障。

3.2全局性故障、局部性故障

按照故障的影响范围可以将设备故障分为全局性故障、局部性故障、独立性故障三类。全局性故障影响整个通信网络的正常运行，局部性故障只对通信网络的某一项或几项功能造成影响，独立性故障一般是某一元件发生故障，不论哪种类型的故障，对通信网络的运行都有一定的影响和破坏；实例如下：a.全局性故障：如整个基站市电故障导致断电，基站无法工作光端机故障，传输中断，基站无法工作；主设备控制模块、传输模块故障，基站中断等情况下的故障。b.局部性故障：基站主设备中某个小区的设备出现故障，多条2M中个别出现中断，导致个别小区中断，或者天馈部分出现个别故障，导致基站局部性故障。

3.3固定性故障和暂时性故障

按照设备故障发生的时间、频率和周期可以分为固定性故障和暂时性故障两种。固定性故障的发生一般比较稳定，可能会重复多次出现，电路短路、开路、某一元件损坏等都会造成固定性故障。暂时性故障一般持续时间较短，发生时设备的工作状态不稳定，设备运行时好时坏，元件老化、性能下降或接触点接触不良等会造成暂时性故障。

如上所述，固定性故障，一般为各类设备器件的损坏为主，主设备射频模块、合路器等。暂时性故障，如传输误码率瞬间异常、设备板件模块老化不稳定、设备间的线缆连接处不良等原因导致的基站设备运行出现不稳定，时好时坏的故障现象。

4.管理不足对基站设备运行的影响

4.1减弱无线信号覆盖

一旦基站的设备发生了故障，那么所反射的信号强度就会受到影响，甚至会出现中断。可是，对这些现场的设备维护是需要一段时间才能完成的，那么这段时间的信号必然是终止的，数据的传输也会被打断，这样客户就不能有效地接受以及发送一些数据消息，进而给人们带来很多不便。

4.2缩短基站设备使用寿命

基站对于无线通信网络来说，是最基础的设备。每一个不同的基站都会有许多不同的设备，一旦维护和管理不到位，后期的维修只会使设备的使用周期大大缩短。

4.3增加运营成本

如果无线网络的基站维修设备得不到保障，加之投资的人力物力减少，表面上来看可以大大减少成本，但是如果后期一旦出现问题，那么会对企业的招牌产生极大的影响。同时，也会增加维修的成本。

4.4增加安全隐患

有设备机械存在的地方发生火灾的可能性要大，如果缺乏日常的维修管理，基站设备由小损坏变为大故障带来的安全威胁都会给企业带来巨大的资金损伤，例如设备脱落造成人员伤亡，设备出现电源故障引发的火灾以及雷击等诸多安全威胁。

5.基站设备维护管理措施

5.1维护人员素质培养

为了更有效率的增加基站设备使用寿命，在选择日常维护管理工作的人员上一定要斟酌选择。企业需要在维护工作人员上岗前进行必要详细的培训，通过听取原维护工作员工的经验进行总结，确保在上岗后面对故障问题能应急解决；针对维护管理方面，基站需要建立监督管理赏罚制度，督促每一位维护员工能实事求是的进行日常维护工作，不能偷工减料，根据每一位员工的工作情况进行赏罚，年底给予奖励；为了活跃维护人员的工作热情，基站可以举行比赛活动，例如针对设备进行保养或遇到突发故障的应急能力，可以进行奖金比赛。

5.2设备环境

如果基站设备没有良好的环境，即使进行再多的日常保养，也难以保证设备正常使用寿命，减少设备发生故障的几率，因此设备环境的选择和控制是基站需要时刻关注的。首先，在环境卫生上，基站设备环境必须要干净整洁，尽可能避免在潮湿有水的地方安装设备，有设备的场所避免出现污染垃圾影响设备运作；其次基站设备电源的重要性，一定要保持电源的供应稳定，如突遇断电能有应急电源帮助基站正常运行；最后在和基站物业关系上一定要良好交流合作，若关系不和谐就会导致日常管理出现问题，譬如在巡检抢修工作上。

5.3巡检工作

巡检工作要求各级主管制定好各项巡检计划和监督落实到位，基站维护人员每月按要求进行巡检，对基站设备各项参数认真核准校正（如下表电池参数)，即使出现突发性能故障也能有效处理。

5.4定时检查消防设施

基站在消防方面一定要严格按照消防规定设立消防设施，并且保障日常的检查，定时更换设备，若出现火情能第一时间最大程度减少火灾带来的损失。首先在安装消防设备时要合格到位，确保灭火器等设备都能使用，按照规定对消防设施定时检查并记录；如果在检查过程中出现问题需要及时向消防单位上报，积极处理安全隐患；在选择安装灭火设备地点时，要在容易看见且容易拿去的地方，距离可能发生火灾的场所较近；灭火设备需要进行年检等，确认消防设备在有效期内可正常使用。

结束语：

无线通信网络中基站设备的维护与管理，影响着整个无线通信网络的正常运行，因此，在利用无线网络所带来的便利时，也应加强对无线通信网络中基站设备的日常维护和管理，提高设备运行的稳定性和良好性，提高无线网络质量，提高基站设备的有效寿命，保障通信网络的平稳、无事故安全运行，使得通信用户有着良好的感知。

参考文献：

[1]赵玉春.突发通信工程的应急管理与监理[J].科技资讯，2015（2).

[2]中兴通讯教育管理中心.GSM移动通信技术原理与应用[J].科技资讯，2015

论文作者:李学标

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9b95c489099a139454c8fd2.html