# 建筑屋面防水施工技术措施控制分析熊勇论文_熊勇

舟山市普陀永安工程建设监理有限责任公司

引言：随着近年来建筑行业的飞速发展，行业间的竞争也变得日益激烈了，施工单位为取得较大的收入利润，对于施工工程的施工质量要求，则逐日下降了，许多施工工程存在着诸多的质量问题，其中以建筑屋面的防水问题表现的尤为显著，屋面的防水质量对于住宅的质量安全有着较大的影响，为了避免屋面防水质量的问题影响到建筑整体的工程质量，施工单位应针对不同建筑物的建筑特点及建筑要求，制定合理的防水施工方案，应用最为适当的建筑材料对建筑屋面进行防水施工。

一、建筑屋面防水施工中存在的问题

1.设计规划存在的问题

建筑屋面防水施工中由于设计规划而产生的问题具体表现为以下几点：其一，施工图纸设计人员，在施工建筑设计前并未进行实地勘测及考察，对于建筑物施工环境不甚了解，以至于在进行设计时并未对施工材料的选购标准做出正确的选择，为后期防水施工订立错误指标；其二，由于设计人员整体工作重点放置于建筑的整体效果之上，以至于其并未对屋面防水施工引起足够的重视，在制定设计及施工方案时忽视了对防水材料的选购制定具体标准，导致后期负责材料采购的人员在对材料进行采购时无章可依，一头雾水；其三，防水离不开排水，设计人员对施工建筑进行设计时，对于排水系统的设计存在着一定问题，如预留排水口位置设计不当、排水口较少、排水管道直径较孝防水地面坡度较小等诸多问题，以至于降水无法排出，形成积水滩，致使屋面防水效果降低，甚至出现渗漏等现象的发生。

2.材料采购问题

建筑屋面防水施工中由于材料采购而产生的问题具体表现为以下几点：其一，因施工单位为谋取利益最大化，在对于防水材料的选购上进行成本压缩，以至于其所选购的防水施工材料不满足建筑设计规划要求，致使工程竣工交付使用后出现屋面防水层失效从而引发渗漏现象的发生；其二，由于设计人员个人原因，使其对于防水材料的选购未作出正确制定标准，且材料采购人员也并未发现其中存在的问题，以至于材料投入施工后，不能达到屋面防水预期使用效果；其三，由于材料市场间存在的恶意竞争，部分不法商贩为谋取私利各种手段层出不穷，如滥竽充数、以次充好、虚假仿冒、套牌生产等诸多不法手段，为施工工程材料的顺利采购造成了诸多不便，如不慎购入劣质屋面防水施工材料，则会对屋面防水施工效果造成巨大影响，甚至还会加大后期屋面防水层的维修及养护成本。

3.施工过程中存在的问题

建筑屋面防水施工中在施工过程中存在的问题具体表现为以下几点：其一，屋面防水层施工着力点为下层结构层表面之上，如屋面表层建筑施工层面因施工有误存在裂缝或裂纹，将会对后期的屋面防水施工造成直接的影响，裂缝及裂纹的存在将会导致防水材质出现撕扯拉裂的表象，使积水通过撕裂处逐渐渗透至楼板层，使屋面防水层失去防水效果；其二，施工单位在进行屋面防水施工前未对着力层进行干湿度测试，以至于屋面防水层施工后，由于着力层面湿气过重，致使屋面防水层出现鼓泡或破损现象的产生；其三，施工单位为节省施工成本在对屋面防水层进行施工完毕后，未进行养护处置，以至于屋面防水层的使用寿命有所减少。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、改善建筑屋面防水施工技术的相应措施

1.完善施工设计，提高对防水设计重视度

合理完善的施工设计能为未来的建筑施工确立正确的施工方向及施工规划，为了能在建筑施工前制作一份科学完善的施工设计方案，设计者应做到以下几点：其一，建筑施工设计人员在进行施工设计前，应对施工现场的施工地质、施工环境、施工温度、气候变化等诸多情况进行实地考察，并与考察项目的往年记录进行对比参考，从而对所要设计的施工项目具体情况有一个深切的了解，以确保后期进行设计时能制作出最为合理的设计方案；其二，设计人员在设计时应提高对于防水设计重要性的认知，通过自身意识的提高，将防水施工的重要性以图文的形式表现于设计图纸之上，用以提升施工人员对于防水施工的重视度；其三，设计人员应对防水材质有着充分的认知，在进行设计时应结合当地的紫外线强度、温差变化、空气湿度变化等诸多自然条的影响，选择最为合适的防水施工材料，确保屋面防水施工工程可满足使用标准；其四，设计人员在对施工建筑屋面防水施工设计时，应结合当地降雨降水标准，根据降雨降水量对屋面排水口数量进行适量增减，并在设计中对于排水管道的管壁直径及防水层面施工坡度进行明确标注，确保排水口可以被高效利用。

2.严把施工材料质量关

优质的材料是确保建筑物质量安全的基本条件，建筑施工单位在对施工材料进行采购时应注意一下几点：其一，为确保建筑工程整体施工质量，施工单位在对施工材料进行采购时应进行多方质量及价格比对，通过比对从中选择既满足施工材料选购要求且性价比最高的施工材料，这样既能保证施工建筑整体的质量要求，同时也能满足施工单位的利润最大化；其二，施工单位在对于施工材料的采购负责人任命时，应选择精通建筑设计及建筑施工方面经验较为丰富的采买人员，使其在采购施工材料时，对于施工设计采购标准进行二次核对，避免因建筑设计人员经验不足，产生材料选购标准错误数据要求，采买人员盲目遵从，致使选购的材料不能满足实际工程施工要求，而给施工单位带来经济上的损失；其三，由于我国现阶段市场竞争较为激烈且竞争手段较为恶劣，为确保施工单位自身利益，施工单位在对于施工材料进行采买时，应严把质量关，对于施工材料的供应商资质应进行严格审核，确保该供应商有能力提供其所展示的样本材料商品，并将样本材料送至专业检测部门进行检测，确保材料满足施工要求，同时从材料供应商方面取得材料封存样本，以便材料入库时进行抽样比对，确保入库材料为采购材料，避免一些不法商家的违法行为给施工单位造成经济上的损失。

3.严把施工质量关

为了保证施工质量，施工单位在进行建筑屋面防水施工时应注意一下几点：其一，对于防水施工层面的着力层施工质量进行严格把控，如发现结构层出现裂纹或裂缝，应及时进行修缮，确保防水施工着力层面无缝隙，避免缝隙及裂缝的撕扯力对防水材质形成迫害，致使防水层失去效果；其二，在进行防水层面施工前应对施工层面进行湿度测试，避免因湿度过大导致防水层面产生气泡或破损；其三，在屋面防水施工结束后，应对其进行养护处理，用以延长防水层面的使用寿命。

结束语：建筑屋面防水工程的质量是审核建筑工程整体施工质量标准较为重要的一部分，为了确保建筑工程整体施工质量符合建筑要求，并在投入使用后能给居民带来舒适的居住环境，施工单位应提高对于屋面防水施工工程的重视，避免建筑因屋面渗漏引起其他相关的质量问题连锁反应。

参考文献：

[1]吴小博.对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析[J].四川水泥,2015

[2]苏童.建筑屋面防水措施研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2019

[3]马琳.建筑屋面防水施工技术要点与质量控制探讨[J].建材与装饰,2018

论文作者:熊勇

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第11期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9cabcf08cb6a3a2d61aaa3e.html