# 智能建筑弱电技术的研究论文_韩新江

中发建筑技术集团有限公司 天津 300000

摘要：建筑工程行业应用的电能系统有着安全电压，一般按照有关规章制度进行限制，弱电智能化系统应用就可以满足类似的要求，并且可以为建筑工程行业提供直接的信息数据，保障建筑物的隐私性和安全性，提升建筑智能化的水平，促进建筑领域可持续化发展，但是不容忽视的是在当前弱电智能化系统应用阶段，还存在着一些不足之处，因为弱电智能化系统的应用，更新技术手段，还需进一步的完善和优化。下面就基于作者实际工作经验，简要的分析智能建筑弱电技术，希望对有关工作人员有所帮助。

关键词：智能化建筑；弱电技术；现状

前言

对于智能化建筑施工最关键技术取决于弱电工程的是否得到有效的实施以及质量是否得到有效的控制。这两个方面能够保障建筑的安全使用，同时也能保障各项科技系统及附属设备能够安全运行，所以，在对智能化建筑弱电工程进行施工之前，需要严格的遵守、产品技术标准、施工质量管理、弱电系统设计、工程质量管理的三要素和施工质量管理等相关规定进行实施，在对智能化建筑进行施工和管理时，需要严格围绕着上述的三要素进行，这样智能建筑才能够得到正常、高效、稳定、安全、经济以及舒适的运行。

1 智能建筑弱电技术概述

所谓的弱电主要是指对人体不会造成伤害，一般低于36V电压的电，它是一种信号电压。一般情况下，电一般是由弱电和强电组成，在实际运用当中，他们所起的作用都是不同的，对于在平常生活当中，弱电一般是用于智能化控制方面，照明，机械控制等方面，在平时生活中，弱电它融合了数据、画面、声音等信息，例如，我们所使用的手机、电话以及电视机等，这些都是弱电产品，能够传输数据、画面、声音等信息。而对于智能建筑弱电技术就是将弱电技术运用到智能建筑当中的一种技术。而智能化建筑则是指将现代的通信技术以及自动化控制等技术运用到建筑技术当中，从而构成的一种新型建筑。而对于在智能建筑中所使用的弱电一般有两类，如下：

（1）主要用于信息交换的弱电：这种弱电能够为智能建筑内部的各个电子设备提供良好的信息传输以及信息交换，从而保证建筑内部的计算机以及电控设备可以进行良好的管理以及通信。

（2）使用在楼道方面，以及用于消防报警方面的弱电。当它正常工作时，可以检测当前是否处于低压状态，如果是在低压的情况下，会进行报警，安装在楼道的地方，能够对整个建筑进行很好的监控，从而实现智能建筑的功能。

2 智能建筑弱电工程施工技术

2.1 弱电系统设备施工技术

在对弱电系统设备进行施工时，需要从三个方面做好，分别为机架设备安装方面；信息插座盒硬件设备安装方面；管道、桥架的安装方面。而针对机架设备安装需要采取三个步骤进行，首先，在安装机架设备时，需要以厂家的相关规定为媒介，将设备的垂直偏差控制好，从而机架设备的标志能够清晰，完整。其次，安装完后，安装的地方不允许存在有残留的杂物。最后，要使机架设备离墙体的距离要大于0.8米。考虑到施工人员的操作方便问题，需预留1.5米的空间。而对于信息插座盒硬件设备安装，安装前，需要先确认插座的规模型号，然后选择最为吻合的接线模板。从而保证信号能够实现高质量传输。对于管道、桥架的安装，需要将步骤性、次序性体现出来，然后需要保证桥架结构以及管道既简单又牢固，还具有比较好的灵活性。最后，还需要将后期的维护考虑进去，使桥架和管道后期维护更加方便快捷。

2.2 弱电系统布线安装施工技术

布线工艺在弱电系统施起着非常重要的作用。（1）对布线施工时，需要根据土建施工设计，将预埋以及布线等相关工作提前做好准备。（2）对线槽敷设工作以及管线铺设工作进行合理的控制，需做到三个方面：第一、需保证线槽敷设与管线铺设与土建项目施工同步进行；第二、将线槽和管道之间的位置进行合理的布局；第三、对暗管的沉降需要进行合理的处理。例如，在特殊保护场所，则需要利用穿管敷设的方式对暗管进行保护。在重力比较大或者外围存在的干扰比较大时，则需要接地处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 智能建筑防雷击技术

雷电会对智能建筑中的很多智能系统，智能设备造成干扰或者损坏，从而给人们带了巨大的经济损失，因此为了使雷击所造成的影响减小到最低，需要采取以下方式：第一，在对智能建筑需设计避雷带以及避雷针等避雷设备，使智能建筑能够实现自身防雷功能，另外，在建筑内部采用了大量的钢筋，可以将钢筋作为导线，将雷电引入到地面，因此需要将承台钢筋以及桩基主筋做好接地处理。同时也需要做好对钢筋的焊接工作。第二，智能系统本身需做好防雷工作，将智能系统的信号控制、电源做好防雷布置。使得智能系统本身就有良好的防雷效果。

3 控制智能建筑弱电工程的质量的相关措施

3.1 设计阶段质量控制

在对工程进行施工之前，需要针对施工所设计的图纸进行审查，同时对各个子系统的相关设计也需要进行审查，还需对系统所完成的功能，所使用的技术，所选购的设备，合同，业主要求，以及设计时的需求分析进行综合审核，然后再进行确认；对于工程界面已经确定的工程，需要仔细检查各子系统进行技术交接的时候的相关资料。并对交互资料进行审核，以确保能够达到系统设计要求。对于那些管线已到位且信号接口界面所拥有的功能已达标的设计需要对图纸进行全面审查，从而确保施工图，监控电表、设备清单三者能够保持一致。会审纪要作为施工技术文件的补充，需要让施工方、建设方以及设计方三方进行签字。

3.2 施工质量控制

施工时，需要根据会审后的图纸以及相关工程建设的技术文件，法律文件等总体设计方案进行，并严格按照图纸的要就进行施工，如果在施工期间，发现有些地方与图纸上的设计是不一致的，此时需要联系设计师，并与之共同探讨解决，绝不允许私下变更，应严格按标准化，规范化，可操作化的程序进行，这样才能保障施工的质量。同时需要对各个子系统的施工质量进行严控把关，各子系统的单体设备的安装也需进行严格的审查，进详细的记录各设备以及各系统的测试数据与相关的调试数据。另外，还需要对整个工程当中所使用到的材料和各种外围设备进行检验，对于那些标志不清晰或者找不到标志的、材料与合同不相符的以及对材料的质量有所怀疑的材料，都需要进行检查。针对那些进口的材料，则需要有产地证明资料和海关商检证明资料，将这些材料进行整理并报审，只有监理审核确认无误后，才能进行施工。

3.3 系统调试质量控制

在对系统进行调试之前，技术工程师会根据合同要求、系统总体设计、相关技术文档以及验收的标准为系统制作出一个调试方案，该调試方案只有通过技术审核后，才能实施。对于单体设备，综合布线以及各个子系统的质量管控需要严格的按照质量规范和图纸来考量，同时将调试检查等相关信息详细的记录下来，如果调试不合格，需要进行返工的，则要及时的进行整改，在完成整改后，再利用调试方案进行调试，如此反复，直到系统能够正常运行为止。

结束语

总而言之，弱电智能化已经成为了建筑领域的未来主要发展方向。相关企业及单位应当重视对于智能化弱电系统的研究和应用，强化技术应用效果，进而有效的确保各项弱电系统能够正确安装。

参考文献：

[1] 刘建强.智能化建筑弱电工程的施工技术与质量管理[J].安徽建筑，2017，24（6）：234～235.

[2] 曾云.浅析智能化建筑弱电工程的技术施工与质量管理[J].房地产导刊，2017（32）：153.

[3] 李圣鹏.解读智能化建筑弱电工程的技术施工与质量管理[J].建筑工程技术与设计，2017（14）：4389.

[4] 李春龙.弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析[J].城市建筑，2015（32）：126.

[5] 韩强.弱电智能化系统在医院建筑中的应用[J].智能建筑与智慧城市，2017（11）：84-86.

论文作者:韩新江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9e6dcbe0e864618b2e2d1f1.html