# 基于电力大数据的配电网同期线损管理论文_孙盼

（国网山东省电力公司新泰市供电公司 山东省新泰市 271200）

摘要：近年来，我国的综合国力发展迅速，电力企业发展也越来越迅速。线损是电力企业重要的管理内容之一，反映了电网规划、生产运行、营销计量等多部门和专业的综合管理水平。但因传统抄表手段限制，导致供、售电量不同步,月度线损率差异较大，无法反映配电网线路真实线损情况,掩盖了线损管理中存在的诸多问题,降低了其对电网水平的指导作用。基于电力大数据的同期线损集合了调度、生产、营销等各专业系统的实时数据，有效解决了供、售电量不同步问题，对配电网线损的实时、真实计算及问题分析提供了重要平台，提升配电网线损精益化管理水平。

关键词：电力大数据；配电网；同期线损管理

引言

电力网电能损失中，线损率是一个至关重要的衡量参数，不仅是对电力技术型指标的有效评价，还影响电力企业的发展。配电网线损率表现出企业规划设计的合理性，显示了生产技术的进步特点，决定了运营管理能力的强弱。传输电能过程中会出现功率损耗，且任何元件都不能防止出现功率损耗。因此，迫切需要通过合理手段降低线损。

1线损产生原因及管理现状

1.1技术线损

配网技术线损主要有以下几方面原因。（1）配电网结构不合理。比如因线路导线截面积不符合设计要求，可能会导致线路超负荷运行的情况，增大线路损耗；（2）变压器和电缆等元件在运行中的自身损耗。变压器本身存在铜损与铁损，随着运行时间的积累，变压器出现老化、故障或变压器与配网运行不匹配，都会增大线路的电能损耗；（3）大功率设备的推广应用。大功率设备对无功补偿要求较高，随着生产生活的需要，越来越多的大功率设备接入线路使用，配网的无功补偿设备不足以满足实际需要，导致电能损耗增加。

1.2管理线损

配网管理线损主要有以下几方面原因。（1）部分用户存在窃电或违规用电等情况，导致电能损失；（2）少数抄表人员存在估抄、漏抄表等情况，或电能计量装置更换后旧表表底数据上传管理系统滞后，导致阶段性统计误差，从而形成了线损偏差。

2配电网线损类型

2.1管理线损

管理线损一般与电力部门管理人员的具体活动有关，包括日常疏忽管理造成的漏电与偷电行为和常见的管理控制问题。在配电线路管理中，对电能计量装置的观测出现误差，由此采取错误的维护手段也可能造成配电线路的管理线损。此外，在配电线路的初始安装阶段，由于技术人员的安装水平有限，对相关流程的操作不规范，也会使配电线路出现损耗。

2.2技术线损

一般情况下，技术损耗包括可变与固定两类，代表了配电线路全部电气设备电能损耗的总和。其中，可变损耗具体指在电力系统的运行过程中，配电线路电阻或变压器线圈电阻产生的电力能源损耗，其损耗值与相关设备的电阻值成正比关系，即设备电阻值越大，线路损耗越大。而固定损耗则来源于电容器、电缆、变压器绝缘部分所消耗的电力能源，其具体的损耗值与设备上的电压有关。

3电力大数据的配电网同期线损管理优化措施

3.1增加反窃电力度

有效强化反窃电工作，以获得最理想的反窃电方式。反窃电主要做好预防工作，供电单位需要认真安排好宣传工作，向人们传递窃电违法的观念。预防过程中，增加检查强度，提升工作人员基本素质，帮助相关人员全面了解新设备和新技术。第一，欠压法窃电。利用虚接、串联电阻等方法有效降低电压，进一步保证计量电量不超过实际电量。具体对接入电压表的电压线进行检查，电压表三封盒是否存在受损问题。第二，欠流法窃电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用电流回路短接、转变电流解法等减少实际用电量，这一方法很容易被发现。认真检查计量表三封，找出接线是否存在改动现象，电流线有无短接问题。第三，移相法窃电。该方法相对隐蔽且复杂，需要对较多的线进行改动，一般选择改变电流回路接法、电压回路接法等对电压与电流之间形成的相位进行改变，增加计量表无功数据，快速减少有功，进一步节省用电费用。这种方法要求对计量表的接线实施改变，检查人员必须对改动计量表认真查看。此外，还可以全面分析计量表无功大小，情况正常下使用无功的量较低，若无功瞬间变大需要引起高度关注。

3.2统计线损与同期线损融合

统计线损和同期线损是在线损统计上，使用同一套电网模型和线损统计模型，结合不同批次数据生成的两类结果，服务于不同的统计和应用目的。统计线损是根据抄表例日实际发布的结算电量为基础数据统计的线损，和企业经济密切相关，不能出现一度电的偏差，而且供售电量非严格意义上的同期。同期线损采用实测数据，例如对１５日０时，从供电关口到末端用户，皆采用统一时段进行数据的采集和统计。统计线损数据与电力企业报送给政府相关单位的统计数字一致，其累计结果可反映企业的经营情况和管理水平，但是月度间波动较大，甚至单月可能出现负损。同期线损以实测数据为统计基础，可实时、准确反映线损管理情况，但受到采集率、误码等情况的影响，统计结果仅作为参考。在系统设计时，通过一套模型两套数据服务于不同的统计目标，实现线损统计和线损监测的高度融合。

3.3优化电网结构

在电力系统的运行中，配电线路的设计结构对线路中的电能损耗产生重要影响，针对电网结构进行优化设计，可有效降低线路损耗，这也是电力系统工作人员的管理方向与目标。在线损管理工作中，相关人员应对线路的整体布局以及结构进行优化，在维护电力系统运行稳定的前提下，对线路进行合理化设计与安排，进而降低线路中的电能损耗，实现电力系统的节能高效运行。实际工作中应注意以下方面：首先，应注重合理安排电源位置，进而增加对配电线路的保护力度。其次，在进行电网结构的优化设计工作中，应合理安排供电半径，并按照供电半径的分布特点，对电源点进行安装与布局。再次，在线路的降损管理中，导线截面对线损也有影响，因此技术人员应根据具体的管理需求，选择合适的导线截面。最后，技术人员应注重选择合适的线路连接方式，在实际工作中，应从电源点开始，持续向四周辐射，针对配网结构的架线措施也应按照同样的方法进行，避免出现单边供电的问题。针对配电线路系统的结构进行优化与设计是保障线路运行稳定性的重要保障，相关人员应不断加强应用技术的升级与完善，提升线路运行与管理水平。

3.4增强计量方面的管理

对用户的用电检查进行加强，对电流、功率因数、三相电压以及平衡率和电负荷的相关监控应当提高力度。对表计铅封的管理要进一步增强，对其定期的进行检查和维修，比较老旧的电表要及时的进行更换，相关的检查人员要及时地及进行相关的技能培训，确保工作人员能够始终保证工作的质量，对工作人员的素质和思想建设也要重视，保证工作能够高质量的完成。对于存在不良用电现象的用户，要加大惩罚力度，对于每个月的线损清单进行周期性的检查。

结语

随着经济的发展，我国的工业化水平不断提高，人民对于生活的要求更高，这让电力企业存在更大的压力，但是同时也是推进电力企业发展的动力。在进行电力企业管理时，要不断提出创新的管理方法，使电力系统的安全性和高效性能够得到把握，确保电力系统的平稳运行。本文对电力线损管理工作效率的提高做出了一些拙见，但是在实际的工作中对于电力企业来说节能降损的方面有很多，电力线损的管理只是一个方面，因此我们要不断在工作中的各个方面总结经验，不断提高电力企业的经济效益。

参考文献：

[1]杨 骥，吴 杰.配电网实时线损计算系统[J].电力需求侧管理，2016，（2）：56.

[2]万立勇，陈朝仁，陈小伟.供电企业节能降耗主要措施分析[J].中国电力教育，2016，（21）：78.

[3]邓 芳.配网线损实时统计与分析系统[J].电网技术，2017，（11）：186-188.

论文作者:孙盼

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9eddc1c38939b6d8f208d24.html