# 论机电设备安装工程常见问题及对策论文_任春武

邯郸中材建设有限责任公司

摘要：机电设备日益成为建筑中的重要组成部分,现在人们对建筑中机电设备的要求也越来越高,本文针对建筑机电设备安装工程中常见问题进行了分析,并提出了相应的解决对策。

关键词：机电设备；安装工程；问题；策略

机电设备安装工程是工业企业建设中的常见施工项目，机电设备的安装是最重要的内容之一，涉及设备的采购、基础施工、安装、调试、检查和验收等多个环节，从专业上也涵盖了机械、电气、电子、自动化控制及仪表等内容，需要较长的施工工期，其对于整个工程的施工以及最后的施工质量都具有关键的影响和作用。机电设备安装的复杂性导致了在安装过程中经常会出现一些问题，给工程施工进度以及业主带来不便，所以分析机电设备安装过程中容易出现的问题，并实施相应的解决策略，具有非常重要的实践意义。

１、机电设备安装的现状和问题

当前，由于人们对施工和生产安全提出了更高的要求，机电设备的安装也越来越受到重视，机电设备安装、施工单位都加强了对机电设备安装人才的培养，并提高了对施工质量的要求，加强了检查和监理的力度，但由于机电设备涉及的专业范围相当广泛，在实践中仍然会发生一些质量或安全问题，具体表现在以下几个方面：

1.1 机电设备的基础施工不规范

安装机电设备不是一项独立的活动，与整个工程项目施工紧密相关。所以，机电设备安装就难免与其他工程项目的施工相互影响，导致出现了一些安全问题。体现在基础施工中，经常会发生以下问题：

1.1.1基础施工中忽视螺栓预留孔

螺栓、螺母一般是对机电设备进行联接的常用配件，所以在基础施工中，必须要预留螺栓孔。在一般基础施工过程中，往往忽视了螺栓孔的预留，或者是因为设计、施工的误差，导致预留孔产生较大的误差，出现预埋地脚螺栓的偏差过大，致使在后续的机电设备安装中出现问题。

1.1.2机电设备的基础位置或标高不准确

对机电设备进行安装时，需要在基础施工时注意设备的位置，并进行准确的标高，来保证后续安装的准确性。在基础施工过程中，经常出现设备的基础位置不准确，或者标高不符合要求，导致在实际安装时出现较大的误差，使设备在安装过程中或安装后需要对其中的一些部件进行调整，大大增加了设备安装的难度和工作量，在增加施工成本的同时，还会影响施工工期。

1.1.3基础强度不足

大部分的机电设备在安装过程及后续的运行过程中，都会有相应的振动，如果在设备的基础不按标准要求进行施工，导致基础强度不足，设备在运行时就会因为振动造成基础损坏，严重影响机电设备的正常使用。另外，对地脚螺栓孔和底座进行二次灌浆时，如果不按要求操作，也会因为受力强度不足，造成基础损坏的后果。

1.2设备安装工艺不合理

机电设备和其他静止设备的不同之处在于：机电设备在安装以后，还要进行长期的运转，进行能量转换，产生振动，这就需要机电设备具有相应的寿命周期。一般而言，机电设备的使用寿命与设备的安装工艺水平密切相关，如果安装工艺不合理，会大大影响机电设备的使用时间，甚至会产生故障，无法正常运行。

1.2.1设备垫铁使用不当

设备的垫铁使用不合理，是机电设备安装中经常出现的一个问题。垫铁使用不当，比如，垫铁调度过高、垫铁放置位置不当等，都会导致设备运行时不能有效承担自身的重力，在产生振动时会加剧破坏基础，带来严重的问题。

1.2.2对运转轴安装或调整不当

在机电设备安装时，往往因为对运转轴、轴承或相关支承部件的安装技术不好或调整不当，出现较大的误差，在设备投入使用后，因为较大的振动或运动部件温度升高过快、过高，导致设备不能正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在安装成套设备时，对于具有同轴度、平等度要求的运动部件，如果没有处理、控制好其相关要求，会导致设备不能按正常要求进行运转，发生较大的摩擦，产生磨损或过多的热量，也会加速设备磨损，导致出现故障。

1.2.3对设备振动控制不够

在设备安装和试运行时，往往还会因为检测手段不合理，或者缺乏正确的检测工具，导致对设备运行时的转速或振动部位的温度、振动频率等不能进行有效的检测，获得的参数不正确，影响到对设备所能承受的力、转矩等数据的计算，会使设备带病运行或者超负荷运转。

另外，对于安装带有底座的成套设备，有人认为只要搁置好就算安装好了，而不采取有效的固定，结果在设备运行时，会因为振动等引发设备某些部件的松动，也会带来安全问题和故障。

1.2机电设备质量问题

在机电工程项目中，设备的采购是非常关键的环节。随着科技水平的不断发展，对现代机电设备的稳定性、可靠性等综合性能的要求也越来越高，可以选择的范围更多，在设备采购时，往往会在控制系统和实际设备的配套上出现差异和冲突，导致在设备运行时频繁启动、制动，严重的会直接导致系统不能工作。

另外，在机电安装工程中，一般都会设计好一定的设备型号和规格，在实际采购时，往往会发生和设计型号、规格不相符的现象，在安装时就会使基础的管道方位、角度、设备间距等出现一系列问题，影响安装工程的质量和进度。

２、解决机电设备安装常见问题的策略

２.１重视基础施工的质量以及检查、交接

在安装机电设备时，首先要重视基础工程，做好基础工程和设备安装的交接手续和基础工程建设，保证达到机电设备所需要的安装设计要求，从尺寸、外观等方面进行检查和核实，对于基础过高、过低的部分，要及时整改，并且不能操作主体的钢筋，并保证按要求作出二次灌浆层的预留。其次，为了保证设备安装后的可靠性，要对设备基础施工的强度和刚度等内容进行核实，对于大型的机电设备，还需要针对预压、沉降进行检测，保证按照设计图纸进行线路的布置。第三，要对螺栓、螺母等预埋件从外形、尺寸、位置等方面进行检查，保证不出现变形、损坏现象，如出现较大偏差，要进行返工或整改，以保证设备的顺利安装。

２.２完善安装工艺和管理措施

完善设备安装工艺，加强施工管理，也是解决机电设备安装问题的有效途径。在设备安装施工前，要充分了解机电设备的性能和特点，科学地制定安装工艺。同时，对施工人员加强安装工艺的培训，使其掌握设备的安装要领。

在设备安装过程中，要保证制定的安装工艺得到有效实施，需要进行技术交底，加强旁站监理，做好设备安装的质量把关工作，避免和消除安装中经常出现的问题。

在设备安装期间以及完成后，要对设备安装的效果进行相应的工艺检测和质量检测，重点检查垫铁的布置、支撑强度、回转轴的轴承等部分，特别是在完成后的试运行阶段，更要加强监测力度，保证设备能够正常运转。

２.３按要求采购配备设备

机电设备购置的合理性是保证设备科学安装的重要前提。在采购机电设备时，建设单位要和施工方进行协调，按设计要求落实设备的规格、型号，保证施工时的预留标准和采购的设备相配套。如果确实无法按设计要求购得相应设备，可能会导致安装困难时，需要积极采取措施，通过设计、安装施工和业主三方协商后，再进行相应的变更。另外，所购设备的供货要可靠、及时，要有相关的质量认证。

３、结语

总之，机电设备的安装是涉及多工种和多工序的复杂过程，在安装施工时，只有本着优质、安全、可靠的原则，按照设计、施工的规范，及时分析和预测出安装时可能出现的问题，并采取有效的措施减少和避免安装中的问题，才能提高安装工程的施工质量，保证机电设备的运行可靠性和效率，延长设备的使用寿命。

参考文献

［1］贺巍．机电设备安装中存在的问题及技术完善措施［Ｊ］．机电信息，2012（6）

［2］李健．机电设备安装工程中存在的问题及解决方法［Ｊ］．建材与装饰，2011（9）

论文作者:任春武

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e9fc3ea8266b7d4aa861b44c.html