# 预制装配式构件（PC住宅）施工技术的研究论文_季安

中核华泰建设有限公司 广东 深圳 518000

摘要：随着建筑施工技术不断在进步，越来越多的建筑形式出现也带来了越来越多的建筑施工方法与施工技术；其中预制装配式的住宅建筑施工技术就是一种新型的更快速的住宅建筑施工技术，有着非常广阔的应用空间，但是预制装配式的住宅建筑施工技术有别于传统的建筑形式其技术方法有着很多的不同之处，本文主要就从该施工技术的含义、构件施工、装配施工等相关问题进行了一个基本的探讨。

关键词：住宅；建筑施工；预制装配

一、前言

在我国住宅建设中，混凝土结构大都采用现浇体系。该施工方式虽然技术成熟，但同时也普遍存在高能耗、高污染、科技含量低等问题。在“低碳经济”、“绿色建筑”等新兴概念的引导下，改革住宅建造方式，推进住宅建设工业化，发展预制装配式住宅已成为我国住宅建筑发展的必然趋势；其能够应用的空间更广能够为建筑施工技术注入新的能量，预制装配式的建筑施工技术能够给建筑施工行业的整体发展起到很大的作用也有着不可估量的内在价值，有必要对预制装配式住宅施工技术进行分析和探讨保证施工方法更有效的应用。

二、预制装配式住宅简述

预制装配住宅也就是通过使用装配式混凝土施工技术建造的住宅建筑；装配式混凝土结构施工技术主要就是把混凝土构件利用工厂生产的方式进行工业化生产制造，其中主要就是生产制造混凝土主体结构中的梁、板、柱等甚至能够直接预制好阳台或者楼梯等结构部件；通过专用的运输设备进行运输送到建筑施工的现场进行吊装施工；把预制好的混凝土构件吊至预定好的位置利用预留的插筋、预留孔等进行组合然后进行灌浆浇筑等，最后把单独的构件进行组合连接就成为一个完整连续的整体达到住宅建筑应该有的结构强度。

三、预制装配式住宅构件施工技术

（一）构件性能要求

由于装配式构件建筑建造方式的特殊性，也为了保证建筑的安全以及质量生产中对于构件的性能也有着较高的要求。其中主要就是以下的内容：

1、构件必须要在正常情况下保持始终处于弹性工作状态包括雨雪风等情况；构件连接的部位不能够出现较大的裂缝超过规定宽度即为施工不合格；构件连接的部位必须要保证良好的抗渗能力在规定使用的年限以内不能够出现任何的渗漏现象。

2、构件必须要能够承受地震的影响以及破坏必须要能够承受设防震级的地震，在设计要求的地震中构件必须要能够保持弹性工作状态构件之间浇筑连接的部位不能够出现严重裂缝损伤等问题。

3、在构件遭受严重地震或者一些不可抗拒损伤时要保证能够进行修复，所有的局部损伤以及地震以后开裂都必须要能够进行修复。

4、如果发生了函件地震这样的严重自然灾害必须要保证构件不能够出现非常严重的破坏，保证构件不会发生严重坍塌以导致人的生命受到威胁，就算是横向构件的承载能够受到了严重的破坏，竖向构件的承载能必须要得到保证。

5、结构进行连接的部分在遭受到火灾或者一些其它人为自然灾害时不能够连续被破坏要有自身抗连续破坏倒塌的能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）构件的预制

混凝土构件的在浇筑工作开始之前必须要对混凝土构件的模具质量进行检查保证模具严格的符合设计要求，然后要对构件内的钢筋成品部件进行严格的检查以后才能够涂刷隔离剂进行混凝土的浇筑工作，保证混凝土浇筑的均匀性然后又保证混凝土振捣过程中插入式振捣帮不触碰钢筋或者内部预设的部件；浇筑过程中要严格的观察构件有没有任何的形变问题一旦有问题要能够及时进行补强处理；构件完工以后要保证构件表面的平整严格仔细的进行刮毛进行蒸汽养护。

（三）构件的运输

构件的运输是构件从生产到使用最为重要的中间步骤之一要慎重之又慎重；必须要合理的选择运输的车辆同时在运输的过程中必须要谨慎的进行构件的固定，尤其是装卸过程；运输中必须要有缓冲材料对构件进行保护严格按照计划好的路线进行运送，运输过程中必须要极力避免急刹车等情况的出现。

（四）构件的存放

构件存放一般来说是分为不同构件分别进行竖向放置和横向放置的；楼板、顶面构件、墙柱通常都采用竖向放置不采用横向放置；而梁构件一般都采用横向放置的方法进行放置；构件放置区域的地面必须要进行压实处理以免地面出现沉降等可能会对构件造成一定的破坏；同时放置的地方要进行混凝土的铺设且铺设较为粗糙的混凝土保证构件放置过程中不会发生滑动等；构件放置并不是直接放大地面上尤其是横向放置的构件必须要使用垫木进行保护。

四、构件的装配施工

（一）预制构件吊装

吊装工序为：放样→预制柱吊装→预制大梁吊装→预制小梁吊装→楼板吊装→阳台板吊装→楼梯吊装→现浇结构工程及机电配管→楼板灌浆→结构体完成→外墙吊装。

（二）构件的连接

构件进行连接的方法一共有四种简要进行分析如下：

1、现浇式：对于一些构件连接但连接部分较为狭窄的时候多采用现浇混凝土的方式进行连接施工，混凝土浇筑的铸模必须要能够和额构件紧密进行连接连接现浇混凝土强度到不到要求是不能够脱模；

2、机械式：机械式连接的方法主要就是利用机械式的连续套筒器对构件进行灌浆式的连接，通过高强度无收缩水泥的作用来保证构件的有效连接于稳定但是对构件钢筋强度有一定的要求限制；

3、砂浆式：对于一些构件连接部位没有较大的承载能力要求，但是有一定的防火耐久要求的时候，常常采用的就是砂浆连接的方法进行连接施工；砂浆连接前必须要对连接部位进行严格的清理同时需要保湿且保证砂浆使用不会溢出等。

五、结束语

预制装配式将住宅建筑施工技术虽然没有在如今的建筑施工中大范围的使用，但是可以预见这种施工技术在未来建筑施工工程中的作用是不可估量的，尤其是对于未来建筑施工效率提高质量提高都有着非常重要的作用值得我们更多地学习探索；通过这样的探讨也就是希望更多的人关注到预制装配式建筑施工技术的发展，通过更多从业人员的共同努力来给预制装配式施工技术更多的应用空间以发挥其巨大的作用。

参考文献：

[1] 刘群星.工业化住宅主要技术体系研究[J]. 住宅科技. 2011(02)

[2] 黄小坤,田春雨.预制装配式混凝土结构研究[J].住宅产业. 2010(09)

[3] 马军庆.装配式建筑综述［J］.黑龙江科技信息. 2009（8）

[4] 陈彤,郭惠琴,马涛,秦珩.装配整体式剪力墙结构在住宅产业化试点工程中应用[J].建筑结构. 2011（02）

[5] 邓文龙，陈伟忠，沈孝庭等．预制装配式高层住宅施工新技术[J]．建筑施工，2007（12）

[6] 粟新．工业化预制装配式( PC 板) 住宅建筑的设计研究与应用[J]．建筑施工，2008（3）

论文作者:季安

论文发表刊物:《防护工程》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea16a8aa834a4ad459290be1.html