# 刍议房屋建筑结构设计中的基础设计论文_张宏亮

张宏亮

广东省建科建筑设计院有限公司 广东广州 510000

摘要：基础设计能够影响建筑结构的整体稳定性，也会影响建筑工程的造价成本，因此，在设计中必须控制好每一个设计细节，采取相应的优化措施，以提高房屋建筑质量为目标，实现建筑行业的可持续发展。

关键词：房屋建筑；结构设计；基础；要点；影响因素

1.房屋建筑基础设计概述

在房屋建筑结构设计过程中，基础结构的设计与上部结构的设计作为主要的设计内容，通常采用概率极限状态法作为房屋建筑结构设计方法。房屋建筑的上部结构主要是为了满足房屋结构自身重量，以及房屋使用者及其家居设备等荷载的竖向静力作用与地震力、风压力的水平荷载的动力作用下产生的作用力，因而在设计时主要从房屋建筑结构的刚度、强度以及稳定等方面进行，而房屋建筑的静载作用通常从上往下传递，地震作用又是经过基础传递到结构上部，为满足房屋上部结构和下部地基条件，通常把基础结构作为其结构形式。

2.房屋建筑常用的几种基础形式

2.1柱下条形基础及十字交叉基础

当上部结构荷载较大、地基土的承载能力差的时候，一般的基础形式无法满足要求，往往会选用柱下条形基础的形式。它的刚度较大，能够调整沉降的均匀度，不过柱间距较大时这种设计则不可以采用，因此，采用这种设计要在柱间距不能过大的前提下。十字交叉基础比较适合地基的承载力比较小但柱荷载却比较大的时候，它能够较好地完成目标。

2.2墙下条形基础

普遍应用的是混凝土刚性基础，它可以起到很好的抗压功能，不过抗弯、抗拉效果不是很好。一般用于地基承载力较好。压缩性较小的中小型民用建筑。它的优点是价格低，方便，可因地制宜的改造整体的刚度。此外，较好的墙下条形基础还有钢筋混凝土柔性基础，它能够很好地解决上部结构荷载较大，地基承载力又较低，且地基又不很均匀的问题，主要用于承载力较低。上部荷载较大。设有地下室且基础埋深较大的建筑。

2.3独立基础

独立基础在柱下基础中使用较多，基础的断面有方形和矩形，主要依据是不同的柱荷载偏心距。当有比较大的柱距时，独立基础相较于其他基础明显性价比更高。在多层建筑的上部结构作为框架体系的时候，如选择独立基础比较合适。此外，独立基础较普遍地应用在民用建筑的中柱，目前看来效果是不错的。

2.4钢筋混凝土筏片基础

钢筋混凝土筏片基础分为筏板式和梁板式两种。适用于基础之间的空隙较小并且地基承载力较低基础的底面积出现重叠的情况。在有地下室的结构中，筏片基础作为地板结构应用较多。此外，根据荷载的大小可以选择合适的筏片基础。筏片基础的优点是整体的刚度较大，可调整整体沉降的均匀度。

2.5桩基础

承载力高、沉降量小是桩基础的优点。在地基变形和强度方面都无法满足要求时可采用桩基础的深基础。桩基础适应于以下情形：建筑物的上部结构荷载较大，而地基上部负载能力小，下部有可作为桩端持力层的坚实土层；天然地基上的浅基础沉降量过大，即使进行地基处理也不能满足建筑物要求；对较为重要的建筑物，虽然地基承载力尚好，但由于对控制沉降有较高要求，不允许有过大沉降，也可考虑采用；对土层不很厚，土质又较差，如做条形基础，土方量较大，可考虑采用钻孔，灌注短桩。

3.房屋建筑结构设计中的基础设计应注意的几个问题

3.1结构平面图

绘制结构的平面布置设计图时，当建筑所在区域的抗震设防烈度为6度的时候，根据建筑抗震的设计规范，在符合有关抗震措施要求的前提下，是可以不应用结构软件建模的。因此，就砌体结构来看，可不用在软件中建立模型，直接进行设计即可，但在设计过程中需注意局部受压和整体受压的问题。而当建筑所在区域的抗震设防烈度为7度或7度以上的时候，则必须输入软件建模进行计算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2屋顶（面）结构图

当房屋建筑采用的是坡屋面的时候，有梁板式和折板式两种结构处理方式。当建筑板跨度比较大，建筑平面又不规整，屋面的坡度和屋脊线的转折复杂，这样的坡屋面我们采用梁板式。那么，与其相反的条件下，我们则采用折板式。但无论是梁板式还是折板式，两种形式的板均属于偏心受拉构件。板配筋的时候，为抵抗拉力，要有全部或者部分的板负筋拉通。基于构造而定的板厚度一般不宜小于120厚。除此之外，在梁板的折角处，应有布置钢筋的大样示意图。而坡屋面板的设计，为了更好的让施工操作人员对图纸正确的理解，通常采用大样详图和剖面示意图相结合的表示方法。同时，因为屋面起坡使得阁楼层部分墙体超出高度，所以在设计时要结合门窗顶来设置圈梁，用以降低墙的计算高度。

3.3大样详图

大样详图绘制的前提条件是建筑详图确保准确无误。大样详图的绘制有两种方法，一是利用原有的建筑详图做基础，在其上直接进行大样详图的绘制；二是利用以前做过的详图，在此基础上进行局部的改进和绘制。在绘制大样详图的时候，要注意在保持建筑外形不变的前提下尽量的使结构受力合理和施工方便。无论是标高还是外形，在尺寸上一定要和建筑相协调，保持一致。

3.4楼梯

在进行楼梯的绘制时，要注意控制好楼梯板的挠度，楼梯梁的梁下净高满足建筑要求，保持楼梯梁的位置上下层的统一。当局部不合适时可以选择折板楼梯，但应注意折板楼梯的钢筋，在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中，对于梁下净空的要求和楼梯板的宽度要多加注意。对于首段梯板，要考虑到基础沉降，必要的时候可以考虑设置梯梁。

3.5从结构计算和构造上进行合理设计

①在进行验算底框砌体结构时要注意以下几点：一是当多层结构的刚度是比较均匀的，底部剪力方法才可以应用。当建筑结构的底层框架是带有薄弱层的混合结构时，要考虑到塑性变形的集中影响。二是因为底层框架结构中只有底层框架抗震墙，底层框架混合结构的剪力分配不能简单的按照框架抗震墙的方法来计算，而是应该采用双保险的方法，抗震墙来承担全部的剪力，框架则按照刚度的比例承担相应的剪力。在进行刚度的计算时，框架的刚度不发生折减，抗震墙发生折减，一般折减到弹性刚度的百分之二十到百分之三十。三是应考虑到因为地震作用而产生的倾覆力矩带来的底层框架中的附加轴力。

②对于楼板计算的不正确方法要尽量避免。一是不能用简单的单向板的计算方法来代替连续板的计算方法。二是双向板查表计算时，不能忽略材料泊松比的影响，否则，由于跨中弯矩未进行调整，将使计算值偏小。三是避免在荷载计算中发生错误：漏算、少算荷载或荷载的折减不当，建筑物的实际用料与计算结果不符，

3.6从抗震要求出发，进行合理的结构设计

①对于多层的砌体住宅的结构，一般优先采用两种结构体系：即横墙承重结构体系和纵横墙共同承重的结构体系。纵横墙的布置要均匀对称，沿平面做到尽量对齐，沿竖向做到上下连续；房屋的尽头和转交的位置不宜设置楼梯间；不宜采用无锚固的钢筋砼预制挑檐。

②对于钢筋砼多、高层结构的住宅，力求做到：抗侧力结构（框架和抗震墙等）应双向布置，这样做的目的是对于来自平行于抗侧力结构平面方向的地震力，能够更好的各自承担；框剪体系的各抗侧力结构要形成空间共同工作状态，除了控制抗震墙之间楼、屋盖的长宽比及保证抗震墙本身的刚度外，还需采取措施，保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接；结构布置一般采用规则结构，对于较复杂的结构，可以设置防震缝。

4.结语

总之，房屋建筑结构设计中的基础设计是一项较为系统复杂的工作。作为设计人员，做好房屋建筑结构设计中的基础设计是确保房屋建筑工程质量的关键，在设计工作中做好每一个细节的设计，尽可能的提高房屋建筑的功能，从根本确保房屋建筑结构设计质量，进而确保房屋建筑工程质量。

参考文献：

[1]魏利金.建筑结构施工图设计与审图常遇问题及对策[M].北京：中国电力出版社，2011.06.

[2]高峰.土木工程建筑中对建筑结构基础设计的探析[J].中国新技术新产品，2012.08

论文作者:张宏亮

论文发表刊物:《基层建设》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea20543bd6a4035f763d0a2f.html