# 浅谈风电场施工中质量通病的预防与处理论文_包红磊

（中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 湖南省长沙市 邮编：410000）

摘要：传统能源结构对环境的污染，以及新型能源的环保和清洁优势，已获得国家认可。 随着风力发电作为新能源的飞速发展，随着风力发电的发展出现了一些问题。 这些问题主要体现在风电场的建设质量上。

关键词：风电场施工；质量通病；预防与处理

引言

近年来，中国的风电产业发展良好。 仅从2016年1月至2016年6月，中国就有270个项目开始建设，新增装机容量为1,010万千瓦，新装机容量继续创下历史记录。 但是，在这样的井喷式风力发电项目的建设过程中，由于参与单位的项目管理水平参差不齐以及缺乏相应的国家技术标准，在风电场建设过程中出现了许多常见的质量问题。 其中，民用电气问题比较突出，占总质量问题的近70％，应引起重视。

1.风电场施工质量分析

风电场土建施工中存在的质量通病主要包括：风机基础，钢筋混凝土，田间道路及场外道路.. 风机基础主要体现在垫层上，具体问题主要体现在质量和运输上，道路问题关系到施工的整体进度所以显得尤为重要。

1.1风机基础垫层

风机基础垫层是风机钢筋混凝土基础和地基土的中间层，主要起到整平，防止基础扰动，隔离和过渡的作用。风电场施工过程中，施工主管经常忽视垫层的抗地扰动作用，对垫层重视不够，导致垫层甚至出现裂缝，影响整个风机的安全.. 风机基础垫层找平的作用不容忽视，对于现场清理不到位，所以现场坑洼严重，所以混凝土浇筑后，形成场地厚度不均的现象，使垫层养护因温差形成裂缝，影响风电场整体质量。若基础环结构恰好位于混凝土垫层最高处，将影响风机的稳定性，带来不可估量的损失。

1.2风机基础钢筋混凝土

风机施工中的混凝土与其他施工中的混凝土不同.. 风电场施工过程中混凝土生产运输，钢筋安全，混凝土振捣，养护等控制直接影响混凝土成品质量.. 这些质量问题会导致冷缝，温度裂缝，混凝土强度不合格，导致基础环平整度偏差，威胁到整个机组的运行安全。风电场施工对混凝土要求非常严格，混凝土的材料搭配要根据现场要求，要求有丰富的知识内容和经验，要求有专业人员进行。混凝土的运输消除了道路因素的原因，对时间也有很大的要求，混凝土的浇筑应在规定的时间内完成，以防止裂缝和道路不平整。

1.3风电场道路

风电场普遍存在的道路问题主要体现在山地风电项目上.. 山地风电项目是对道路运输需求最大的风电项目。由于道路崎岖、基础设施不完善、路基损坏严重以及道路施工人员在道路铺设中没有考虑大部分材料等问题，山区风电项目的建设受到了很大的阻碍。风电场所所需设备大多具有运输困难的特点，包括长、大、宽、易损坏，道路建设的不完善给材料的运输造成了很大的困难，从而影响了风电场的建设。

2.风电场电气施工质量预防与处理

风电场电气施工中，主要质量通病体现接地、电缆及光缆敷设、电气安装以及电缆头制作等方面。

2.1 风电场接地

风电场周围通常没有高楼大厦。风扇必须特别注意防止雷击危险。为了确保雷击和各种故障电流可以顺利地接地，风扇的接地电阻非常重要。接地体的分散电阻与土壤电阻率有直接关系。在风力发电的设计中，风力涡轮机的接地电阻必须小于4Ω。风机接地的主要质量表现是接地材料的选择和接地扁铁的焊接。首先，接地体和接地线应采用热浸镀锌钢制成，也可以根据需要选择铜棒，铜带等材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各种接地材料都必须经过严格的入场检查。另外，在将接地体与扁铁连接并进行焊接的情况下，重叠率往往不足，接地扁铁的宽度与设计不符。对于接地扁铁的焊接，应严格执行隐蔽的工程验收。如果重叠长度不足，则不允许进行三面全焊。并且有必要加强对操作人员的技术教育，使他们意识到焊接接地材料的重要性。

2.2 电缆敷设

在风力发电项目中，电缆是连接到本地变电站的主线，并起着汇聚和传输电能的作用。电缆敷设中的常见故障主要反映在电缆头开挖，电缆头制造和电缆低温敷设过程中。

通常，根据软土细沙，电缆覆盖层厚度≥700 mm，且电缆衬层大于100 mm。在寒冷地区，电缆沟的开挖深度应参考冰冻线来确定。但是，在实际施工过程中，电缆沟的开挖深度往往不能满足要求，电缆敷设后没有软土细砂回填。因此，在铺设电缆时应严格执行WH点验收。仅在满足电缆沟开挖深度后才允许铺设电缆。用柔软的土壤覆盖电缆敷设后，可以进行完全回填。检查步骤以确保电缆敷设质量。铺设电缆之前，应检查电缆的外观。关键是检查电缆铠装是否因压缩而不会变形，外套是否损坏以及电缆末端密封是否完好。塑料电力电缆敷设前24小时的平均温度，敷设现场的温度不应低于0°C。如果温度过低，则应采取预热措施，以避免电缆的护套或绝缘敷设过程中由于低温导致电缆损坏。开裂。另外，高压电缆头的施工过程不到位，一段时间后还会导致绝缘故障，因此高压电缆头的生产也是一个不能解决的问题。被忽略。电缆的电压电平越高，电缆头的结构质量越高。因此，高压电缆头的生产应使用生产时间长的熟练技术人员，并严格遵循施工过程。

2.3道路坡度、弯度、平整度解决措施

解决道路问题需要道路设计者考虑道路的坡度，曲率和平整度。 （1）坡度。当坡度低于17％时，480马力的牵引头可以承受70吨的载荷自行爬升；当斜率大于17％且小于21％时，在相同条件下，应配备225马力的装载机； 2至3 225马力的装载机用于牵引。 （2）曲率，风电场建设所需的材料，例如塔架和叶片长而宽，由于田间的盲点，对山区道路，特别是在山的转弯处提出了很高的要求视力，还应考虑排水和改道问题。因此，有必要计算上坡道路的弯度并根据实际情况进行调整。根据一般设计数据，野外道路的转弯半径要求为16〜20m，可以满足17.5m长的平板拖车的转弯。但是，在实际操作中，由于材料的长度和宽度不一致，转弯时会碰到山体。因此，可以进行试车，然后根据实际情况进行调整，以保证物料运输的安全性，由于节省了生产成本，因此不能忽视物料运输的安全性。同时，设计人员在设计道路时还应考虑汇水和排水问题。您可以考虑在道路拐角处设计调整平台或停车平台，以确保物料的安全运输。 （3）人行道和山区道路存在许多影响物料运输的问题。这些问题主要发生在低洼地区，排水能力不足。在多雨的地方，低洼地区形成小水坑。由于排水能力不足，路基长时间浸泡在水中，会对路基造成破坏。因此，在风电场的建设中，应修建道路排水设施，例如排水沟，排水涵，挡土墙等设施。同时，为应对路基破坏，必须严格控制道路施工质量。不要切角，以确保砾石被填充和分层。

4.结语

风力是利用风能。风能是自然存在的，它是取之不尽，用之不竭的。有效利用风能是国家可持续发展的要求。该国已经掌握了先进的风力发电技术，但是风力发电场的建设存在许多问题。尽管本文针对风电场建设质量普遍存在的问题提出了对策，但仍不能从根本上解决风电场建设问题。作为参考，风电场的建设仍然需要我们的建设者不断努力，以找到更全面的建设方法。

参考文献：

[1]任蒲军.浅论风电建设工程项目施工重点管理内容[J].智能城市，2018.

[2]周晓宇.风电工程建设项目施工阶段质量评价研究[J].工程建设与设计，2018.

[3]封永春.风力发电场的施工建设管理[D].华北电力大学，2018

[4]邱欣，姜晓东.风电基础环安装施工的质量控制[J].城市建设理论研究（电子版），2018

论文作者:包红磊

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea6d828e6a46bffb28147347.html