# 浅谈建筑给排水设计中的常见问题与解决措施陈熹论文_陈熹

摘要：随着经济和建筑行业的快速发展，在建筑行业中对于给排水系统相当重视，因为给排水系统在整体建筑中处于一个关键枢纽的地位，其系统设计的好坏直接影响到整体建筑的质量与在实践应用中的使用年限。与此同时，建筑给排水设计的完善与否将与建筑中所有家具设备的使用息息相关。本文从建筑给排水设计中的常见问题出发，针对性地提出一系列明确的解决措施。

关键词：建筑给排水设计；常见问题；解决措施

引言

随着社会的进步和改革开放的不断深入，我国经济建设得到了长足发展，科技水平不断提高，人们对工作环境、生活水平，以及对美的要求在持续不断的上升，人们对原有的设计习惯已得不到满足，各类民用和公共建筑正朝着标准更高、设备更完善、功能更齐全、安全性更强的方向发展。在竞争激烈的市场斗争中，为了更好的发展和生存，大大加强了对建筑给排水设计的重视度。所以针对建筑给排水工程的设计规范、设备材料等多方面均提出了新的要求。从事给排水设计的相关人员必须加强专业素质的培养，提升自身的专业知识能力，提高自身的水平，创造出更加合理有效的给排水设计。

1建筑给排水设计中的常见问题

1.1水管缺乏合理封存后出现的地漏水封问题

建筑设计中需要及时考虑到居民的用户体验问题，污水管作为建筑整体中的一大组成部分，其设计的好坏将直接影响到建筑污水所产生的异味会不会传播到用户居住空间，进而对居民的生存空间质量产生巨大的影响。而在当今的建筑设计中往往会出现建筑设计者忽略了水管合理设计的重要性的情况，为了达到最低的造价成本，建筑设计者在选用水管材料时降低了对于水管材料质量的把控，且选用的材料与实际情况中的管道并不能达到100%的完美匹配率，种种原因便会造成最后建筑中出现地漏水封的质量出现大幅度的下滑现象，进而导致最终建筑给排水设计工作的曲折进行，难以在规定时间内实现原有目标。与此同时，地漏水封问题没有在有效的时间内得到妥善解决的话还会给居民带来一系列的建筑安全隐患问题，对于后期建筑的发展是毁灭性的破坏。因此，地漏水封问题对于建筑给排水设计的顺利进行影响深远。

1.2前期考虑不周导致的倒流防止器问题

众所周知，在城市这一复杂庞大的大环境中其地下地上环网结构相当繁复，因为其内部存在的各个阶段的水压也大不相同，需要建筑设计者根据城市的具体情况进行针对性的调整和改善。如果为了经费和利益考虑，或者是工程中的麻痹大意造成倒流防止器的装备缺失，那么一旦在城市环网中出现高低相差巨大的压力情况时，就会发生因为压力过高的接口，其中所拥有的水流在进行流向时经过某一压力低的接口时，两者会发生激烈的“冲突”敬畏导致城市的水表发生了严重的倒转情况，甚至遍布在城市管网内的水流将会与小区管道网内的水发生交汇，进而被污染，后果不堪设想。

1.3给水压力问题与管道噪音问题

在如今的城市环境中基本上建筑物都是高层建筑，且占地面积极广，因此最后在城市环境中能够留给居民居住的面积相当有限，城市中的住房压力很大。城市中的住房建筑师为了在极其有限的空间内实现土地面积土地效益的最大化，只能在房屋建筑的高度上进行不断的提高。房屋建筑高度的不断提高便会导致在建筑中的给排水系统不完备，并且设计方式不合理导致了建筑给排水系统的供应能力缺失，因此在对供水系统进行二次加工的时候不能真正起到效果，对于高楼层的居民来说应用水不能及时传达导致生活基本需求不能得到满足。

2建筑给排水设计的解决对策

2.1设计要合理

对给水管道的整体铺设长度要予以重视，尤其是对厨房和卫生间两处，要尽可能缩短铺设长度。如果需要二次进屋的管道，需要加大管道直径的设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如DN25.是不错的选择，因为它不仅可以使人们的用水需求得到满足，而且也可以在最大程度上降低噪音。从目前建筑实际上来看，许多高档建筑多采用双卫生间设计，因此厨房与卫生间之间的距离也会加大。如果仍然采用原先的管道直径，可能会在厨房卫生间增加造成噪声影响。特别是居住用户集中的地方，用水密度集中，用水量大，噪音也大，用水不稳定，而dN25能更好地解决这些问题，同时还可以安装橡胶接头。如果楼层位置较低，可以在供水管道中设置检验阀等相关设备，以减轻供水管道的压力。

2.2提升阳台与屋面排水设计合理性

在建筑物屋面，可以使用侧墙式雨水斗，这种设计模式能够极大增加汇水面积，最后统一进行排放。屋面的滤水管不容忽视，因为其一直是正压和负压相互之间进行交替，所以安装水管时，需要将其安装在雨水地漏的下部，这样就可以与雨水地漏相互联通，能够有效控制雨水的排量。

2.3加强管线材质的选择

在地面管道进行铺设过程中，施工技术员要熟悉所有管线材料之间的差异性，并且在管线铺设时与管道设计人员保持沟通，征求其意见，从而在协商中保证管线的质量。在管材的选择上，热熔性和非热熔性铺设管道的地方选择不同。如果所选择的管材属于非热熔性，一般在地面上安装管道接头，就能够有效保证管道铺设的合理的规范性，同时也能够增加管道的使用年限。

2.4给水管道的减压降噪

在现代住宅建筑中，双卫生间已经十分普遍，厨房和卫生间之间的距离很远，管线延长，但部分设计人员依然采用DN20的进户管。这样一来，在末端用水过程中会产生很大的噪音。某些城市的市政管网压力本来就很大，尤其是三层以下管道，较快的水流速度会使管道产生共振，导致噪音或颤动，特别是在用水高峰期，对顶部楼层正常供水将造成很大的影响。对此，分户水管应使用DN25，并使用可进行曲挠的橡胶材质接头，在低层安装减压装置。

2.5卫生间降板

对于卫生间降板，现行技术规范提出以下要求：“各户的卫生器具，其排水管不可从楼板中穿过进入到其它户”，这条规定的目的是保护住户私密性，户内管道产生的问题可以在户内解决，无需打扰其它住户。虽然这条规定满足现代人生活基本要求，但部分开发商为便于施工，不使用同层排水的方式，仍然沿用落后的下排式排水，对住户生活带来很大不便。比如在某建筑中，上层住户对管道进行疏通时不慎将管道捅穿，导致污水直接倒灌下层住户，影响积极严重。管道堵塞是一个常见问题，但对日常生活的影响却很大，所以设计人员需充分考虑同层排水措施。当开发商认为同层排水没有必要时，应向其说明利弊，不要因小失大。楼板降低后，会形成凹坑，此时要做好防水处理，若防水不到位，将在管道渗漏过程中对下层造成影响。但需要注意，同层排水需要得到其它各个专业的指导与配合。

结语

随着人们随着生活水平的提升，对给排水设计所带来的生活水准要求也在逐渐提高。作为一名给排水设计人员，必须以专业和负责的态度认真设计，在实践中不断提高专业设计水平，以确保建筑给排水系统安全可靠、经济适用、节能高效。

参考文献：

[1]钟灿.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策[J].工程技术研究,2019,4(11):195-196.

[2]杨滔.住宅建筑给排水设计常见问题与解决对策研究[J].住宅与房地产,2019(12):65.

[3]王舜.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析[J].化工管理,2017(23):43.

[4]王丽,赵越.建筑给排水设计常见问题及其对策分析[J].工程技术研究,2017(4):208+241.

论文作者:陈熹

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea766ac6c6e31282fc548b7f.html