# 石油化工油品化验工作的重要性和安全性分析贾治民论文_贾治民

摘 要：通过对油品的化验，能够准确的掌握油品各项指标、成分配比等，从而确定其是否符合国家标准。就油品化验而言，能够有效的保障本成品有的质量以及成品油的质量，但是化验工作具有一定的危险性，因此需要严格按照操作标准进行化验，确保化验人员的人身安全。

关键词：化验分析;油品;重要性;安全

1 油品化验分析的主要指标

1.1 酸度和酸值

表明油品中含有的酸性物质的含量多少和总量的两个指标一般就是酸度和酸值，酸度和酸值具有判断油品的腐蚀性、判断油品中酸性物质含量多少、判断油品的使用性能以及变质程度的重要意义。

1.2 黏度

通常黏度的表示方法有很多，而运动黏度是最为常用的表示方法。运动黏度表示液体在自身重力作用下进行运动时，产生的摩擦力的大小，黏度大小与油品种类、浓度和温度等因素有关。对于汽油、柴油、润滑油等各类油品对于黏度的化验分析都是非常重要的参数指标。一般来说黏度表征了油品的流动性，黏度指标对燃料雾化程度有着很大的影响，是判断喷气燃料油优劣的重要化验分析指标之一。例如，油品在发动机中的汽化性能，以及燃料在锅炉中雾化性能的好坏，都与油品的黏度指标有着最为直接的关系。黏度指标在柴油的性能检测过程中是非常重要的，如果柴油黏度过大，通过喷嘴喷出的油滴就会很大，从而导致柴油的雾化性能状态差，致使柴油在内燃机中燃烧不充分，产生的黑烟即污染环境又浪费能源;如果柴油黏度过小，则会致使柴油容易挥发和导致拉塞磨损，因此优质的柴油需要控制合适的黏度指标。而黏度在润滑油化验中则希望越大越好，是润滑油分级的主要依据。

2 常见油品化验方法

以润滑油产品为例，分析常用的油品化验方法。

①性能试验：就润滑油检测而言，性能化验常见的方式之一，主要包含模拟实验以及台架试验，前者是化验高档油品的主要手段，后者是化验新开发油品的基本工具;

②理化试验：这种试验方式是化验润滑油质量的方式之一，试验的的指标包括水分、杂质、滴点、灰分、锥入度、闪电、破乳化时间以及闪点等;

③仪器分析：由于组成润滑油的成分不同，从而会导致性能、理化的试验方式出现差异，因此需要通过特定的仪器开展化验工作，从而完成评定、分析油品的与质量。

3 油品化验工作的重要性分析

3.1 确保油品质量

通常情况下，油料会经过数次的加工，然后在进入化验的过程中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆化验时，一个技术过硬的化验人员无法通过肉眼观察的方式评估油品的质量，因此需要采用相关的实验仪器，化验油品的成分以及各项指标，以此为依据，科学、准确的做出评价。一旦质量不过关，便可以根据化验的结果，调节生产工艺，从而保障油品的实际质量，提高厂商的经济效益。

3.2 控制成品油的质量

在油品生产的环节中，经常会出现基础油以及半成品油，只有将其按照相关的规定、成分组成进行调和，才能成为成品油。为了贯彻落实国家降低污染、提高质量的政策，需要改变油品的原有配方，以适应社会需求。改善、优化油品的配方，需要了解各种成分之间是否存在化学、物理反应，因此需对其进行化验。在试验时，将不同性能的添加剂加入油品中，然后利用化学仪器、手段进行分析，了解优化方式是否正确、配比是否合理等，而该项工作需经过多次、反复的试验才能够完成，保障成品油质量，将性能将强的成品油提供给消费者，促进石油行业的发展。

4 油品化验分析工作的安全保障措施

4.1 规范油品取样操作过程

在油品取样口操作时不规范，使用扳手等工具时导致杂质进入油品中。要选择铜质工具，避免產生火花，降低可能产生的火灾隐患。在取样过程前要观察风向方向和所站位置，降低由于风吹油蒸气对人体裸露部位的侵害。在作业过程中，如果引起金属器具撞击起火或者静电接触起火，会产生严重危害后果。油品对人体的负面危害影响长期的，在化验分析过程中，操作人员要对吸入油蒸气和油品其他挥发组分保持警惕，油品内含有的有害成分会对人的身体健康产生不同程度侵害，要做好人身安全防护措施。

4.2 化验室要保持换气通风

在油品化验分析的操作过程中，油蒸气的挥发是无法避免的，化验分析作业人员要重视化验室里面的空气流通置换，保持化验室室内空气新鲜。降低油品的储存过程和挥发对人体健康的危害，以保证化验分析工作人员能够拥有一个相对安全工作环境。必须注意的是如果化验室长期不进行通风换气，会致使化验室内油蒸气的浓度增加，容易引发自燃或闪爆的情况，造成财产损失和人员伤亡事故。

4.3 化验室实现规范化管理

在油品化验分析过程中，分析作业人员需要用到各种各样的化学试剂，其中包括一些含有有毒成分的化学试剂。对于油品样品和化学试剂的存放，化验室管理人员要倍加重视，分门别类的存放，不能发生混乱现象，要有明文规定分类存放，一旦将油品样品和化学试剂错误存放，分不清它们各自的名称、种类和性能，会产生的巨大的危害后果，是一重大安全隐患。为了杜绝油品样品、化学试剂混放存在的安全隐患问题，管理人员要制定明确的化学试剂管理规则和安全规章制度，并在化验分析过程中严格执行操作流程。总之，想提高油品化验分析工作的安全，需要规范化验分析人员在生产装置中对油品取样的操作，同时要保持化验室的通风换气，以及油品样品和化学试剂的规范管理和储存。

参考文献：

[1]张惠婷.分析油品化验的安全性及重要性[J].科技致富向导，2015（2）：75-75.

论文作者:贾治民

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea92a456f7cc973b6ccb9b7d.html