# 建筑给排水节能节水技术及应用研究论文_陈维华

身份证号码：34292119860214xxxx

【摘 要】在当前社会建筑行业的发展过程中，绿色建筑已经成为了极为重要的一个发展趋势，这种绿色建筑的应用必须要体现在整个建筑工程项目的各个环节以及各个系统中，建筑给排水工程项目同样应该得到较好的贯彻应用。基于绿色建筑给排水系统的构建来看，最为核心的就是针对节水节能新技术进行有效的推广应用和普及，这一方面的研究具备着较强的现实意义和价值。

【关键词】给排水；节水节能；新技术应用

引言

我国经有关调查数据显示属于水资源缺乏国家，我国人均水资源占有量仅是世界水平的四分之一，节水节能具有很重要的现实意义，因为人类生存与发展的根本之源就是水。目前我国经济在不断发展，社会也在不断进步，人们生活质量提高的同时建筑行业也在发展，建筑行业有着日益丰富的给排水设施，建筑用水在城市中用水量中所占比例越来越大，因此不仅要考虑用水的稳定性、安全性和经济性等问题在设计建筑给排水工程时，还要把节水和节能问题综合考虑进去。

1、建筑给排水应用节能节水技术的重要性

1.1实现可持续经济发展的必然要求

能源是否能够有效的被利用、是否被浪费在很大程度上决定着经济建设能否发展与进步。能源如果可以得到科学稳定地发展，可以如同动力机一般推动着经济的发展。从目前情况来看，全世界都需要面临水资源短缺的问题，而各国的经济竞争压力又在不断增大，而且各国的建筑行业也在如火如荼的发展这，所以，如果想要实现可持续经济发展，就必须要重视建筑给排水应用节能节水技术的重要性。

1.2有利于环境保护基本国策的落实

当前日益严重的还有环境保护问题，而保护环境的一个有效措施就是节约用水降低污染物的排放。人们对生活环境的要求随着经济的发展也越来越高。面对水资源严重短缺的情况在满足人们生活环境要求的情况下，应该对建筑给排水节能技术进行大力推广，使水资源浪费可以有效降低通过广泛应用该技术。

2、我国建筑给排水节能节水技术存在的常见问题

（1）超压出流造成水浪费。给水系统会因为超压出流而无法正常工作，使整个用水工况受到影响。没有实现任何使用效益的超压出流造成了巨大的水浪费。（2）因热水系统干管循环造成的水浪费。在很多建筑工程中热水不用时都需要进行干管循环，以此保证随时供应热水，但是为了确保热水设备的正常运转需要放掉很多的冷水在开启用水装置后，因此造成了大量的水浪费。（3）给水设备泄露。在现实当中进行使用的时候，主要是因为给水系统设备缺少相应的保护和维修，有许多的设备都是长时间的进行使用，而且他们在不同程度上都有老化和生锈的情况，对这些问题不进行及时的处理就会导致设备的泄露情况的出现，进而导致水资源没有利用起来，造成浪费。在生活当中，水龙头和水箱经常会出现漏水的情况，这也是一种比较常见的设备泄露的情况。除此之外，就是因为这些水管都铺设在地容易受到地下水或者其他物质的侵蚀，所以冒水的现象更容易产生，在进行施工的时候纪要采取相应的措施来进行保护，还要在使用的过程当中在一定的时间内进行维护。

3、建筑给排水节水节能新技术应用

3.1雨水的有效运用

雨水利用就是将雨水收集起来，经过一定的设施和药剂处理后，得到符合某种水质指标的水再利用的过程。类似于中水，处理后的雨水作为一种可以利用的水资源可以用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水以及其他适应中水水质标准的用水。建筑物收集雨水的一般结构是，由导管把屋顶的雨水引人设在地下的雨水沉沙池，经沉积的雨水流人蓄水池，由水泵送人杂用水蓄水池，经加氯消毒后送人中水道系统，为解决降尘和酸雨问题，一般将降雨前两分钟的雨水撇除。目前，世界上许多国家都展开了对雨水利用的研究，以节约水资源，减轻当地的用水和污水处理负担。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如德国，日本等国在一些城市的建筑物上设计了收集雨水的设施，将收集到的雨水用于消防、小区绿化、洗车、厕所冲洗和冷却水补给等，也可以经深度处理后供居民饮用。

3.2合理设定供水压力

建筑给排水系统如果想要正常的实现供水任务，就一定要全面、合理的应用市政的供水压力。如果市政的供水压力合适就不需要增加加压设备，如果不够就需要增加一些加压的设备。基于这一问题来看，应该在建筑给排水的规划设置中进行充分的计算和分析，确保供水压力能够充分满足于绿色建筑应用人员的基本需求，并且在此基础上，要尽可能的降低相应的供水压力，避免因为水压过大造成水流速度过快而影响水资源的高效应用。具体到相应的供水压力计算过程中，除了要从整个区域角度进行规划和分析之外，还应该从小区内部进行细化分析，对于高层建筑以及超高层建筑来说，更是需要进行重点考虑和计算分析，不断提升其节水效果。

3.3积极使用太阳能

它可以利用太阳能制备出生活用水，这样既能保护环境又能节约能源。随着变频技术的快速发展，它成为近年来建筑给排水中主要的节能技术之一，它主要运用于高峰时段与非高峰时段用水负荷变化较大的情况下，系统节能比较明显，这是大家公认的、并且十分有效的一种节能措施。在热水循环供应系统当中，以循环水泵的运行为依据，可以采用流量、扬程可变的控制系统来实现节能。变频调速供水的设备它主要采用了软启停技术，可以减小水泵与电机的间磨损，避免冲击电网的限制,电机启动电流,降低维护的周期，以延长其设备的使用寿命。建筑工程技术人员在施工作业过程中，应该对水浪费、电浪费等问题进行充分思考，选择合理的节能节水措施和技术，这对于建筑能源利用效率的提高有着重要的意义。

3.4优化热水干管循环方式

在当前建筑给排水系统的运行工作中，热水干管的循环是极为重要的一个方面，在这种热水干管的循环运行中，同样存在着一定的水资源浪费现象，尤其是对于冷水的排放，更是会产生较大的水资源损耗，虽然这一方面的水资源损耗单户来看是比较少的，但是从整个住宅小区或者是整个城市来看就显得极为突出，必须要引起足够的重视。这种热水干管循环中产生的水资源浪费现象的处理主要就是通过优化运行方式的手段进行完善，尤其是对于整体的设计环节而言，更是需要充分考虑热水干管循环中存在的各方面阻力和影响，保障期循环的高效性和可靠性，如此也就能够有效降低热水干管循环中冷水的排放量，提升水资源的利用效率。

3.5回收和利用中水

建筑生活排水称为中水，它主要是指在我们日常生活里面的生活污水和生活废水。生活废水主要是指冷却排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水及厨房排水等，也称为杂排水。优质杂排水主要是指不包括厨房排水的杂排水。经过物化处理或者是生化处理对在排水进行清理，可以在建筑和城市的杂用水中进行利用，如冲厕所、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工、消防等杂用，进而替代相同使用量的自来水，城市的供水量也不断的增加了。然而，因为中水工程也是系统工程，在初期投入的资金就比较的高，因此当前出台的相应的中水建设管理规定还有许多不足的地方。从长远的角度来说，水资源缺乏的情况下，中水设施的建设，可以将污、废水资源化进行实现，这样就促使水资源的节约，又出现污水无害化，既对环境进行了，对水资源不足也进行了一定的缓解。

结束语

总体而言，我国的水资源情况不容乐观，而水资源确却一直以来都是保证人民生存的基础，同时也是一个国家发展的根本。所以，在进行建筑给排水节能节水的设计中，一定要全面考虑如何才能够将节水、节能的技术真正的发挥出来，争取将水资源的浪费降到最低。同时也希望相关人员可以不断的创新和进步，争取可以研发出新型的节水设备或者节水技术，从而更好的服务于人民。

参考文献：

[1]鲁佳婧.成都地区绿色建筑技术的成本—效益分析研究[D].西南交通大学,2015.

[2]殷青龙,黄浪.关于住宅建筑给排水设计与节能技术的应用[J].江西建材,2015,22:53-59.

论文作者:陈维华

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea9a1365407b058175a06389.html