# 农村配电网自动化的应用论文_农鑫

（广西新电力投资集团有限责任公司天等分公司)

摘要：本文通过查阅相关资料，对农村配电网自动化技术的应用现状进行总结，主要内容为配网建设分级严重、农村配电网自动化应用效果差、农村配电网管理制度较为混乱等，对农村配电网自动化技术在电力系统中的应用进行了分析，包括通信网络技术应用、载波通信技术应用、智能电网自动化技术应用等，进农村配电网自动化技术的应用与发展。

关键词：农村配电网；自动化；应用

配电自动化在发达国家进行的比较早，大约在20世纪70年代开始的，其发展过程大致可以分为三个阶段：第一阶段主要的目标是在重要的线段进行故障自动隔离，结合配电网的改造，进行配电系统自动化的试点工作;第二阶段约在20世纪80年代初期，配电自动化系统开始大量投入，营业管理自动化、负荷控制开始实施，但是由于当时计算机技术的限制，当时的自动化系统大部分为单项自动化系统;第三阶段开始于20世纪80年代后期，由于计算机技术的飞速发展，配电自动化朝着综合自动化的方向发展。在我国，由于电力工业基础薄弱，加上长期的“重发、轻供”观念，使我国的配电系统自动化水平较低，以往发电和配电投资的比例为1：0.12，大大落后于发达国家1：（06-07）的投资比例。我国的电力系统逐步加大配电网改造的力度，在许多地区实现了配电自动化的试点工作。发展配电自动化，应该在市场体制下进行，以适应于我国电力系统改革的需要。

1农村配电网自动化技术的应用现状

根据我国电网系统的调查及发现，在配点管理系统中，农村配电网自动化技术的运用还存在一些明显不足。在这些不足之下，国家的电能存在严重浪费，而达不到预想的配电状态。究其根源，有的是因为配网建设存在严重问题，有的是农村配电网自动化的应用效果差，还有配电管理制度不清晰。

1.1配网建设分级严重

由于我国土地资源辽阔，人民居住的范围也相对较广，所以在供电系统上很多地方无法做到统一。不同的地区有不同的地势，在建立供电管理系统的时候就受到了一些限制，因此很多地区就只有一条主线在可行区域内进行供电，而不能做到大区域大规模的供电。这样，各地的地势不一，供电系统在建立的时候也就无法做到完整统一，边远地区和中部地区的农村配网建设就会产生较大的分级，导致了一些边远地区的农村配电网自动化技术工作差异不能统一。

1.2农村配电网自动化应用效果差

从世界范围来看，我们国家在农村配电网自动化技术上的研究时间还很短，发展空间还很大，这导致了我们国家在农村配电网自动化的技术运用中效果不太明显。在一些发达国家的农村配电网自动化技术发展中，人们大都有较高的思想意识，有较多的资金投入，所以在居民用电方面能够充分实现农村配电网自动化技术的作用。从我国的经济状况和地理特点来看，我们国家在农村配电网自动化技术的运用方面还存在一些较突出的问题。人民思想意识不够高、政府资金投入较少、地势原因的阻碍等等，都使得我国的配电自动化技术的应用效果达不到预期结果。在农村配电网管理系统中，配电自动化技术的优点是多于缺点的，因此技术人员应该找出这些原因，并进行合理的改善。

1.3农村配电网管理制度较为混乱

配電管理系统中除了配电自动化之外，还包括变电站的自动化和配电管理，因此在农村配电网管理系统中应该合理调配三者的关系，制定出一套统一的管理制度。理论上，这些内容是很容易实现的，但是在现实中，制定统一的农村配电网管理制度是有一定性的困难。由于在配电网的管控中，一些因素的存在使得并没有一套完整的制度规范，在管理时就会出现混乱的情况。而一旦管理制度混乱，就会让配电系统的工作变得繁琐，从而影响了配电的质量和效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2农村配电网自动化技术应用分析

配电网自动化技术在我国农村中的应用是配电管理未来发展的主流方向，虽然在农村地区没有得到广泛的普及，但在个别农村试点中取得了很好的应用价值，笔者对配电网自动化技术进行了总结，具体如下:

2.1 通信网络技术应用

通信网络配置是实现配电网自动化基础之一，其主要的作用是实现供电、用电信息之间的相互交换。其中主要包括GPS通信技术、光纤通信技术等，相比较传统的配电通信方式而言，GPS通信技术中的数据传输更加全面。以贵州某农村为例，在网络配置中加大了对配电网网络通信的投资，采用GPS通信技术作为配电信息数据交互的网络基础，并扩大了配电网的应用规模，在配电网通信系统出现故障时，其仍然可以正常的运作。就目前技术而言，OPON技术以智能技术的方式进入到配电网之中，具有很强的应用价值，在我国农村中的应用比较少，是未来配电网自动化应用的主要技术之一。

2.2 载波通信技术应用

载波通信技术能够发挥速度优势，并具备很高的配电安全性。该技术在形式上与有线通信技术相似，在此技术应用中，需要耦合器作为信号分散设备。通常情况下，载波通信技术的通频带以固定的形式存在，在配电频谱中的应用也比较固定，如果配电网中存在高频信号，会对载波通信的质量造成一定程度的影响，在应用此技术时，需要重点提高载波通信系统发射信号功率。

2.3 配电网故障管理自动化技术应用

在配电网自动化管理中，一旦配电网中某个节点出现了故障，系统会通过配电站点发出预警消息，并对不同级别的故障形式进行对比，形成相应的等级制度。在遇到比较严重的故障时，其警报中的等级也比较高，维修人员能够通过预警结果，实现对配电网系统节点的科学维修。当变电站出现问题时，可以通过断开重合器的方式保障供电系统的稳定。

2.4智能电网自动化技术应用

应该注意到的一点就是自动化的智能性。在科学技术逐渐得到发展的当下，因为自动化的控制的机器和技术比较困难，因此也就对智能化的标准提出了更高的要求。在计算的过程当中，很多智能化的技术逐渐的参与进来，因为这些技术的参与，满足了在计算的时候对农村配电网输电的控制。在计算的过程中更加的快捷，在控制的时候也会更加的方便。变电站的自动化系统和稳定的控制系统的发展和应用，在另一方面也说明了计算机的技术的引进对于自动化的技术的关键性的意义。同时，电路的各个环节的使用，也对电路的智能化的进步提供了帮助。在对全局进行控制的过程当中，智能化的技术，解决了自动化中存在的很多问题，更加方便了控制人员的控制。

2.5电网调度自动化技术应用

电力系统中农村配电网自动化技术主要朝着电网系统调度自动化技术的方向发展，这其中可以划分为五个不同的等级，而且不同等级的电网都对计算机应用技术具有依赖性，这在电网调度系统中应用计算机技术是十分必要的。特别要讲的是，其应用可以对电网系统的运行状态进行实时监测，同时及时收集电网运行过程中的数据信息，当然也可以对数据信息进行分析细化，保障了系统的稳定运行，提高了电力系统运行的安全性。

参考文献：

[1]陈乐朋,左肖雄.节能设计角度下电气工程自动化技术研究[J].湖北农机化，2019(23).

[2]赵亮.自动化技术的现状与发展趋势[J].南方农机，2018(06).

[3]智慧明.电力系统及其自动化技术的安全问题分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(05).

[4]邓顺之,杨昆.电力系统及其自动化技术的应用能力[J].低碳世界，2017(16).

[5]康治军.浅析电力工程自动化技术的应用[J].山东工业技术，2017(15).

[6]赵亮.自动化技术的现状与发展趋势[J].南方农机，2018(06).

论文作者:农鑫

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eabc97c78d89ec6d4eb69bd6.html