# 浅析强化供热远程监测网络化管理实现供热管网的平衡调节论文_汪乔宇

哈尔滨市华能集中供热有限公司生技一部 150026

摘要 供热运行远程监测网络系统是采用先进的测控手段及可靠的通信技术，利用有线和无线相结合的方式对供热系统的热用户室内温度和锅炉房及换热站的运行温度、压力、流量等参数进行测量及远传，实时对整个供热系统进行跟踪监测和网络化管理。不仅可以全面掌握整体供热系统的运行状态，还能快速准确地反应故障报警信息及对运行数据进行分析统计，为供热管理部门提供准确有效的重要数据，实现供热管网的平衡调节，极大地提高了供热系统的现代化管理水平，是供热企业实行科学化管理的重要途径。

关键词 供热远程监测网络化 科学管理 技术对策

1 供热远程监测网络化是供热科学发展的必然

以往在采暖供热期，供热管理部门很难及时了解和掌握住户室内温度情况及变化规律，随着天气的变化和室内温度的变化对供热参数进行相应的调整。用户室温的获取和调控方式显得非常滞后和被动。另一方面对于超标准供热区域也不能及时进行调节，导致能源大量浪费和供热质量问题。如何实时地掌握住户室内温度情况和相互之间室内温度的不一致程度（区域之间、楼栋之间、单元之间）。并根据其变化趋势提前做出供热运行的相应调整。使其即保证用户室内温度达标，又能做到热尽其用，节能降耗，降低供热运行成本。对此，做为一项重要的课题，与科研单位合作主持研制开发了一套综合技术处于领先水平的“供热运行远程监测网络系统”。并在全公司大面积推广应用。很好地解决了供热运行中实时掌握热用户室内温度这一难题，同时也解决了各换热站及锅炉房运行参数的远程传输。保证了用户供热质量和热源运行工况的整体统一。

2 远程监测网络系统构成

该系统主要由监控中心、锅炉运行数据采集系统、一次网运行数据采集系统、换热站运行数据采集及远程传输系统、室温远程传输系统所构成。

2．1 监控中心由监控主机、总线适配器、LED显示屏、监控软件及服务器软件组成。在监控软件的 控制下，接收来自各个数据采集系统的数据，并进行存储处理后送给CRT显示器和LED显示屏进行显示。在服务器软件的支持下，远程客户可以通过internet网络访问服务器，对各系统的实时参数及历史参数进行查询。

2．2 锅炉运行数据采集系统由传感器、DTU模块组成，可采集排烟温度、炉膛负压、出水温度、炉膛温度等运行参数。由传感器输出的信号经DTU模块采集处理后送给监控中心。

2．3 一次网运行数据采集系统由传感器，DTU模块组成，可采集供水温度、回水温度、供水压力、流量等数据。由传感器输出的信号经DTU模块采集处理后送给监控中心。

2．4 换热站运行数据采集系统由传感器、数据采集器、RTU远传模块及公共电话网组成。可采集供水压力、回水压力、供水温度、回水温度、流量。传感器输出的信号由数据采集器进行处理后送给RTU远传模块，再通过公共电话网送给监控中心。

2．５ 用户室温远程传输系统由远程测温机和公共电话网组成，由远程测温机测得的室温数据通过公共电话网送给监控中心。

3 远程监测网络系统的主要功能

3．1 实时采集锅炉运行数据、一次网运行数据、换热站运行数据。

3．２ 整点或实时远程传输热用户室内室温数据。

3．３ 存储、打印实时数据报表、历史报表、实时曲线、历史曲线。

3．４ 运行数据超限报警。

3．５ 系统网络化设计，支持远程访问及数据浏览。

4 远程监测网络系统的软件设计

本系统软件设计采用VC++、VB为编程平台，使整个系统具备良好的人机界面，操作直观、简便、并且灵活性强的特点。

系统软件由监控软件和服务器软件两部分构成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

监控软件包括：室温数据采集程序、换热站数据采集程序、锅炉数据采集程序、数据库管理程序、图形和曲线处理程序。

服务器软件包括：Web服务器程序、数据库接口及管理程序，报表曲线处理程序。

5 远程监测网络系统的结构特点

5．1 供热运行远程监测系统由分站（设在热用户、换热站）、主站（设在区域锅炉房、热源厂、分公司）和监测中心（设在主管部门）组成，详见图---“供热运行远程监测系统图” （略）。分站的数量可根据换热站数量设置，用户端分站依据所需热用户典型温度监测点选取，构成热用户室内温度采集样本。

5．2 各分站由高精度温度传感器按采样间隔对采集到用户室内温度或锅炉房、换热站运行参数，进行处理后，通过电信和移动网络平台传输到主站。

5．3 主站对接收到的各分站的用户室内温度数据进行存储和温度显示，自动绘制温度曲线，并可对历史温度数据或温度曲线进行查询及打印。

5．4 系统主站和各分站构成区域性供热运行远程监测系统。同时上级管理部门通过互联网络将各主站系统汇集，构成本级供热管理监测中心，详见图---“供热运行远程监测中心首页” （略）。

5．5 该系统具有远程客户功能，只要安装一套管理监测设备便可随时掌握应用该系统的各区域性中心站远程监测系统的监测情况及随时采集相关分站站点的热用户室内温度或锅炉房、换热站运行参数。各系统中心站均可与互联网连接，并作为独立服务器随时接受不同地点、不同时间的远程访问。管理者做到足不出户既可真实地掌握整个区域的真实供热效果，实时监测重要系统设备的运行工况。

5．、6 该系统具有数据传输稳定可靠，不受距离限制，用户采样点可随时增减和灵活变动，且安装简便和无须调试，可以方便地进行网络化管理，以及初投资少、运行维护费用低的特点。

6 供热远程监测网络系统的推广使用

近年来，在省市相关部门的大力支持下，公司对该项目进行了深度开发和大面积推广，由原来的单一监测供热期住户室内温度，变为与运行参数同步监测，彻底解决了换热站地点分散，运行调度迟缓，管理部门与用户信息沟通不畅的问题，在公司总部建立供热信息网络监测中心，形成覆盖全公司供热的三级供热信息监测网络。

7 应用该网络系统的几点收效

我们通过应用该系统对样本热用户室温进行全天候的监测，以及换热站锅炉房运行参数的远传管理，可以带来以下几方面的收效：

7．1 通过具有代表性的热用户室内温度采集样本所反映出的情况。可以将供热指标（16℃或18℃）参数真正进行实时量化管理，无论天气如何变化，均能做到按标准供热，在供热管理中发挥“眼睛效应”，由过去的“看天烧火”变为真正意义上的“看室温烧火”，有被动管理变为主动管理，拉近管理者 热用户的沟通距离。

7．2 通过观察各搂栋室温样板监测点的温度数据，可以及早发现系统水力工况的平衡情况，随时进行调整。消除冷热不均现象，做到热尽其用，实现节能降耗。

7．3 可以随时掌握热用户的室温变化，及时进行供热负荷的调整，使住户的室温始终保持平稳的温度曲线。同时也可通过查询温度变化曲线，为监督供热质量提供科学、可靠的考核依据。热用户也可以椐此来及时反馈信息，维护自己用热的合法权益。

综上所述，针对目前供热管理的需要和我公司应用“供热运行远程监测网络系统”的实际效果。综合系统工程造价、维护费用、节能降耗收益、管理水平的提高、供热质量的保证等多方面因素。建议在供热行业推广使用“供热运行远程监测网络系统”。它将对供热管理的科学化与供热质量的及时反馈提供可靠技术支持。

参考文献

（1）《工业锅炉技术大全》 科学普及出版社 2011

（2）姜东辰．供热运行远程监测的应用与维护技术．上海交通大学出版社，2012

论文作者:汪乔宇

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ead3eec0786867f31d383b0b.html