# 新型自动气象站数据异常的分析处理论文_李吉云1,纪庆山2,葛梅3

（1东宁市气象局 黑龙江牡丹江 157299；

2绥芬河气象局 黑龙江绥芬河 157300；3牡丹江市气象局 黑龙江牡丹江 157000）

摘要：本文主要结合东宁市气象局新型自动气象站运行实际，对其常见的几种数据异常问题进行分析，并给出了相应的处理方法，最后还提出了几点新型自动气象站数据质量提升的对策，以供相关人士参考借鉴。

关键词：新型自动气象站；数据异常；分析处理

引言

近些年来，社会在不断发展进步，气象事业也实现了跨越式发展，各种新型自动气象站开始在各个地区得到普及应用。东宁市位于黑龙江省最东南部，处于43°25′-44°35′N， 129°53′-131°18′E之间，北同穆棱市以及牡丹江市相邻，南同吉林省相接，西与宁安市接壤，东与俄罗斯相邻。境内气候为温带海洋性气候，气候特点为：温和湿润四季分明，雨热同季，雨量充沛。鉴于东宁市地理区域以及气候背景的影响，东宁市低温冻害、暴雨洪涝、大风、冰雹、干旱等极端灾害性天气出现几率较高，对该地区人们的正常的生产、生活产生了极大影响。因此，为了更好对当地气候变化进行观测，从而提供有效的气象服务，东宁市气象局适时投入运用了新型自动气象站。本文着重对新型自动气象站中经常出现的数据异常问题以及处理方法进行分析，并提出了几点测报数据质量提升对策，以期为气象防灾减灾决策以及天气预报等气象业务提供更为准确可靠的气象数据指导依据。

1.新型自动气象站数据异常的分析处理

1.1雷击后数据无法显示的问题分析处理

新型自动气象站在地面气象观测业务中有时候会受到雷击后致使测报数据没有办法正常显示，测报人员一旦遇见这种问题，一般应该先要查看采集器，假如检查之后，采集器没有任何异常问题。那么就很可能是地面气象测报业务软件系统在对数据加以传输或者对数据执行节后操作的过程中有些线路出现了一些故障问题，即计算机在对气象要素数据信息进行接收的时候存在问题，还有一种情况是在气象要素数据在传输时采集器出现了故障问题。若发生上述问题，那么采集器上的指示灯就很有可能会发生异常现象，一般这个时候气象观测数据在计算机上往往没有办法正常显示。假如连接的计算机同采集器之间的线路未发生异常情况，采集器也没有出现任何故障问题，这个时候测报人员应该小心取出采集器上的芯片，而如果芯片内的绝大多数存储空间被占用，那么一般会致使采集器传输的气象要素数据存在异常，为了合理的对此类问题进行解决，需要测报人员对芯片内的一些存储空间做好清除释放，接着重新启动采集器，结合以上步骤，数据便可以在计算机上正常显示。

1.2降水停止后，自动站依然存在降水数据记录

在自动站测报过程中，有时候会出现滞后降水的情况，一般发生此类情况的原因是因为传感器的翻斗内有少量剩余的雨水没有及时清理干净，进而导致自动站观测中出现少量的降水记录。测报人员在值班过程中，假如在降水停止后的两小时内依然存在降水记录，这个时候需要测报人员应该把滞后的降水量往前移动至降水停止的那一分钟；假如在降水结束之后的两个小时内出现了滞后降水记录，则这个时候不用进行累计，直接将其清除就行。假如滞后降水发生在晚上不守班的时候，这个时候通常不容易对降水结束的时间进行有效判断，一旦发生此类状况，可结合正常测报记录进行相应处理，即维持原来的记录；由于测报仪器操作以及日常维护不规范而产生的降水记录异常，需要测报人员在Z文件中加以调整，根据实际降水，结合缺测或者是无降水加以处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3风向风速数据异常的分析处理

在新型自动气象站地面测报业务中，假如测报人员发现采集到的风向风速数据存在缺测情况，一般应该先输入相关的命令来对采集器上的风向风速数据进行观察，查看其是否存在缺测现象，假如风向风速数据未传感器以及采集器上正常显示，那么这个时候就应该查看检通信以及供电系统是否处于正常运行状态。假如所观测到的风速数据存在缺测现象，那么测报人员可采取万用表检测风传感器上的输出端同地面之间的电压，一般在风杯能够正常进行转动的时候，风传感器同地面之间的电压为工作电压的一半。假如所测量的电压值存在异常，那么说明风传感器存在故障问题，应该即刻加以调换；假如测出的电压值没有异常，则需要继续查看故障问题。假如风向数据存在缺测现象，因为测报人员无法在第一时间内对风向传感器的输出信号进行判断，这个时候可采取替代法，直接将风向传感器进行换新，以恢复数据采集正常。

1.4温湿度数据异常分析处理

在新型自动气象站运行中，若碰到强降雨、大风、雷电等复杂天气，雨水特别容易将传感器同电源之间的连接处打湿，如此便会造成整点温湿度数据出现异常，这个时候一般应该采取人工方法进行补测；假如观测的气象要素数据存在异常情况，气象台站通常在每日的 8：00、14：00、20：00 定时对气象测报进行编制，要采取人工方法做好相应的补测。假如观测到的温度数据没有异常，而湿度数据在正点 10 分钟前后出现缺测现象，那么就应该根据干湿球数据借助于人工的方法对该缺测数据进行补测。另外，还可依据同一时间段所测得的湿度数据做好相应的补测。

2.新型自动气象站数据质量提升的对策

2.1加强新型自动气象站的日常管理

新型自动气象站测报业务工作主要依赖于仪器设备，其对测报数据的质量直接产生影响，尤其是采集器以及传感器，是新型自动气象站的主要设备，在平时一定要做好日常管理以及维护。首先，应定期对采集器以及传感器进行清洁维护，在维护时必须严格依据相关标准规范要求进行，避免损坏设备。其次，应该定期对仪器设备进行巡检，查看仪器设备的性能是否完好，若存在一些故障问题，应该及时安排人员进行维修维护；第三，应时常对业务计算机进行杀毒，避免病毒入侵，使数据丢失或受损；最后，应该加强新型自动气象站防雷设施的检测以及维护，确保防雷装置的可用性，避免测报设备被雷击受损，对测报数据的正确性产生影响。

2.2加强测报业务学习与培训

测报人员业务能力不强，操作不规范属于新型自动气象站数据异常问题出现的关键因素之一。因此，气象部门应该加强对测报人员进行培训，要求测报人员对新型自动气象站的工作原理、测报业务流程、规章制度等进行全面学习。在培训中，要求将理论知识同实践训练相结合，不断提升测报人员的业务操作技能，使其在测报工作中能够严格依据规范要求进行操作，减少操作失误率，进而确保新型自动气象站数据的完整性和准确性。

3.结语

综上所述，新型自动气象站在运行中经常会出现一些数据异常问题，在一定程度上对测报业务以及气象服务的质量产生影响。因而，气象部门应该高度重视数据异常问题，在平时不但要加强对新型自动气象站的维护管理，确保仪器设备的完好性，同时还要强化对测报人员的培训，使其掌握扎实的测报业务知识以及娴熟的操作技能，降低测报失误率，尽可能的提升新型自动气象站测报质量。

参考文献

[1]李林, 高宇翔 . 新型自动气象站异常数据的分析与处理[J].农业气象 ,2015(5).

[2]李青健,罗红,闵怡.新型自动气象站异常数据快速诊断及处理方法[J].气象水文海洋仪器,2016(2).

第一作者简介

李吉云(1973-)，女,汉族，黑龙江省宾县人；本科学历，工程师，从事地面测报工作。

论文作者:李吉云1,纪庆山2,葛梅3

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ead746f5cecb06162ebd2cd3.html