# 浅谈建筑暖通空调工程的节能减排设计田亚君论文_田亚君

摘要：随着空调的普及，空调高能耗的问题越来越突出，对于环境造成的破坏也引起了社会的重视。在空调工程项目越来越多的背景下，分析建筑暖通空调工程的节能减排设计，对于实现资源节约有着十分重要的意义，不仅能够提高暖通空调系统的设计水平，同时也能够在很大程度上降低能源的消耗。在实际应用中为了充分的发挥其节能减排的特点，需要优化设计水平，以确保暖通空调设计的最大化节能，合理的控制资源，提高市场竞争力，促进可持续建设发展。

关键词：建筑暖通空调工程；节能减排；问题

1暖通空调系统中节能减排的必要性

随着城市汽车越来越多，城市到处充斥的汽车尾气以及汽车鸣笛声，导致城市中的人们都是关闭门窗生活，致使室内空气不流通，空气质量差，这对人们的身体健康不利。通过借助室内的空调可以对室内的空气进行有效地改善，使得室内空气中含有的有害气体变少，更加适合人们身体健康的需要，给用户带来一个舒适的生活环境。但是，在改善建筑工程暖通空调的同时，也会对我国的能源带来一定的影响，使得我国能源的使用不断增加，不能可持续发展下去。而且，暖通空调系统在运行的过程中也会浪费大量的能源。为此，相关科技人员应该加强对节能空调的研发，将节能技术应用到空调之中，有效地解决能源浪费的现象，使得室内的空气质量更加良好。

2暖通空调设计中存在的问题

首先,缺乏对节能减排理念的重视。设计人员和暖通空调设计的联系非常紧密。国内建筑暖通空调工程中，节能减排的设计理念引入时间较短，技术人员也比较短缺，现有的设计人员不能满足时代的发展需求。主要的原因为自身节能环保的理念缺乏、整体素质低、责任意识较弱，使其不能完全有效的胜任工作。其次,实施设计环节方面的不合理:设计环节和流程存在不合理的现象，出现这种现象的主要诱因是没有端正设计理念所造成的。另外，还有不少施工企业为了满足设计图纸的标准和效果，在施工中违规操作较多，使工程安全形成隐患。最后,忽视能源管理要求的不合理。我国的许多暖通工程的设计师并没有非常专业的能源管理方面的知识和经验,所以,这种能源管理上的专业素养的缺失,必然导致了一些暖通设计中的细节问题的疏忽。

3建筑暖通空调工程的节能减排设计

3.1提高建筑结构保温性能，降低空调中的冷热损失

对于暖通空调系统来讲，在维护结构的空调负荷占据巨大比例，而维护结构的保温性关系着维护结构传热系数的大小。因此，在我国颁布的各项建筑节能设计中，对加强建筑结构保温隔热性能有着新的要求。如：对于同一种形状的建筑物，东西朝向要比南北朝向冷负荷大，所以建筑物朝向也会影响着节能效果。在有关规定中明确提出：冬季供暖热负荷中，应包括屋顶散热量、地面散热量，有温度差的房间传热量，还需要考虑到供暖负荷的耗热量，但在实际设计中，大多数设计工作人员都会忽视这一点，导致供暖热负荷值有着太大的出入，所以应尽可能不要将外窗面积设置太大，并运用相应的遮阳对策，如选择双层玻璃、特种玻璃等等。

3.2变频节能技术的应用

变频节能技术主要是指建筑结构空调负荷的需求有所改变时，如太阳辐射、室内操作人员的、室外温度等的变化，借助水泵、风机、变频调节冷水机组等设备来降低能源的输出，有效满足荷载需求。通常变频节能技术可以实现30%~40%的节能效果，如冷冻水泵用于中央空调制冷设备中，水泵容量以满住率和最高温度为依据，预留10%的余量设计。该系统长期处于固定最大水流量的工作状态，当住房率和季节等存在明显变化时，中央空调系统运行时的热负载明显低于设计负载。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时冷冻水的设计温度保持为5~7℃，水泵全功率运行会损耗更多的能量，造成水泵输送能量的浪费，而变频调速技术的运用可以自动调节流量，达到理想的节能效果。此外，变风量系统的构成部分包括VAV末端设备、变频中央空调系统等，属于舒适度高、能耗低的空调系统，在暖通设计中采用该系统，可以节约能源，实现变频调节，或者是有效调节能量输出。

3.3空调风系统设计

由于在冬季，空调服务内外分区的冷热温度一般差别较大，因此，可以将空调的服务区域划分为供冷的内区和进行供热的周边区两个区域。充分利用冬天室外温度较低，可以很好地作为冷源来给内区供冷，在保证空调供冷效果的同时，节省了空调的运行费用和能源消耗。另一方面，针对空调风系统的特点，可以采用变频风机来减少电能的损耗。通过变频风机将风门完全开启，使空调的运行转速降低，减少运转速度过快对设备的冲击。从而在减少电费支出的同时，可以减少空调的损耗和维修费用。同时变频风机的应用还可以很好地满足空调机组对于风机高稳定性和安全性的要求，增强空调使用的安全性和持久性。空调系统的优化和节能除了上述两个方面以外，还可以采用独立送新风系统，在过渡季节对自然风进行充分的利用。由于自然风具有较高的空气品质，同时自然风送风系统的应用还可以减少空调主机运行时间，延长空调寿命。在过渡季节，制冷主机不开启情况下，调节风阀，控制新风量，控制加湿量使用户得到舒适的环境，降低过渡季节空调系统运行费用。

3.4水环热泵空气调节系统设计

建筑空调工程设计的关键在于水环热泵空调系统的能量传递，因此水环热泵空调系统必须能够实现内部余热的能量传递。无论是办公楼还是商业建筑，只要建筑物过大，就会有一些余热在里面。将水环热泵空调系统转化为余热能不仅能充分利用余热，还能保证余热的利用，减少能源的损耗。可以说，水环热泵空调系统具有非能动作用和能源部分。效果非常明显。需要注意的是，如果建筑物内部密集或空间较大，对新风的需求量很大，因此风机盘管空调系统的使用将导致木材的过度使用，不符合节能减排的要求。将风管与风机盘式空调系统进行比较。空调系统具有很大的优点。水环热泵控制系统可以有效地调节建筑中的热量差，以及该区域余热循环外的补充区域的热负荷。分配调节温度的热量分配，以实现整个建筑设施的冷和热平衡。例如，在中国北部，建筑面积大，温差大。水环热泵系统取得了事半功倍的效果。一半的能量将通过大量的余热来调节，以达到温度平衡的效果。人们在办公区域内，在炎热的天气下，需要大量的冷却调节，将制冷机组的使用结构变为大型、货运，并利用循环热泵系统的投资少、功能齐全，在建筑中有一个庞大而累加的空调系统。

3.5可再生能源的有效性应用

随着社会的不断发展，对于暖通空调系统的应用引入可再生能源应用，能够不断提高节能效果，因此也是越来越受到重视，目前主要是太阳能、风能、地热能等类型的能源应用。在未来的发展中需要不断的加强技术研究，有效的融合新型环保、清洁的能源和一些节能方法，合理进行空调系统节能优化，从而能够更好的确保室内温度和湿度，不断提高节能的质量以及效率，更好的方便人们的生活。

4结语

在实际的建筑工程项目当中，暖通空调节能技术的应用效果不仅直接决定着整个建筑工程项目节能的效率，同时还将直接关系到建筑工程企业的经济效益。基于这样的重要性，我们理应在实际的建筑工程中不断优化暖通空调节能技术的设计与应用手段，让真正意义上的节能效果充分体现于建筑工程项目之中。只有这样，暖通空调节能技术才能够促进建筑工程企业的可持续发展。

参考文献

[1]建筑暖通空调工程节能减排探究[J].赵江云.科技经济导刊.2018（29）

[2]节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用分析[J].蔡文君.建材与装饰.2018（27）

论文作者:田亚君

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eadf765094972d4f77dffa05.html