# 硬化混凝土结构表面蜂窝麻面的成因及防治论文_赵小伟

摘要：硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面是一种常见的混凝土质量通病。本文在对硬化混凝土结构表面蜂窝麻面成因进行多方面分析基础上，概述施工过程中为了最大限度地消除蜂窝麻面应采取的预防措施，并简要介绍针对硬化混凝土结构表面蜂窝麻面常采用的处理措施。

关键词：混凝土结构；蜂窝麻面；预防措施；处理

混凝土施工过程中，在硬化混凝土结构表面经常会出现一些蜂窝麻面。其主要表现为成型混凝土表面出现无数绿豆般大小的不规则小凹点，甚至混凝土表面无水泥浆，形成数量不一的不规则孔洞，大小如同蜂窝，有时可能露出箍筋。这些缺陷不但影响混凝土结构的外部质量，如不加以预防和及时处理，还可能对其内在质量造成影响。

一、混凝土结构表面蜂窝麻面的形成原因

1、内部原因

（1）混凝土配合比选择不当、含砂率不足、集料级配不良、坍落度偏小等，造成水泥砂浆的不足难以填满集料间隙而形成蜂窝麻面。

（2）混凝土中胶结料偏多、砂率偏大、用水量不足、含有不合理的增稠性外加剂等，导致新拌混凝土过于黏稠，使搅拌时裹人的大量气泡振捣时难以排出，造成硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

（3）混凝土中掺加的引气剂质量欠佳，在混凝土中形成大量较大的气泡。大气泡不能完全排出，给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。

（4）混凝土和易性较差，产生离析泌水。为了防止混凝土分层，混凝土入模后不敢充分振捣，大量的气泡排不出来，也会导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

（5）有一些水泥厂在水泥磨粉时加人一些有引气性的助磨剂，而且引入的气泡不均匀且偏大，也会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。

2、外部原因

（1）混凝土施工模板表面粗糙，不平滑，或模板循环使用前，板面残浆未清理、清理不彻底，造成混凝土表面蜂窝麻面。

（2）混凝土浇筑前没有对模板进行洒水湿润或湿润不足，导致浇筑时混凝土的水分被模板吸收，从而因混凝土失水过多造成蜂窝麻面。

（3）模板脱模剂用量不足，或涂抹不均匀，使混凝土的表面粘在侧模上，拆模时一起被剥落形成麻面。

（4）混凝土搅拌时间不足，新拌制混凝土未拌匀。

（5）混凝土运输过程中，运输工具漏浆。

（6）混凝土浇灌时没有采用带浆法下料、赶浆法捣固，或人工投料时，采用正铲投料，造成离析，使硬化混凝土表面出现蜂窝麻面。

（7）新拌混凝土入模后，停留时间多长，导致振捣前已部分凝结，造成成型混凝土表面存在蜂窝麻面。

（8）混凝土振捣不足，气泡未能完全排出，部分留在模板表面，导致混凝土凝结成型后表面的蜂窝麻面。

（9）混凝土模板拼缝不严密，造成漏浆，使构件表面水泥浆不足、形成凹点或若断若续的凹线形成麻面。

（10）混凝土振捣过度，也可能造成硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。

二、混凝土结构表面蜂窝麻面的预防措施

1、内部原因的预防措施

（1）认真设计、严格控制混凝土配合比，适当增大砂率，加强集料级配的检测，不合格的集料不进场，经常检查，做到计量准确，混凝土拌和时控制好坍落度，太小时向机中加水重新拌和。

（2）降低混凝土黏稠度。适当调整混凝土水灰比、砂率、胶结材料用量以及外加剂的组分，改善混凝土的黏稠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）选择使用优质的引气剂，使混凝土中引入的气泡直径较小，分布均匀，不易联通聚集于混凝土表面形成蜂窝麻面。

（4）控制新拌混凝土和易性。如果混凝土离析泌水，严格控制振捣时间，适时进行复振。

（5）如果水泥中含有引气组分，在拌制混凝土时应在其中加入消泡剂，消除其中的气泡。

2、外部原因的预防措施

（1）模板使用前，对模板表面进行打磨，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，保证模板表面平滑。

（2）浇筑前，对模板进行浇水充分湿润，但模板板面不得留存积水。

（3）脱模剂要涂均匀，不能太少，也不能过厚，且必须达到一定的强度之后才能拆模，拆模时要小心，不能碰坏棱角，也要轻拆。

（4）混凝土搅拌时，要按照规定时间充分进行搅拌，保证拌和均匀。

（5）及时对混凝土运输工具进行检查、修理，保证其完好。

（6）混凝土浇筑时严格执行带浆法下料和赶浆法捣固，投料实行反铲投料。

（7）新拌混凝土入模后，根据水泥或外加剂的性质，在混凝土初凝前及时振捣。振捣时密切注意混凝土变化，当混凝土出现不再冒气泡、不再显著下沉、表面泛浆、表面基本形成水平面及模板拼缝出现浆水等密实饱满象征时，停止振捣，以免造成过振。

（8）模板拼缝可加工成企口形，便于咬合，并在缝间采用高密海绵条或玻璃胶处理，确保接缝平整，严密不漏浆。

三、混凝土结构表面蜂窝麻面的修补方法

1、麻面地修补方法

（1）用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净，于修补前用水湿透。

（2）修补用的水泥品种必须与原混凝土一致，砂子为细砂，粒径最大不宜超过1mm。

（3）水泥砂浆配合比为1：2~2.5，由于数量不多，可用人工在小灰桶中拌匀，随拌随用。

（4）按照漆工刮腻子的方法，将砂浆用刮刀大力压入麻点内，随即刮平。

（5）修补完成后，即用草帘或草席进行保湿养护。

2、蜂窝的修补方法

如系小蜂窝，可按麻面方法修补。如系较大蜂窝，按以下方法修补：

（1）将修补部分的软弱部分凿去，用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净。修补用的水泥必须与原混凝土的一致，砂子选用中粗砂。

（3）水泥砂浆的配合比为1：2~3，搅拌均匀。

（4）按照抹灰工的操作方法，用抹子大力将砂浆压入蜂窝内，刮平；在棱角部位用靠尺将棱角取直。

（5）修补完成后即用草帘或草席进行保湿养护。

四、结束语

蜂窝麻面现象是混凝土工程中结构表面出现的一种较为常见的质量通病。它的出现不仅严重影响混凝土结构的外观效果，更有可能对混凝土内部质量造成影响。因此我们要对其进行深入研究分析，采用合理的方法进行处理，并在施工中采取各种有效的预防措施来预防蜂窝麻面的出现，保证建筑物和构件的整体质量。

参考文献：

[1]《混凝土结构工程施工规范》GB 506666－2011

[2]《建筑混凝土工程工程施工手册》山东科学技术出版社出版2004

论文作者:赵小伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb06d2fd03f14465ea2d6998.html