# 建筑机电安装施工技术管理论文_宋玉帅

（河南省豫西建设工程有限责任公司 河南省三门峡义马市 472300）

摘要：在建筑工程中，只有搞好机电安装工程施工的技术管理，才能控制工程的施工质量和进度，施工质量的好坏将决定建筑使用质量的高低。建筑机电安装工程施工中最主要的部分是机电系统、给排水系统、弱电系统工程的施工要点、施工程序等。机电安装工程的施工活动覆盖了设备采购、安装、调试运行、竣工验收等几个阶段，总还是以满足建筑物的使用功能为目的。本文对建筑机电安装施工技术管理进行分析。

关键词：建筑机电；安装施工；技术管理

随着社会经济的快速发展，人们生活水平的日渐提高，人们除了关注建筑物的质量，还对机电安装的质量进行了关注。因此，在具体的安装施工中，需要注意安装质量，不断完善安装的技术手段，同时相应的安装施工人员，需要不断地加强学习，提高其安装水平，以此来确保建筑物的整体质量。建筑机电安装施工的好坏，对于建筑项目的总体质量而言，有着重要的作用。

1建筑机电安装工程的施工特点

机电安装作为建筑工程中重要的组成部分，它是一个很大的概念东西，所涉及的内容十分广泛，不仅包括有公用、民用工程中的各种设备，而且还包括消防、电气、通信、采暖、通风以及自动化控制系统的安装等内容。虽然机电安装工程具有其固有的特点，但是它也具备很强的通用性，其安装工程的施工最终目的是满足建筑物的各种使用功能，在施工过程中包括有设备的采购、安装、调试、生产运行、竣工、工程验收等各个阶段。机电设备安装施工工程质量的验收与建筑工程相比而言，最大的区别在工程验收、质量评估、售后服务等方面。随着社会的发展，机电安装工程对新材料、新工艺、新技术的要求不断提高，材料和技术工种的多元化和复杂性，导致在实际机电安装工程施工过程中需要投入大量的财力、人力和物力。

2建筑机电安装施工中出现的问题

2.1机电设备的设计深度不够，可用性差

随着我国建材市场需求空间的不断扩大，许多小企业也开始涉足于机电设备的生产行业中，由于技术条件的限制使得机电设备的设计深度不够，导致市场上充斥着大量的可用性较差的建筑机电设备。由于这些小企业生产的机电设备的型号和规格缺乏统一的使用标准和科学参数，加上有些机电设备的调试并不合格，使得机电设备的安装程序比较混乱，使得机电产品的定位不精确，导致建筑物的机电设备在安装后的使用寿命大大缩减，可用性极差，增加了机电设备的维修成本，加大了建筑机电安装施工的工作量。

2.2建筑机电设备安装质量感官差

现如今，我国城市高级民用建筑越来越多，这些高档建筑比之普通建筑对装修和机电安装的要求更高。但是，在一些高档建筑中，我们也常常会发现很多不和谐的现象，譬如：风口、灯具的布置歪歪斜斜不在一条直线上；吊顶时常会漏水，卫生间门口的地毯上常有水迹；楼层走廊吊顶喷淋头布置不合理；客房卫生间五金配件、卫生洁具等不在装饰缝四角中间；内墙上同类型的开关、插座面板位置高低不等现象。

2.3不规范的操作流程导致的安全事故问题

变配电所的位置选择应该遵从相关设计规范：应该考虑建筑设备吊装及运输方便。关于高层住宅的地下变配电所和发电机房的施工安装，由于其安装过程中运输通道可能会被冷水机组与地下水箱阻挡，因此，在安装过程中，为了确保其顺利安装，就只能先将配电、变电设备与发电组安装完成后，然后开始地下水箱和冷水机组的安装。虽然这种做法只考虑到了安装施工过程中的运输及安装便利性，而忽略了竣工后运行过程中的发变电设备的检修、更换等各方面的运输问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3加强建筑机电安装施工技术管理的对策分析

3.1图纸设计管理

图纸设计是建筑施工前期最主要的工作，也是整个建筑施工唯一的参考和指导。建筑工程图纸设计工作主要是由建筑投标和招标两方面达成一致的产物，建筑施工者只是在按图纸执行指令。对建筑安装工程施工管理来说，图纸设计管理主要是保证设计图纸的完整性，一方面要求设计图纸数量的完整性；另一方面要求设计图纸内容的完整性。建筑工程施工设计图纸，要充分体现施工设计图的系统性、协调性和有效性。设计图的系统性，要求图纸是系统的图纸，系统的图纸能概略表明各项工程施工的组成系统及联系关系。设计图的协调性，要求各项工程图纸之间能相互说明，互为解释。说明各种设备、设施的平面位置、说明各种设备的工作原理、说明各种原材料的特性、参数的设备材料表。各图纸的标注重复是允许的，但必须保证这些标注的协调一致，保证各图纸之间的协调一致是高层建筑工程施工设计的重要方面。

3.2加强水暖安装技术管理

在进行水暖安装时，其具体的施工操作人员，需要在施工中做到科学性、合理性。在施工材料的选择上，需要使用PP-R管材，或者是钢塑复合管材。PP-R管材，具有较高的耐腐蚀性，但是它也存在着物理冲击性差的问题，因此在使用该管材进行安装施工时，需要注意避免对其进行重击，避免其管道出现破损。钢塑复合管材，其耐腐蚀性较差，因此使用该管材时，在其表面涂抹油漆，可以产生相应的保护作用。因此，在进行水暖安装施工时，最重要的一项工作，就是管材的选择，因此施工人员，需要了解当前水暖管材行业的发展趋势，及时了解管材制造的新工艺、新方法，选择适合房屋内部需要的水暖管材，避免安全隐患问题的发生。

3.3加强施工技术的质量控制

在机电安装工程中，施工单位要加强施工技术的质量控制工作。首先，在施工作业开始前，施工单位要组织工程人员对工程图纸进行分析和掌握，并对不合理的地方提出修改意见。另外，施工单位要对机电安装的材料和设备质量进行监管，要保证进场的材料和设备符合机电安装的要求。其次，在施工过程中，也要做好技术质量的监管工作。施工单位要采取全过程控制的方式进行监管，同时要落实有效的岗位责任制度，要保证不相容的职位不能由同一人员担任。对于工程中出现的质量问题要及时发现，并采取有效的措施进行改正。

3.4安全管理

在任何时候安全问题都是首先需要考虑的问题，在开展任何活动之前都需要确保安全，在机电安装过程中更应该注意。实践证明施工过程中发生的许多安全事故都是因为管理不当。由此看来做好安全管理工作在工程的施工过程中是非常重要的，安全事故一旦发生不仅会影响工程的进行，还会造成财产的损失以及施工人员的伤亡。所以在进行施工之前需要对施工人员做好安全教育，提高他们的安全意识，并且让他们学会自我保护。当发生问题时要及时的采取措施进行应对，施工现场也需要一些负责安全的技术员定时的对施工现场进行检查避免事故的发生。

结束语：

建筑机电设备是提高国家硬实力的重要途径。作为第二产业的中流砥柱，建筑机电设备在安装过程中，应该立足于实际，放眼于全局，抓住机遇，将技术管理与创新作为中心，重视人才和科技，快速推动建筑行业的健康发展。在施工过程中，必须严格遵守相关的流程和步骤，完成各种工序。除此之外，还要根据国家规定的设计规范要求，在最大程度上满足用户的使用需求。国家将机电设备安装工程承包给企业之前，需要充分检查企业的注册资金、从业人员、资质等，确保工程质量能够符合要求。

参考文献：

[1]建筑机电安装施工技术管理研究[J].陆志读.科技创新与应用.2017（18）

[2]浅析建筑机电安装施工技术管理问题及对策[J].蔡艳平，龚钊.四川水泥.2016（04）

[3]基于建筑机电安装施工技术管理研究分析[J].张立涛.四川水泥.2015（02）

论文作者:宋玉帅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb190a9b7749de789b8506e8.html