# 节能理念在建筑设计中的应用浅分析论文_胡博,赵丹丹

中国建筑东北设计研究院有限公司,辽宁 沈阳 110006

摘要：在建筑设计中,绿色能源的概念来实现我们的目标是采用多种节能技术,进行人居系统受限的空间管制、功能组织、容量调控和资源配置，构建人与自然和谐共生的关系,健康,安全和负责任的和消耗地球的资源,最优和有效地使用资源,最大限度地满足人类宜居的、舒适的生活空间。本文谈了绿色节能理念在建筑设计中的原则，分析了绿色节能理念在建筑设计的应用。

关键词：节能理念；建筑设计；应用

城市化进程的加快,我国面临能源短缺和环境污染的困境更加严重。为了缓解这种情况,必须节能减排。在经济的高速发展,建筑行业已经逐渐成为我国的支柱产业。但它消耗大量的能源,造成的污染也颇为严重。人们的环境意识,绿色节能概念也开始蔓延。它不仅可以节约资源,提高利用率。继而降低建筑成本，实现了环境保护。建筑设计决定未来的每一个环节,为建筑施工提供所需的数据是建设项目的前提,起着指导作用。因此,必须充分展现在绿色节能的设计意识。

1 绿色节能理念在建筑设计中的原则

1.1 体现对自然环境的保护。绿色节能的概念应用在建筑设计中,建筑设计工程师应对周围的地形、地貌、自然水系统的综合应用植被等自然条件,在维护景观和文化的连续性,最大的基础上降低周围的自然环境造成的不利后果,减少浪费等有害气体的排放。

1.2 节约资源，利用太阳能、风能等能源。在构建绿色节能建筑的设计过程中，首先要考虑到对太阳能或者风能的充分利用。在确保任何季节中主导风向在建筑中的有效发挥和利用。除了设计，建筑的建造和应用材料的选择，也都要充分地重视到资源合理利用和分配的问题。尽可能地减少各种资源的使用，包括一切水资源、电力资源等，为资源可持续发展创造现实条件。

2 绿色节能理念在建筑设计的应用

2.1 对建筑的整体布局和规划。对整体的规划和布局建筑是绿色建筑的设计需要首先考虑的问题。因为绿色建筑环境保护要求高,所以需要在规划和布局结合地理环境的工程实践。具体的地理环境需要良好的工程建设,这样才可以有效地降低工程项目的工作量和难度,减少消费领域的建筑材料,达到节能的目的。此外,尽管建筑设计高度重视能源节约和环境保护,但也必须充分满足建筑的基本功能要求。建筑设计的总体结构,必须确保其合规功能需求,然后融入绿色概念设计。

2.2 墙体节能技术。在建设墙体时使用节能技术既可以提高墙体的承重能力，又可以提高墙体的保温隔热能力。在墙体建设中使用新型墙体材料可以促进墙体保温隔热能力和承重能力的提升，同时其在工程建设中的消耗量和污染物产生量等都比一般材料低，所以其被广泛的使用在工程建设之中。在选择墙体材料时要尽量选择透水能力好、导热系数低、阻燃能力高的材料，现阶段最常使用的墙体材料类型有GＲC墙板，复合保温墙板等。墙体节能工程中需要注意以下几个工程技术要点:①墙体工程中如保温材料的组成、抗裂砂浆层及保温层的设置等工程内容需要严格遵循工程设计图纸，如果没有相关的具体工程设计说明，则需要参考国家或地方有关标准规范。②抗裂砂浆的总厚度一般是在3～6mm之间，但是在构建面砖保温砂浆系统时，抗裂砂浆总厚度是在7～9mm之间，同时要控制铺设的加强钢丝网在4层以内。

2.3 门窗设计。在门窗设计链接也必须遵循节能和环境保护的原则。具体要求如下:从建设的实际情况和需求,确保门窗的设计的合理性和科学性,如门窗面积、朝向以及传热系数等。窗外高层建筑通常是使用平开窗。常用的工程和节能材料塑钢门窗、中空玻璃。高质量建设的基础是建立在高质量的工程材料,因此必须严格检查塑钢门窗和中空玻璃等建筑材料的质量,只有合格的材料才能投入建设,也需要审查供应商资格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆质量检验人员按照有关检验报告材料制造商资格是合理的和科学的评价。同时,施工人员需要做门窗的大小后,钢衬组装、检验等,确保门窗的质量合格标准。只有在门窗的安装位置和大小等参数复检合格后,可以安装的门窗。同时确保门窗的高度、宽度以及纵向和水平位置的统一。

2.4 屋顶保温隔热技术。由于建筑物越建越高，也越来越多的受到太阳的辐射，致使建筑物的温度也升高了，在高层建筑的楼顶，室内的温度会随着温度的升高而升高，对人们的正常生活造成了严重的影响。为了解决这一难题，在绿色建筑设计阻挡太阳的辐射一般会使用空气隔热技术，使室内减少受到室外温度升高的影响，这样室内的正常温度就可以保持了。另一方面，保温也是这种技术的优点，冬季可以减少室内热量的流失，减少了取暖的压力，使取暖的能耗降低，达到节能减排的效果。

3 工程实例广州亚运运动员村住宅节能

3.1 项目情况：广州亚运运动员村位于番禺南沙区，是为广州亚运兴建的重点项目。本人负责节能设计的“运动员村一区”总建筑面积：121306 m2 ，共有10栋住宅，分别为地上14层和12层，地下一层。为了更好地响应国家对于建筑节能的政策，在项目之初，负责该项目总指挥的重点工程办公室就出台了《广州亚运城住宅节能设计标准》。

3.2 面对的问题：标准高于国家规范要求，设计上难度加大。《广州亚运城住宅节能设计标准》中对各个指标甚至连一些构造的做法都有较细致和明确的规定,有些规定甚至还高于国家标准，同时也比平时习惯采用的广东标准细则更严格。因此，既要保证能满足亚运标准的同时，又要严格遵循构造的合理性与实操性，令设计的难度都高于以往的住宅设计。

3.3 解决思路：（1）提前介入设计，使布局更“节约能耗”《广州亚运城住宅节能设计标准》中对于“穿堂风”亦纳入节约能耗的计算范围，在节能率中占5％的作用。节能设计的提前介入，能指引平面布局考虑空气对流的设计，以及门窗“可开启面积”这一重要指标也能得到保障。（2）材料的选择与构造的合理性玻璃方面：高透热反射镀膜玻璃为了达到门窗综合遮阳系数不大于0.6的硬性规定，玻璃只能采用热反射镀膜玻璃，而在该种玻璃的遮蔽系数区间0.58～0.65之间，理论上采用越低值，遮阳效果较好。但由于可见光透射比与遮蔽系数二者是两相互补关系，故此时必须考虑建筑使用功能的合理性，即可见光透射不能太低（室内不能太暗）。于是选取了高透热反射镀膜玻璃（遮蔽系数：0.62，可见光投射比：0.51）。使设计既满足节能要求，使用又合理。墙体保温：玻化微珠保温砂浆的运用和施工可行性通过初验算，理论上，墙体的保温砂浆只需要用在外墙的热桥（剪力墙、梁）部分，墙体的隔热性能就已满足标准要求。但鉴于施工的可操作性，必须连同砌体同时使用该保温砂浆。但若如此操作，会导致墙体蓄热能力过强，反而加大了能耗。后经反复的调试保温砂浆的厚度，使其对墙体蓄热能力的影响出于一个最有利的数值，但又不能忽略施工可操作性。经过多次调整，最后保温砂浆厚度取值20mm，墙体隔热性能达到最优化。

总之,社会经济的快速发展,使人们的生活水平上一个新的台阶。与此同时,人们也逐渐增强的环保意识,促使开始广泛传播绿色建筑设计的节能意识。节能建筑设计在促进资源保护有很大的作用,可以有效地避免浪费和可以达到降低成本的目的,有助于应对环境保护。目前,建筑行业节能设计的主要发展趋势,它的作用是不可替代的。所以,设计人员在建筑设计中,而且应该用在项目的实际情况,以实现的目标充分发挥绿色能源的概念。

参考文献：

[1]孙增寿，任伟新．浅析绿色节能理念在建筑设计中的应用[J].建筑设计管理,2016.

[2]王泽坚，何忠品.探讨绿色建筑设计与绿色节能建筑的关系[J].门窗,2015.

[3]孙铁成，韩建刚，绿色节能建筑设计的探讨[J].黑龙江科技信息,2016，（01）.

论文作者:胡博,赵丹丹

论文发表刊物:《基层建设》2017年1期

论文发表时间:2017/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb301cb1012d207b4b581fa6.html