# 空调器冷凝水的回收利用论文_李思扬

李思扬

身份证号码：440103198304111512

摘要：空调是近代经济与科技发展的产物，它可以对室内温度的问题进行有效的调节，同时还有去潮除湿等作用，给用户的生活带来了极大的便利。但是调器在使用的过程中，会排放大量的冷凝水，如果不加以利用，会造成资源的浪费。本文主要围绕空调器冷凝水的回收利用进行简要的探究。

关键词：空调器；冷凝水；回收利用

前言

随着人们生活质量的不断提高，人们对居住与生活环境的舒适度提出了更严格的要求。而我国建筑物的室内空调中，在冷凝水的处置方面，大部分主要是向室外排放，这样的做法会造成资源的浪费，与节能减排的要求相悖。鉴于此，对空调器冷凝水的回收利用进行思考和探究有非常重要的现实意义。

1.空调器冷凝水的回收利用的意义

空调在制冷模式下，室内机里的冷凝管温度比室内空气的温度低，当风扇将室内空气循环通过冷凝器时，空气中的水分就会因为温度降低而凝露，成为液态附着在冷凝管上，集聚多了就会滴到冷凝管下部的积水槽中，流出室外。据测算，一匹的空调在常温制冷或除湿工作时，每两小时可排出冷凝水1升，一台额定输入功率近2千瓦的空调每小时可回收冷凝水2至4公斤，夏天一天开十个小时空调，就是20至40公斤。回收的水量和当天的空气湿度和室内外的温差有关，湿度越大，温差越大，回收的水量就越多。

通过以下数据和计算方法，计算空调室内机的冷凝水量为：

W =ρVΔd =ρV（d0 –d1）

式中W ----冷凝水量，kg/h；

ρ----空气密度，kg/m3，取1.2；

V ----循环风量，m3/h；

Δd---湿度差；

空调机在运行过程产生大量的冷凝水，合理的利用这些通过能源转换获得的冷凝水是制冷空调行业的一项具有十分重要意义的任务，实现节能具有可观的经济效益和社会效益。

2.空调冷凝水的特点

2.1空调冷凝水的形成及水量的计算

根据空调调解室内温度的原理可知，当温度低于室内空气中的露点温度，空调中的水将会冷凝成冷凝水。当空调正常工作的时候，其蒸发器表面的温度将会低于空气的露点温度，这样，就会使空气流经空调蒸发器或风机盘表面时将空气中的水蒸气变为冷凝水，有效地降低了室内的温度。事实上，一个特定牌子的空调会有特定的制冷量、送风量，再根据室内的温度、相对湿度、空气的机器漏电温度等数据进行计算，便可以得到空调的凝水量。据相关的工作人员保守估计，一个发达城市一年内空调冷凝水量可达上万吨，这个数据是非常可观的。而空调的冷凝水量会与空调器的循环风量、室内参数、新风比、新风参数、空调露点及空调产生冷量等因素有关，因此，计算出空调凝水量，合理利用空调冷凝水有重要意义。

2.2空调冷凝水的成分

事实上，根据研究人员的调查可知，空调冷凝水的成分比较复杂。空调冷凝水是有空气中的水蒸气冷凝之后形成的，它的本质是纯净水。但是，随着环境污染程度的加剧，空气中除了干爽的空气和水蒸气之外，还存在一些灰尘、病毒、细菌等杂质或有害物质。因此，当空气中的水蒸气冷凝时，这些有害物质也会随之冷凝到水中，且空气污染越严重，冷凝水的有害物质越多。除此之外，当空气中的酸含量较多时，空调冷凝水的酸度也会增加。用户要及时将空调内累积的冷凝水排除，以防其腐蚀空调内的器件或管道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3空调冷凝水的温度

一般说来，在室内条件下，不论是制冷系统还是水系统，其在室内机组换热管的表面温度大约在7至12摄氏度之间，而空调冷凝水的温度在10至15摄氏度之间，因此，空调完全可以作为辅助冷源。用户可以控制冷凝水的温度，并根据温度对冷凝水进行具体的利用。

2.4空调冷凝水的收集点

对市场上已经上市的空调进行分析，只有集中式中央空调系统的冷凝水收集点比较集中，而其他的空调系统的室内机组分布在空调房间的不同区域或是不同的房间，这在一定程度上使得空调冷凝水的收集点相对比较分散。事实上，分散式的冷凝水收集管网系统虽然增加了产品的投资费用和销售商的施工难度，却能够更好地收集冷凝水，防止渗漏，为合理利用空调冷凝水提供了基础。

3.冷凝水回收方法研究

不论从冷凝水量还是冷凝水中所含冷量来说，空调冷凝水的利用是相当可观的。我们可以从两个方面加以讨论：即利用空调冷凝水作水资源或利用空调冷凝水的冷量。

3.1 利用空调冷凝水作水资源

我们知道，空调运行时产生的冷凝水量是可观的，特别是对于大型中央空调来说，其产生的冷凝水是很多的，而且收集点集中。目前利用空调冷凝水作水资源的技术可以从以下几个方面进行考虑。如做冷却水塔补充水；作卫生用水；作绿化灌溉用水或作饮用水等。

针对不同的使用方法，其处理方法也不同。如果将冷凝水直接作为饮用水使用，需采用特殊的净化工艺除去空调冷凝水中所含的杂质。冷凝水砂滤，过滤棒过滤，活性碳吸附，膜滤，等过程处理，生成饮用水。如果作为冷却塔补水，则需要在水中添加化学阻垢剂，同时补充新鲜水和排放部分含盐量高的冷却水，用无盐的空调冷凝水作冷却水塔的补充水会减少积垢。在火车站候车室、机场等人流量很多的公共场所，中央空调产生的冷凝水量比较多，同时，卫生间需要的卫生用水量也比较多，而且卫生间用水对水质没有什么要求，只要透明没有异味就可以了。因此，空调冷凝水作为卫生用水无疑也是一种好的利用方法。在绿化方面，为保证草皮、花卉等的正常生长，每年都要消耗大量的宝贵的自来水来浇灌，另外按国家有关规定，一般新建区绿地率不应低于30%，旧区改造绿地率不应低于25%。根据计算一个占地1500m2的8层办公楼产生冷凝水约7t/d，绿化用水量按1.5～2L/（m2d）计，可以服务3500m2的绿化面积，远远大于绿化需求。为此只需要安装个水箱，将冷凝水储存即可。

3.2 利用空调冷凝水的冷量

空调冷凝水温度较低，通常在12℃，如果再加上冷凝水的蒸发潜热，那么冷凝水的冷量是比较大的，利用空调冷凝水的冷量主要有以下三个方面：

（1）将冷凝水送入制冷循环中，在冷却塔之前设置一个空调冷凝水收集设备，将需要的冷却的水提前通过该收集设备，作为辅助冷却的冷源，降低了冷却塔的冷却任务，减少了自来水的利用量。

（2）直接作为工业冷却水使用。在大型集中空调系统中，如果冷凝水水量很大，可直接收集用来冷却小型的工业设备，省去了冷却塔的设置，降低了初投资，提高了经济效益。

（3）空调冷凝水冷却风冷型冷凝器。风冷型空调器的制冷效果与散热器散热效果有直接关系，散热效果好空调器的制冷效果就好，而风冷型冷凝器的散热效果与环境温度有关，环境温度越高散热效果也就差。因此只要提高冷凝器的散热效果就可以提高空调器的制冷效果。

4.总结语

综上所述，如果能够有效地将空调器冷凝水进行回收利用，将使资源得到更有效的利用，提高社会的经济与环境效益。开发商可在空调系统内加入蓄水箱等装置对空调产生的冷凝水进行收集，这种冷凝水回收利用系统结构比较复杂，其投入的成本也比较多，需要研究人员不断的努力、探索，才能够在保证盈利的同时实现生态文明。

参考文献：

[1]梁仁建.空调冷凝水回收利用技术应用与分析[J].广东轻工职业技术学院学报，2011，8（2）：13-16.

[2]周蔚.空调冷凝水回收利用技术及实践分析[J].实验室科学，2011，14（5）：66-68.

论文作者:李思扬

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb34419a88d9ccea081fb564.html